# 机电设备电气安装调试运行的故障现象与处理措施论文_黄景会

（广西河池市职业教育中心学校，547000）

摘要：机电设备安装工程是建筑行业的重要环节，无论工业、民用、基础设施，还是电气、给排水、取暖、消防、通信等各个方面，都涉及到机电设备的安装技术。由于机电设备的安装工程涉猎行业如此之广，工艺跨度也很大，所幸机电设备安装工程虽固有自己的独特特征，但也具有很强的通用性能。随着现代社会的不断进步，经济技术的不断提高，安装工程也随着施工规模的不断扩大而逐渐扩展。

关键词：机电设备；电气安装；调试运行；故障现象；处理措施

一般大型工程对吊装、装配、监测等技术的要求不断提高，为了防止出现机电设备上的各种问题，而导致施工速度的拖滞，安装调试运行显得格外重要。但在实际机电工程中，设备安装运行和调试过程中，存在很多不定因素，经常出现故障等异常现象，难以预估，不容小觑。为了便于在调试过程中获得更多的有用的数据，能够保证检查结果有理可寻，本文就结合机电设备电气安装调试运行产生的多种故障现象，简要分析响应的处理措施，得出以下几个应该注意的问题：

1、机电设备电气安装调试运行的主要内容

我国机电行业起步较晚，进步节奏也赶不上西方发达国家，现阶段我国正处于向机械制造强国转变的关键时期，由于机电设备电气安装工作具有极其复杂的工艺和科技含量高的特点，要求从业技术人员具有较高的专业技能，这对我国现代机械制造业有着很大的突破作用，以下是机电设备电气安装调试运行的主要内容：

①根据设备技术条件要求，对设备的各项性能参数进行统计和调整，使其满足国家安全质量标准，符合预期标准和要求。

②对设备的各项技术指标和功能进行测量和试验，保证系统安全和运行正常。

③调试原则：先部件，在成组，后系统；先手动，在半自动，后自动；先近程，后远程。

④调试的基本过程：检查调试之前，将设备还原至原始状态，按照技术要求和操作规范，现价润滑液，再检查各个机械部件的松紧度和气液管理的畅通情况，接下来检查设备的保护装置和绝缘体情，各个接线头是否牢固，最后根据设备要求，检查电压等级，调整各个设备的参数到指定数值，通电通气，开始试运行。

2、机电设备安装工程的施工特点

①机电设备安装工程不同于一般工程，由于安装对象的不同和生产工艺的不同，注定了它涉及的学科的专业操作工艺很多，涉猎面很广，需要更多的专业技术去支撑；

②经常用到新技术，新工艺，也经常融入新材料和新设备；

③由于施工工程的不断增大，机电设备的安装规模也与日俱进，不断扩大；

④由于高大建筑和高大装置的安装要求较为复杂，施工工程的难度增加，机电吊装的技术要求也就更高；

⑤不同施工工程对安装精密程度也有不同的要求；

⑥某些设备的安装需要现场制作，比如压力容器，钢结构构件，通风管道，管路配管等；

⑦控制系统也随着科学技术的不断提高而不断更新。

3、机电设备电气安装调试运行过程中产生的故障

①超电流中的问题

一旦过载电流正定或电机功率偏小而线路本身电阻偏高，就可能发生设备主体泵上的轴承被损坏，直接导致转子与壳体摩擦增加，此时若泵内存有异物，则特别容易出现超电流的问题，这就要求机电设备调试工作人员对各项物理参数等硬性条件熟练应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

②电气设备中的问题

电气设备有可能存在以下几个问题：首先是在安装隔离开关时，由于接触压力不足导致的接触电阻增大，触头灼伤，或者是由于操作不当造成触头氧化，埋下安全隐患；其次是由于接触压力、同期性以及分合闸的速度不符合国家安全质量标准，导致的触头过热、熄弧时间过长等现象，使得绝缘体部分方式老化或分解，骤然增加压力而引发断路器爆炸，影响人身安全。

4、机电设备电气安装调试运行故障的处理措施

①电气调试故障处理措施

电气设备安装过后，一般都会经过初次调试试验，以保证设备的正常运行。这次初次调试大致可以分成三个步骤：通电检查，空载和符合调整试验，最后是确保在电气设备正常和过度工况下的正常运行的试验。调试工作具有较高的专业性，一般要求从业者具有较高的职业素养，在调试人员熟悉研究相关资料及设备的概况后，要先编写出调试方案，才能进行实际的调试工作，以保证工作人员的人身安全和调试工作的安全顺利进行。

②机电设备电气装置运行故障处理措施

为确保工程质量，机电设备电气装置安装完成后，也要进行试运行的工作。首先是要依据设备的性质和国家法律法规，进行操作方案的编制。应该注意的是，在试运行阶段，所有现象均无法预料，应该本着实事求是的原则，记录数据和现象。其次是完成电气设备的试运行后，移交使用单位，使用单位验收成功后方可进入后期质保阶段。

③一旦在设备安装或调试运行过程中，出现问题，切忌不可自乱阵脚，及时找出设备故障原因，具体问题具体分析，及时采取适当的维修处理措施，保障设备正常、高效的运行。

5、机电设备故障实例与解决措施

①发动机启动困难

发动机启动困难的主要原因有很多，比如电机负载超标，按错或接反定转子局部线圈，修复电机绕组匝数过多，笼型转子开焊或断裂，面接法电机错接，电源电压低于标准值等等，都有可能造成发动机启动困难，解决措施就是根据产生问题的原因不同，相应的矫正接线、绕组匝数、减载、检查电压或是更换损坏的部件。值得一提的是，异步电动机有380V，想要正常启动，电源电压不可低于360V。

②接通电源后电机无法正常运作

这种情况下如果冒烟或产生烧糊气味，说明电机可能已经被烧毁，如果没有冒烟和异味，可以分析控制设备接线问题，过流继电器过小，熔丝型号不符合导致的熔断，轴承设备被油脂糊住，电动机装配过紧，设整体接触电阻过大，电源松动等问题。相应的解决措施也很简单：更正接线，调整继电器值，更换熔丝、油脂，或松或紧电动机的装配及电源回路。

③电动机异响

对于异响不容忽视，可能产生异响的原因有：错接或短接定子绕组，电源电压不稳定，轴承摩擦力过大，缺油润滑，定转子铁心松动，电机内部有杂物。这就要求对机电接线正确把握，监测电压是否正常，适当清洗轴承并更换机油，监测定转子的铁心是否松动。

④电机振动过大

由于机壳前度不够或部分螺丝松动，风扇不平衡，没有矫正联轴器等问题，造成的电机振动过大，也会逐步损坏电机。及时对地脚螺栓进行固定，加强风扇几何形状的平衡性，重新矫正联轴器，才能使得电机振动符合标准。

结语：

综上所述，我国的机电设备电气安装调试工作还有待发展，但也是安装工程项目的重要组成部分。另外，随着我国发起低碳环保的号召，在机电设备安装过程中，电气节能也成为人们关注的重点。为了保障施工质量，机电设备的调试运行工作必须计划充分，贯彻落实，精益求精，决不能来半点马虎，杜绝瑕疵和错误，使得我国的机电设备电气安装工程不断进步。

参考文献

[1]柴国彦.机电设备电气安装调试运行中的常见故障及应对措施[J].通信电源技术,2019,36(01):173-174.

[2]李金科.机电设备电气安装常见故障及策略分析[J].山东工业技术,2018(19):161.

[3]陆帅.探析机电设备电气安装调试运行中的常见故障及应对措施[J].科技风,2018(23):161.

[4]李志国,张佳奖,李凯.机电设备电气安装调试运行中的常见故障及应对措施[J].数字通信世界,2018(07):97+192.

[5]王睿.机电设备电气安装调试运行的故障现象与处理措施[J].山东工业技术,2015(24):162

论文作者:黄景会

论文发表刊物:《知识-力量》2019年7月中

论文发表时间:2019/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b65247d8ac982f3a7b45529.html