# 民用建筑混凝土裂缝及应对方案论文_张志刚

北京城建北方集团有限公司 101301

摘要：随着建筑行业的发展，民用建筑数量也大幅度增加，相关施工、养护技术也在不断升级，混凝土凭借价格、性能等优势成为民用建筑中的“常青树”，但是混凝土裂缝一直没有得到彻底解决，对施工队伍和用户均带来了巨大影响，因此双方有必要重视混凝土裂缝问题，寻找应对方案。

关键词：民用建筑；混凝土裂缝；应对方案

一、混凝土裂缝类型

裂缝产生原因众多，对其进行归类，可以将其归为以下四类，一是荷载类裂缝，即混凝土结构受到荷载影响，发生过大的变形，进而产生裂缝，在受力部位、主要振动部位较为常见。二是温度类裂缝，即由于温度因素所产生的裂缝，常见于混凝土表面，如果昼夜温差较大区域，在其内部也会产生，其产生原理是热胀冷缩。三是干缩类裂缝，其产生的根本原因是因为混凝土主要材料是水泥，当水泥遇水则会变成硬化状态，水分减少，干密度增加，同时，混凝土体积也会“缩水”，水泥砂浆干缩则会影响混凝土细微结构，当干缩数值过大时产生干缩裂缝。四是沉降类裂缝，此类裂缝的根源在于施工，即地基施工存在问题，如土质松软，换填材料不均，或者是回填土没有夯实，当建筑质量过大时，则会发生倾斜性沉降，进而产生裂缝。如果是在冬季施工，则混凝土构件就建立的动土上，当气温回升，动土解冻，建筑也会产生倾斜性沉降，造成裂缝。

二、混凝土裂缝产生原因

1、施工过程产生裂缝

对于民用建筑而言，施工的重要性不言而喻，可以说其质量水平由施工决定。因此，想要避免混凝土裂缝的产生，就要保证施工合理合规、实事求是，将可能引发裂缝的因素扼杀在摇篮中。根据施工经验，可以知道施工工艺中诸多因素会致使混凝土质量减少，从而引发收缩变形。较为常见的是混凝土配成比例不合理，无论是砂石还是还是水亦或是其它构成与标准不符，都会产生裂缝。不同的施工问题，多产生的裂缝情况也不尽相同，因此能够从施工过程中探寻裂缝原因。

2、混凝土自身原因

众所周知，混凝土胶结功能的承担者是水泥，其构成是石灰、砂石和水，通过充分搅拌而形成。优质的混凝土具有较强的抗腐蚀性、可塑性、防潮性，对提高建筑质量大有裨益。在上述性能之外，因为其非均质属性，导致水泥还具有收缩性，与其他因素叠加，在外力作用下，极为可能出现裂缝。除此以外，因为混凝土占比最大的成分是水泥，因此混凝土质量大小取决于水泥质量，市面上水泥价格较高，一些厂商受到利益驱使，没有使用合量的水泥，在极大程度上，增加了裂缝产生的几率。

3、温湿度因素

温湿度即温度与湿度，这两个因素与生物生长有着紧密联系，对建筑也有着重要影响。因为混凝土的非均质属性，且其中带有水，因此当温度与湿度发生变化时，也不可避免的会发生收缩与膨胀情况。如果当空气湿度变化幅度较大时，当遇到暴雨暴雪天气时，混凝土防水层防水性能无法负荷时，就会产生裂缝，当温差过大时，也可能会产生裂缝，即当大气温度改变，亦或是太阳照射、辐射发热时，混凝土温度过高也会产生相应的膨胀，当气温降低时，受冷缩原理影响，则会发生收缩，此种现象也被称为温度应力，因此，若是建筑内没有依据规定设置温度，则极为可能导致温度裂缝。

4、后期养护

任何建筑都需要后期养护，养护质量也会影响建筑的性能与寿命，民用建筑亦是如此。调查显示，部分民用建筑的中前期措施挤较为到位，但是后期养护工作没有做好，导致建筑出现一系列问题。对于裂缝而言，养护工作是否到位，之间影响其是否产生。混凝土硬化后，需要对其进行定期养护，如若养护不当，则饱受严寒酷暑的混凝土极为可能“体力不支”发生裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、混凝土裂缝应对方案

1、裂缝预防措施

混凝土裂缝属于不良现象，因其自身非均质属性，在受到外力、温湿度因素的影响，就会产生裂缝，但裂缝并非是不可预防的，从做好预防工作是应对裂缝方案中的首选。具体而言，应该从原材料入手，保证材料质量和数量，施工工艺也应该使用科学、合理、合规的工艺，采用标准流程程序进行施工，在搅拌、浇筑等环节也应该严格按照相关要求进行，现场施工情况复杂，更应该依据施工方案有序施工。

2、表面修补

在众多的修补方法中，表面修补是操作最为简单，见效最快的一种方法，但是此种方法的修补，也仅仅是针对存在建筑表现，且对整体建筑结构与安全不构成威胁的表面裂缝。通常情况下，表面裂缝出现在装修后，因此，可以从装修材料中选择与原材料相同的材料进行修补，从美观角度考虑，则可以在材料中添加牛皮纸。

3、灌浆嵌补裂缝

此种方法针对的是较大的裂缝，且不可轻易拆除，但是对整体结构安全构成严重威胁的一种方法，即将浆液灌入裂缝当中，具体而言，其实施就是通过高压设备，将配置好的泥浆材料灌入裂缝，泥浆与混凝土无缝接触，当泥浆中的胶结材料与混凝土融为一体后，达到嵌补裂缝的目的。此种方法适用于宽度较宽，但是高度较小又不规则、不连贯的裂缝，需要注意的是，使用此种防范之前，需要对裂缝剔槽，可以人工进行，也可以使用机器，剔槽后方可进行灌浆嵌补，最后进行密封。此种方法对材料有着极高要求，所使用的材料必须混凝土剔槽表面有着一定的粘合性，如油膏。

4、结构加固

此种方法适用于施工过程中，加固方法众多，其应用原理是增加结构承力性能，降低裂缝对混凝土构件的影响。在民用建筑施工中，一般情况下，会通过增加支点数量，或者是增加截面尺寸增加其受力面积的方式提高混凝土构件承力。

5、加强裂缝预防措施并制定应急预案

在混凝土结构施工阶段，相关管理工作者需要加强结构施工的管理水平，通过制定裂缝应急预案，来提高发生裂缝问题时的处理及时性和有效性。相关管理人员应根据民用建筑工程的项目需求，灵活制定管理规范体系，对混凝土材料的采购流程、施工现场摆放、混凝土搅拌配比、混凝土施工等环节进行充分的管理。同时，应当建立相应的应急预案作为建筑混凝土施工的质量保障。例如，当发生混凝土结构裂缝问题时，应对产生裂缝的原因进行综合性的分析，尽快开展裂缝处理施工。对发生裂缝问题的区域，可进行增厚操作，并通过重新找平来进行处理。也可以在找平区域设置钢丝网等辅助材料，提高裂缝区域的结构稳定性。

6、加强混凝土浇筑阶段管理水平

混凝土浇筑作业的质量水平，将直接关系到混凝土结构的完整性和稳定性。因此，应对混凝土浇筑作业的操作过程，进行针对性的管理，确保浇筑作业有序进行。浇筑作业阶段，需要先确保混凝土符合施工的要求，对混凝土的配比进行分析检查。根据施工区域气候环境等因素，在搅拌混凝土阶段进行合理的调整。此外，在浇筑作业完成后，需要開展混凝土的养护工作，使混凝土能够有充分的时间进行凝固变化。养护阶段，可通过表面覆盖塑料薄膜或洒水的方式来进行。最后，还可通过设置伸缩缝的方式来提高混凝土结构的稳定性，对容易出现裂缝问题的区域进行检查，杜绝裂缝现象的发生。

结束语

综上所述，混凝土裂缝类型主要四类，具体的裂缝成因众多，针对混凝土裂缝，首先要做好预防工作，从源头避免裂缝的产生，其次要根据裂缝的成因，对不同裂缝进行修补治理，避免对建筑造成威胁。社会各界也应该正视裂缝问题，建筑施工团队、建筑用户，还有监督检测部门和广大群众，都要严格要求混凝土结构质量，避免悲剧。

参考文献

[1]王启明.高速公路桥梁施工中出现混凝土裂缝的原因及处理分析[J].科技创新与应用，2019（29）：123-124.

[2]郭长汀.房屋建筑施工中混凝土结构早期裂缝的成因及其预防措施探讨[J].江西建材，2019（09）：182-183.

论文作者:张志刚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b6606ee555a8bfd47015086.html