# 酒店空调的节能探讨论文_禹超

禹 超

（身份证号码：510202198201093814，重庆市设计院）

【摘 要】酒店空调节能问题不可忽视，为了能够既节能减排，又保证酒店内空气的新鲜，温度的舒适，必须对酒店空调进行节能设计，酒店的建筑特点和本身的特性非常适合进行热回收再利用，因此，在进行空调节能设计中，要进行场所考查，确定最佳的节能方案进行安装，以达到最终节能的目的。本文阐述了酒店空调节能的重要性，论述了酒店空调节能的可行性，对酒店空调的节能措施进行了探讨分析，以供借鉴参考。

【关键词】酒店空调；节能；必要性；可行性；措施

随着经济的发展，酒店应用空调进行室温调节和进行空气质量控制已经普遍存在。这象征着社会服务质量的提高，但另一方面，由于空调安装或设计不合理导致空调存在严重的耗电问题，大大降低了酒店的经营效益。酒店空调用电是酒店用电的主要组成部份之一，只有将空调节能放在首位，酒店才能实现低耗高效营业，同时也响应了国家低碳减排的号召。

1 酒店空调节能的重要性

在建筑耗能中，空调耗能几乎占据总耗能的50％以上，在公共建筑的全年能耗中，暖通空调的能耗,大约占据总耗能的50%～60%。大约目前我国空调拥有量每年以20%以上的速度不断增长，空调消耗的电力占城市全部电力消耗的30%以上，公共建筑用能数量巨大，浪费严重，尤其在标准及功能要求较高的高档宾馆建筑中，采暖空调节能潜力很大。

酒店提供的是服务，是为出行、商务提供优质环境的场所，其室内温度和室内空气质量是客户选择的硬件之一。随着科技的发展，空调节能技术越来越先进，一些能耗电过高的空调仍服役于酒店之中，大大增加了酒店的电能损失。因此，空调节能逐渐成为酒店最为关注的焦点。只有在空调应用中减少能耗，才能既保证低投入，又能为客户提供舒适、温度适宜的室内环境，保证客户在室内得到优质的服务。空调节能改造已经成为市场经济中酒店可持续发展、节能减排的首要任务，因此，酒店空调节能十分必要。

2 酒店空调节能的可行性

2.1废热若要有利用价值，必须具有以下三个内在要素：（1）废热的数量相对较大；（2）废热的排放较集中，或能通过某种水系统或风系统集中起来；（3）废热排放在相当长的时间内要稳定。

2.2然而即使是具备了以上三个内在要素之后，要使其在工程中可以得到实际使用，还必须具备以下三个外部条件：（1）能就近找到大量使用低品位热能的场所；（2）所需废热的品位与废热的品位应接近；（3）废热产生的时间与所需求的时间尽可能同步。可以看出，空调的废热是具备回收的可能性的。空调的余热属于低品位的热源，但是由于它数量较大，投资小，易回收等特点，按照余热资源回收利用的可行性与紧迫性，中央空调余热可以属于一等余热资源。

2.3酒店类建筑具有应用热回收技术的特点：（1）内区与外区面积比较大，是典型的多层建筑；（2）内部热负荷高；（3）外保温绝热性能中等；（4）卫生热水使用或者其他热需求大。可见酒店类建筑是满足冷凝热回收技术应用条件的。

3 酒店空调的节能措施

3.1科学设计空调安装前提。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于酒店空调安装与改造，需要进行必要的市场调查和对酒店建筑的调查。然后选择节能的中央空调，因此一定要了解中央空调的内部构件的节能特性，如选用什么样的制冷机组，什么样的轴流风扇，如何进行新风系统节能安装，如何进行建筑改造等等，这些问题都要先进行考查，掌握酒店空调区域情况，空调末端情况等，然后再进行方案设计。

3.2新风系统节能措施。合理、科学、先进的空调新风系统具有改善室内空气质量的作用，能够在一定程度上预防空调病，为客户提供一个空气新鲜、温度适宜的居室、会议场所。新风系统节能的一项有力措施就是利用热交换回收排风中的能量，实行新风、排风全热交换，一部分将热能转移到新风预热处理中，另一部分回收至酒店卫生热水中，这样一来空调换气、排风中的热量没有被放到空气中，而是回收再利用，用于进行卫生热水处理，通过对某地区的9家星级宾馆中央空调实际制冷量配置的统计分析，得出夏季制冷时只要回收中央空调散热量的50%来制备热水，即可以满足建筑给水排水设计规范（GBJ15-88）第四章规定的宾馆饭店生活热水耗热量的要求，因此在中央空调满负荷制冷时，利用空调散热回收制备热水可以满足酒店的需要，基本无需再运行专设的锅炉或电加热设备，在南方城市每年这个时期可达5～7个月或更多，北方城市也有3.5～5个月。这样一来，将卫生热水需要的热泵运行费用节约下来，提高了电能的利用率，起到了节能减排的作用，为酒店经济效益重重的添上一笔。

3.3酒店节能建筑改造措施。酒店空调节能改造的另一个措施就是加强隔热处理，将热交换量大的墙壁增加一道隔热墙，墙中空，既可以起到加强隔音作用，又可以起到隔热作用。另外，对于气密性差的门窗，进行升级改造，减少室内热量交换，保证空调更有效的调节室内空气温度。

3.4采用节能的控制方式。酒店建筑设置楼宇自控系统，楼宇自控中心可远程监控制冷机换热机组及所有空调机、新风机、送风机及排风排烟风机的运行状态。换热站设置气候补偿装置，可根据室外气象条件自动调节供水温度。制冷机组的加减机控制逻辑选择相对可靠、节能的控制方式，制冷机的控制方式是以压缩机的运行电流RLA与额定电流的比值为依据。若机组运行电流与额定电流的百分比大于设定值(如90%)，并持续10～15min，则开启另一台机组；减机时，每台正在运行的机组的运行电流与额定电流的百分比之和除以运行机组台数减1，如果得到的值小于设定值(如80%)，那么，某一台机组就会关闭。机组能够在冷却水温度低于设计工况，利用超过额定的水量来获得超额冷量，由于一次泵变流量系统的冷水机组和水泵不是一一对应，因此，通过加大冷水机组蒸发器的流量，可以充分利用冷水机组的超额冷量，消除低温差综合征。单台制冷机的流量变化范围为30%～130%，变频水泵的转速根据最不利环路的末端压差变化来控制，从而，最大限度地降低了冷冻水泵的能耗。冬季空调系统循环泵及补水泵均为变频，循环变频水泵的转速根据最不利环路的末端压差变化来控制，补水泵的转数根据定压点的压力决定。空调系统的空调机、新风机、风机盘管均设温度自控装置。

4 结束语

酒店空调节能已经与经济、环境、社会有着莫大的关联。在空调使用过程中，从节能角度考虑而不开或少开空调非长久之计，要将能耗转化再利用才是可持续发展的最终途径。因此，在对酒店空调进行节能设计时，不但要体现节能，还要体现回收再利用，只有这样，才能保证酒店空调持续开放，为客户提供舒适的休息、娱乐场所。

参考文献：

[1]董宇，门汝岩.酒店类建筑中空调节能改造的探讨[J].科技传播，2012，（02）.

[2]李莉莉.大型商场中央空调安装新风系统节能问题[J].山西建筑，2009，（25）.

[3]兰燕，覃建平.利用空调散热制备生活热水[J].给水排水，2006，（7）.

[4]邓庭辉，高彦.酒店中央空调余热回收应用[J].环境与可持续发展，2007，（05）.

[5]廖毅，卢红云.广东某连锁酒店空调节能方案初探[J].建筑节能，2011，（03）.

[6]陆耀庆.实用供热空调设计手册(下册)[K].北京：中国建筑工业出版社,2008（05）.

论文作者:禹超

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年8月供稿

论文发表时间:2015/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1b80cbd5877529e0592c4937.html