# 新时期供热通风与空调安装技术的相关探讨论文_白川,邵先凯

摘要：随着社会经济不断增长推动建筑行业的蓬勃发展，供热通风及空调安装是建筑工程中重要的项目之一。其安装质量更是决定着建筑整体效果的首要因素。本文首先分析供热通风及空调安装中常见的问题，其次对供热通风及空调安装参数进行确定，最终详细阐述供热通风与空调安装技术。

关键词：供热通风空调；工程施工技术

引言

供热通风与空调工程系统自身具备一个显著的特点就是：功能独立性，该项工程的施工基础就是较高的施工技术。供热通风与空调工程施工质量直接决定后期空调设备进驻之后设备正常发挥与否，因此，施工技术和质量是影响整个供热通风与空调工程系统的重要因素之一。要想实现高质量的空调系统实施，就需要对供热通风与空调工程的施工过程进行系统的分析及处理，注重施工技术的细节处理，为科学化施工打造坚实的基础，更好的提升企业的经济效益。

1供热通风与空调工程施工中存在的问题分析

1.1空调的水循环方面存在的问题

在空调安装工程中，一定要考虑到水循环方面的问题。在供热通风和空调安装过程中，最常见的就有水循环问题，如果没有对管道进行及时清理，空调会发生堵塞，造成空调无法正常提供制冷效果。严重的话，会造成水循环系统出现故障，使空调不能够正常使用。

1.2结露滴水问题

在通风与空调工程中，会受到多方因素影响，从而产生结露滴水问题。主要原因有以下几点：（1）空调管道安装工作缺乏规范性，相关操作不符合标准；（2）安装中所使用的管道、管材质量不达标；（3）安装完空调系统之后，没有展开水压试验，无法检测出局部结露滴水的缺陷；（4）由于冷凝水管线路过长，安装与吊运过程中发生碰撞或坡度不达标，从而造成此类现象。

1.3管线前期定位处理不协调

设备安装，尤其是管线的前期定位处理不协调一直是常见的造成供热通风与空调工程的主要问题之一。作为空调系统工作的重要组成部分之一，风管的合理安装和放置是重点工作之一，如果风管没有得到合理、有效的定位处理，则会造成各个管线间的工作紊乱，更为甚者会造成电线短路，为空调的安装和调试带来巨大的困难。造成这种问题的主要原因是：供热通风与空调工程系统在施工过程中，会根据建筑实际要求及其实际工作环境提前制定相应的管线绘图设计，但由于绘图软件的设计方案以及人为的计量和勘测数据出现误差就会造成管线设计数据的误差，进而影响到管线的定位和安装质量，进而影响空调系统的安装与调试。

2供热通风及空调安装参数确定

2.1室内温度

空调的功率大，所要消耗的电量也比较大，尤其是在夏季高温、冬季严寒的季节，住户会经常使用空调进行调温，但在这两个极端的季节，由于大量人员使用，耗电量巨大，从而违背节能环保的理念，也会严重污染自然环境。针对这一问题，为了合理控制室内的温度，节能减排，就需要项目的设计人员在设计方案上合理优化，以及施工人员严格按照设计人员的方案进行施工，如此才能合理的安装供热通风与空调系统。例如为了达到夏季室内降温的目的，设计人员可以利用空调机，以及通风系统的原理进行设计，这种方式不仅能增加室内换气效率，也能节能减排，保持室内空气流通。

2.2室外风量

从实际发展来看，实现供热通风、空调间互补互利的目的，则应在供热通风系统无法涉及的空间范围，对空调设备予以利用。针对此，国内建筑业水平的提升，与空调安装工作有着密切关联。在此过程中，为了达到室内最佳通风效果，则应结合通风系统的使用，实现室内空气、室外空气置换的目的，从而提供更为舒适的室内环境。其原因在于：若采用单一空调制冷或制热，会因室内问题的变化，导致室内空气过于浑浊，甚至存在灰尘的状况，不利于人们的身体健康。例如：在夏季空调长期制冷的环境下，人们出现感冒、呼吸道疾病的状况；除此之外，冬季若仅运用供暖设备，则会严重增加室内温度，加之室内空气流通障碍，对人们机体健康造成威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3供热通风与空调安装技术

3.1管线布置

在进行供热通风、空调安装阶段，需对管道、穿线管位置及穿越路径进行合理确定，并在满足工程安装标准的前提下，尽量避免挤占与交叉状况的发生。若要有效预防上述问题，则应从现场管理人员的角度入手，通过对设计图纸的详细探究，针对图纸违规或不合理问题，及时与设计人员、建筑单位、业主进行沟通，通过对设计图纸的调整或优化，确保管线布置的合理性。另外，针对建筑吊顶高度问题，需对其进行反复核对，以管道截面尺寸为衡量标准，结合安装质量标准控制问题，对风管长度以及走向问题进行精准化判断，以此降低供热通风、空调安装难度系数。

3.2风管制作与安装

进行空调安装时有一个基础性的工作，即为风管制作，其制作工艺流程大都以手工制以及机械制作为主要手续。但不管选择什么样的制作工艺，都应该以设计师制作的图纸为原则，仔细研究风管交叉有可能出现的问题，从而选择最好的方案。同时，设计人员要先绘制安装图纸，以及绘制风管制作的流程图，最后再与具体的施工人员进行沟通和交底。施工人员进行工程施工时，可以选择法兰与吊架进行合理衔接风管，做成10米至20米之间的管段，再使用电动或者手动的方法找准风管的高度，最后借助于吊架，按照合理的标准进行处置风管的高度，现场施工人员自做楼板和墙体之间的穿越工作时，也可以借助升降梯用作安装风管的辅助工具。与此同时，在焊接分管时，最好使用0.2厘米的薄钢板，并且在风管和墙体之间的0.2米位置，围绕着防火材料，牢固的捆扎风管，这样才能从根本上保证风管在运行过程中的安全质量。

3.3空调设备

在进行设备及空调的安装过程中，质量问题会直接影响着空调的整体使用效果和供热通风的性能，因此需要在以下问题上引起重视：空调器。密封好空调水管的输水口与导出口的位置，则可以一定程度上保障空调设备的运行质量问题，特别是安装空调设备中的凝结水管时，一定要严格遵守空调的排水标准，从而保证在安装空调设备时的平稳和牢固性，施工人员也要注意对空调进行防震安排。风机。通过对叶轮、壳机间距的判断，避免风机在运转阶段产生碰擦；采用放松装置，将风机地脚与地面中心位移控制在1cm内，其动轴水平度也应在0.02%范围内，结合地脚螺栓的加固，将风机联轴器位置偏差控制在0.05mm、轴向倾斜度控制在0.02%范围内。

4强化质量监督体系

要想真正的提升供热通风与空调工程的施工质量，不仅要采取积极有效的手段和技术，还要注重施工团队的质量监督体系的建设。只有加强内部施工监管力度，确保施工材料和设备符合质量标准，才能够保障供热通风与空调工程技术的完美实施。首先，在施工采购环节就要进行严格的把控，确保安装设备及施工材料满足施工要求；其次，对每一项施工环节都要进行质量验收，要做到环环把控，不留死角，监督检查体系要与施工过程完美匹配；第三，空调安装过程也不能掉以轻心，依然要加大质量监管，确保施工的质量保障得到完美的收尾。

结语

综上所述，通过对供热通风、空调安装技术的阐述，明确其在建筑项目中的作用，同时还可以对推进建筑业的发展提供助力。在项目建设期间，应在满足人们居住环境、生活质量的基础上，注重空调运行期间电能损耗问题，从而针对建筑性质的差异，对其安装工艺、安装技术进行合理选择，以此实现节能环保的目的。

参考文献

[1]李德钧.通风与空调系统节能施工技术研究.西安：西安建筑科技大学，2019（14）.

[2]赵胜军，张鹏飞.供热通风与空调工程施工技术研究.中国科技博览，2019（12）.

[3]王平原.供热通风与空调装备工程的造价探讨.住宅与房地产,2019(23).

[4]王云姗.供热通风与空调工程施工中存在的问题及解决对策.科技创新与应用,2019(20).

[5]魏心胤.供热通风与空调工程施工中存在的问题及解决对策.民营科技，2019（7）.

论文作者:白川,邵先凯

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ba34f8c41de4c39492d91e5.html