# 浅谈无线网络安全论文_安然,窦敬

（长庆石油勘探局有限公司通信处 710018）

摘 要：本文主要结合油田无线网覆盖及应用现状，根据无线网络的特点阐述无线网络的安全技术及各种安全措施。分析了无线网络的特点、无线网络存在的安全问题及对应的网络安全技术，介绍了portal认证方式的功能及特点，并以当前油田社区网的应用为例说明了实践过程和应用效果。

关键词：WLAN；访问认证；portal

1 引言

近年来，随着无线通信技术的发展和广泛应用，通信已经逐渐摆脱了空间及时间的限制，使人们获取信息、交流沟通的能力得到了极大的提升。长庆油田社区网进油区这一举措的实施,将长庆社区网接入油田生产一线,满足一线职工畅游互联网的需求。在这些接入网中既有有线局域网（LAN）,也有无线局域网（WLAN）。本文主要讨论无线网络的安全状况。由于无线网络本身具有的便捷性、开放性特点以及移动接入设备本身的局限性，再加上网络协议的安全脆弱性，使安全问题成为无线网络面临的一个严峻挑战。

2 无线网特点与油田应用现状

2.1 无线网特点

无线网的普及和广泛的应用说明，无线网络是具有其自身优势和特点的。无线网主要具有以下特点。

1. 可移动性：无线网络的接入摆脱了线缆的束缚，提高了网络接入的便捷性、灵活性，同时降低了网络建设成本。

2．建网简便：由于无线网络使用统一标准，无线接入不受地域限制，用户可以在全球各地进行网络接入。同时，也促进了无线网络设备的广泛普及，性能不断提升，价格持续下降，使得无线网络的组建更加便捷。

3．使用开放频段：无线局域网使用全球开放的ISM频段，可以自由使用该频段上的服务。

4．动态拓扑：无线接入设备可在网络覆盖范围内自由移动、加入或退出，不会给用户带来任何影响。

5．与以太网兼容：有线和无线网络在网络结构和协议上相互兼容，通过网桥即可实现连接。虽然无线网络的特性使其得到越来越广泛的应用，但也造成了其自身特有的安全威胁

2.2 油田社区网现状

通常无线网络由两种设备组成：接入设备和无线接入点（AP）。整个网络系统被分成多个基本服务组 （BSS）。基本服务组可以分为对等、集中控制、混合三种结构，使用者可以根据应用需求，进行配置。

随着长庆油田油区宽带网接入的全面实施，WLAN在油区建设越来越多预计将来所有办公区域都会实现无线覆盖，不久的将来，在油田所辖内的公共区域都会搜到wifi信号，员工通过认证账号访问互联网。这的确为大家带来了很大的便利，但无线网络的安全也不同忽视。

3无线网络安全

由于采用无线电波作为传输介质， 无线网络覆盖范围内的所有接入设备几乎都能接收到信号。另外，由于移动终端的局限性，需要提供有别于有线网络环境下的安全方法和技术。因此，与有线网络相比，无线网络环境中安全隐患更加严重，安全技术挑战更多，难度更大。具体表现在以下几个方面。

1. 更容易受到攻击：无线网络与有线网络相比，没有相对明确的防御边界，网络中的任意节点都可能面临攻击威胁，无线网络的开放性带来了窃听、干扰、非法接入等诸多安全问题。

2. 安全管理难度更大：与有线网络相比无线网络接入设备不仅可以在覆盖范围内移动，而且可以进行跨网络区域的漫游，这种接入设备的移动特性使得无线网络更容易被窃听、破坏和劫持，而且所造成的破坏更大， 更难检测。

3. 稳定性问题：与有线网络相比无线网络传输信号更容易受环境因素影响，传输信道的不稳定性，造成了无线通信网络的不稳定性问题。无线网络威胁主要来源于其自身开放性、移动性、动态拓扑结构等原因，其体系结构的安全性更加脆弱，从而带来了新的安全管理问题。

3.1无线攻击[1]

由于无线通信介质的特殊属性，使得无线网络在物理层、数据链路层更容易遭受攻击，而且危害更为严重。

1．接入点映射（War Driving）：攻击者通过黑客软件探测无线接入点的详细信息，并采用主动或被动方式截获无线网络传输信息，或非法进入网络。

2．拒绝服务攻击：攻击者利用TCP/IP 协议漏洞，采用建立“半连接”的方式，耗尽应用系统、网络、操作系统的资源，造成网络或服务器的瘫痪。

3．中间人攻击：通过包捕获、包修改、包植入、连接劫持等方法，对网络传输的数据进行破坏的行为。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4．欺骗攻击：攻击者通过伪造受信任计算机数据包，来取得目标计算机信任的技术。可以分为两种方式：非隐蔽式欺骗与隐蔽式欺骗，又可分为IP 欺骗、DNS 欺骗、ARP 欺骗等具体攻击形式。

5．暴力破解攻击：使用任意组合及长度的数字和字符，不断猜测系统用户名和密码，重复进行试探性登录和访问，对信息系统进行攻击以获得账户密码的方式。

3.2 常见无线网络安全技术

1．服务集标识（SSID）

服务集标识是通过设置不同的标识，区别不同的无线接入点的技术。该技术将一个无线网络划分为不同的子网络，通过相应身份验证的用户才可接入相应子网络，这样就可以通过权限划分，进行用户和资源管理，防止未被授权的用户进入本网络。因此，SSID 可以被看做一种简单的口令管理，为无线网络提供一定安全保障。

2．物理地址过滤（MAC）

我们都知道，网卡具有唯一的物理地址（MAC），因此可以在AP中建立MAC 地址列表，允许或不允许相关设备接入，实现物理地址过滤。

3．Wi－Fi 保护接入（WPA）

WPA 是基于标准的可互操作的无线网络安全性增强解决方案，它继承了WEP 基本原理，同时又解决了其存在的问题。WPA2 则是在WPA 的基础上采用了ASE 加密算法，进一步提供了安全性。

5．国家标准（WAPI）

WAPI 即无线局域网鉴别与保密基础结构，中国无线局域网国家标准《GB15629.11》中，针对WEP 存在的安全问题，提出的安全解决方案。这也是中国目前在无线网络领域惟一获得批准的协议。

6. portal认证技术

Portal认证是WLAN主流认证方式之一，它工作在应用层，无需客户端软件，通过浏览器就能完成，因此使用相当普遍。

4无线网络安全措施

由于无线网络自身的特性，造成了其特有的安全风险，为了解决安全问题，人们采用了多种技术，降低无线网络风险，增加安全性。下面介绍几种无线网络应用中的安全措施。

1. 正确使用加密协议

由于WPA/WPA2 是对WEP 协议的改进，所以应尽量采用，WPA/WPA2 方式进行密码加密。如果必须采用WEP 协议时，应采用128 为方式。

2. MAC 地址过滤

采用物理地址过滤方式进行接入设备管理，对小型无线网络是一种非常有效的安全措施。在使用时应尽量采用白名单方式。

3．禁用SSID 广播

为避免SSID 广播造成暴露AP 接入点的安全隐患，可禁用自动广播SSID 功能。在一定程度上提高网络安全性。

4．对大型无线网络，应充分发挥端口访问技术，（802.1x）的安全作用，建立适合的安全访问策略，防止非授权、非法访问和接入。

5. 进行无线网络建设时，应对网络覆盖范围进行勘察，对AP 布置点位进行规划，以防止无线信号超出计划覆盖区域

6. 进行无线网络建设时，应统一规划建立无线网络管理平台， 配备安全检测、监控设备，实现网络设备、无线接入设备、用户的统一管理、认证和监控，及时感知黑客攻击，及时应对安全事件，提高无线网络的整体安全性。

7. 制定、贯彻无线网络管理规定，禁止员工私自安装AP、不得泄露账户密码、网络配置，对网络使用及管理人员应定期进行培训，提升安全意识和技能。

5总结

长庆油区宽带网的安全相对社会公共场所较为可靠，它依托于长庆主干网，本身具有较强的安全防护措施。另外在WLAN建设时充分考虑了安全制度和安全策略，使用了身份认证、接入控制等技术，保证了网络对于外部威胁的防护。因此，主要的网络安全问题集中在了设备层面，如：portal服务器，只要保证设备的安全稳定运行，无线网络的安全风险可以得到有效控制。

参考文献

[1]温国梁. 浅谈无线网络安全[J]. 中国科技信息, 2015(22):40-41.

论文作者:安然,窦敬

论文发表刊物:《科技新时代》2018年5期

论文发表时间:2018/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ba99fe689ce22dc3b264095.html