# 山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术论文_高云峰

云南省送变电工程公司 云南省昆明 65000

摘要：高压输电线路作为电力系统的基础组成部分。是整个电力工程建设与发展的连接枢纽。因此，在实际工作中要根据设计图在最大限度保障质量与进度的情况下，成功完成输变电电力建设工程的施工内容。基于此，本文就将对架空输电线路架线主要施工技术进行分析探讨。

关键词：山区，架空输电线路，长距离，环牵放线，技术

一、前言

随着科技的进步，电的用途越来越广泛，可谓没有什么能够离开电。然而在偏远山区要想用上电，其实还是很不易的，最艰难的就是山区架空输电线路在长距离环牵放线时的施工技术问题，这项工作真不仅操作起来有难度而且伴随着一定的风险，所以施工时一定要综合考虑，保证施工安全有效的进行。

二、实例分析

220kV张家坝变-秀山变输电线路工程起于张家坝变，止于秀山变。额定电压为220kV。本线路输送容量按589MVA计列。线路导线采用钢芯铝绞线2×LGJ-400。推荐方案线路平面路径长为136km，其中，10mm山区为同塔双回架设，线路长约2×115km；20mm山区为单回路架设，线路长约21+21km。此文就此工程为例，从以下几方面展开论述，从各方面综合分析：

三、架空输电线路架线主要施工技术分析

1.施工前的准备

不管做什么工作，提前预备是必不可少的，架空输电线路长距离环牵放线施工也不例外，而且这是一项系统性的工作，在施工过程中要用到的种机械设备需要提前预备好，因为此工程存危险系数较高，所以，在进行架空输电线路长距离环牵放线施之前，一定要保证施工机具的配置不能出现差错，要合理可靠可行，要特别注意的是张力放线的专用机具要特别关注，一定要精挑细选以保证施工的效率和安全。在进行准备工作使，一般都要根据标段的放线方式及施工段的放线张力计算结果，必须遵守相关规定，在依照施工技术要进行，根据实际情况的不同选择合适的放线机具，同时放线机具必须要保证是相互匹配的。张力计算如下表：

要想工程施工时能够安全顺利的有效进行，还是要从质量抓起，这里要保证的质量问题其实就是施工机具的质量问题，其他的倒是相对而言要求可以送一点，但是这个质量必须要百分比的保证；在合理选择好施工工具后，下一步就是按照施工方案中的相关要求，把施工机具先布置好。要进行环牵线工作首先要把输电线路架线工作做好，这是前提，然而输电线路架线工作最重要的又是杆搭，杆搭起到支撑作用，贯穿于整个施工工作的始终，在工程施工中有着重要的作用。综上所述，环牵线施工前要架线工作要先做好，而架线工作施工前先一定要使杆塔的质量得到保证，这是一环套一环的，每一步都不能出错。为什么一定要保证杆塔的质量问题呢？这是因为杆塔裸露在外面常年经受着风雨的洗礼、阳关的照射还有可能遭受外力的撞击等等，要是其质量出现问题，可想而知风吹雨打必定会出现倾斜、下线等等现象，从而引发一系列严重的后果，要是想维修的话，这属于高空作业，维修起来肯定不易，所以在施工前就严格保证其质量是尤为重要的；除了保证杆塔的质量之外，杆塔材料的选择也不能大意，通常情况，可根据地形选择相适应的材料作为杆塔，如果是平地的话一般会选择钢筋混凝土杆塔，而要是在地形相对复杂、交通不畅的地区的话则选择铁质材料为好。此工程项结合实际情况选用的是铁塔，同时山区很多地带都有农田为了尽量减少破坏，不提倡使用带拉线的直线型铁塔。做好了这些准备工作后，就要进行在杆塔施工工作了，在杆塔完成后，还要进行一项工作，那就是检查各部分杆塔是否牢固，确认无误后再进行牵线工作，需要注意的是要在耐张塔受力的反侧合根据实际情况安装一条与地面呈约四十度夹角的临时拉线，这个的作用是使其能够不太受外力作用的影响。

2.张力放线施工方法

张力放线施工中施工方法并不是单一的，可根据实际情况来酌情选择施工方法。一般情况下，电力线路施工容易受地形条件影响，要是想进行长距离环牵线施工，根据实际情况，可采用“一牵六”和“4+2”两种施工方案。当电压比较高超过750kV以上时通常采用“一牵六”，除此之外，方案的选择还与地形有关要是地形条件比较好、张牵力小的话一般也使用使用“一牵六”放线法；现对而言要是地形条件不太好且区段较长时，则采用例外一种牵线方式。

2.1什么是“一牵六”方式

前面提到了牵线的两种方式，但是可能有的人不太了解，那么到底什么是“一牵六”的放线方式？“一牵六”即是是使用七轮放线滑车，把多台张力机连同一台大型牵引机合在一起，运用所得合力同时牵引同相的六根导线的牵线方式。

2.2什么是“4+2”方式

相对于“一牵六”牵线方式，“4+2”的放线方式就比较复杂一点，这种牵线方式是使用两只五轮放线滑车，利用一套张牵设备按照前四根后两根的方法，先后两次牵引展放同相线的六根导线的牵线方式。

3.紧线施工技术

3.1架空输电线路的下垂弧度的调整

架空输电线路在牵线基本完成时需要注意的一点就是对其下垂弧度的调整。因为牵线的距离太长，肯定存在在一定的弧度，这是不可避免的，然而弧度也该有个标准，不能下垂弧度太大。这个观测工作主要是在两个杆塔之间进行的，通过相关设备，检测其下垂弧度，要是不在范围要求之内就需要调整修复。

3.2画印分析

在观测发现不合理之后，就需要调整，但是很多时候调整之后还是不能满足要求，那么这时候该怎么办呢？不用急，这时候可采用画印分析的方法，简单讲就是在耐张塔和各个直线塔上进行画印处理，这项工作要注意的是必须保证画出来的印记要清晰，位置要准确。然后再在图纸上画出效果图进行分析，找出原因，最后再应用到实际工程中，以达到要求的弧度范围。

3.3紧线及附件安装施工

在环牵线路施工过程中，紧线是很重要的一步，一定要有度，紧线太猛可能会拉断，要是太松，又会使得下垂弧度过大。所以紧线时还是要注意掌握技巧，确保工作正常有效的进行。说了这些之后，下面就简单阐述一下紧线的主要步骤。首先要把两个放线滑车调平然后还要并在一起轮。接下来就是利用观测仪来观测经纬仪然后做适当调整，确认调平后，把两辆放线滑车并轮，也就是把三角部分连接起来，然后再观测。要是间距较小，适当调大一点，要是间距较大，就再调小一些，总之要符合设计要求。特别需要注意的是下垂弧度的控制，这个一定要准确，不然很可能后续很多工作都白做了，到时不仅要返工，就连后面做好的都要重新修改，那就问题大了。所以，紧线时不要着急一定要按照要求一步步认真落实，切不可求快而忽略效果，到时候事倍功半，是大家都不愿意看到的。

四、加强架空输电线路长距离环牵线施工的注意事项

1.输电线路质量要保证好

输电线路一旦加上高空，要是出毛病再想换的话，其工作量相当大，所谓为了避免类似情况发生，要根据实际情况选择相应的电线，例如，要是地下水位较高的地域，为避免杆塔内积水而引发一系列后续问题的发生，要选用结构上封堵进水的电线。还要把杆低与杆顶内壁合理的焊接起来，这样雨水及地下水就不易侵蚀到杆塔及电线了。

2.应用监测应用技术

为了提高工作效率，需要在施工时应用检测技术对整个施工过程进行监督，发现问题及时解决，例如要是发现杆塔发生倾斜、杆塔出现位移、等等现象时可能人力还没认识到，还在继续进行下一步的工作，到最后才发现的话已经晚了，很可能后面的很多工作都白费了，可见应用检测技术来监控施工时很有必要的。

五、结束语

此文结合实例分析研究，从架空输电线路架线主要施工技术分析，架空输电线路的下垂弧度的调整以及加强架空输电线路长距离环牵线施工的注意事项等等多方面阐述了山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术的相关问题，希望对从事相关工作的人员有所帮助。

参考文献

[1]黄建新,刘振涛.山区架空输电线路长距离环牵放线施工技术[J].中国电业(技术版),2014,09:57-59.

[2]秦江坡,郑晓广,郭天兴,李君章.特高压直流输电线路架线施工技术[J].电力建设,2010,07:63-65.

[3]巩鑫龙.架空线弯曲刚度的实验研究[D].华北电力大学,2013.

论文作者:高云峰

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1bdb4993fd92c47c009f15a2.html