# 数控机床故障实用维护与诊断方法论文_姜 莉

姜 莉 山东省平度市职业中等专业学校 266700

摘 要：数控技术是用数字信息对机械运动和工作过程控制的技术。数控技术的应用不但给传统制造业带来了革命性的变化，更使制造业成为工业化的象征。

关键词：数控技术 数控机床 维护 故障诊断

数控机床是集高、精、尖技术于一体，集机、电、光、液于一身的高技术产物，具有加工精度高、加工质量稳定可靠、生产效率高、适应性强、灵活性好等众多优点，在各个行业受到广泛欢迎，在使用方面，也是越来越受到重视。但由于它是集强、弱电于一体，数字技术控制机械制造的一体化设备，一旦系统的某些部分出现故障，就势必使机床停机，影响生产，所以如何正确维护设备和出现故障时能迅速诊断，确定故障部位，并及时排除解决，就是保障生产正常进行及提高生产效率的关键。

一、数控机床的维护

对于数控机床来说，合理的日常维护措施，可以有效地预防和降低数控机床的故障发生几率。

首先，针对每一台机床的具体性能和加工对象制定操作规程建立工作、故障、维修档案是很重要的。包括保养内容以及功能器件和元件的保养周期。

其次，在一般的工作车间的空气中都含有油雾、灰尘甚至金属粉末之类的污染物，一旦他们落在数控系统内的印制线路或电子器件上，很容易引起元器件之间绝缘电阻下降，甚至倒是元器件及印制线路受到损坏。所以除非是需要进行必要的调整及维修，一般情况下不允许随便开启柜门，更不允许在使用过程中敞开柜门。

另外，对数控系统的电网电压要实行时时监控，一旦发现超出正常的工作电压，就会造成系统不能正常工作，甚至会引起数控系统内部电子部件的损坏。所以配电系统在设备不具备自动检测保护的情况下要有专人负责监视，以及尽量地改善配电系统的稳定作业。

二、数控机床一般的故障诊断分析

1.数控机床的故障诊断技术。（1）数控系统自诊断。开机自诊断数控系统在通电开机后，都要运行开机自诊断程序，对系统中关键的硬件和控制软件进行检测，并将检测结果在CRT上显示出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆运行自诊断是数控系统正常工作时，运行内部诊断程序，对系统本身、PLC、位置伺服单元以及与数控装置相连的其他外部装置进行自动测试、检查，并显示有关状态信息和故障信息。（2）在线诊断和离线诊断。在线诊断是指通过数控系统的控制程序，在系统处于正常运行状态下，实时自动地对数控装置、PLC控制器、伺服系统、PLC的输入输出和其他外部装置进行自检，并显示状态信息、故障信息。脱机诊断当数控系统出现故障时，需要停机进行检查，这就是脱机诊断。脱机诊断的目的是修复系统的错误和定位故障，将故障定位在最小的范围。（3）远程诊断实现远程诊断的数控系统，必须具备计算机网络功能。因此，远程诊断是近几年发展起来的一种新型的诊断技术。数控机床利用数控系统的网络功能通过互联网连接到机床制造厂家，数控机床出现故障后，通过机床厂家的专业人员远程诊断，快速确诊故障。

2.功能程序测试法。功能程序测试法就是将数控系统的常用功能和特殊功能用手工编程或自动变成的方法，编制成一个功能测试程序，送入数控系统，然后让数控系统运行这个测试程序，借以检查机床执行这些功能的准确定和可靠性，进而判断出故障发生的可能原因。

3.接口信号检查。通过用可编程序控制器在线检查机床控制系统的接回信号，并与接口手册正确信号相对比，也可以查出相应的故障点。

4.诊断备件替换法。随着现代技术的发展，电路的集成规模越来越大，技术也越来越复杂，按常规方法，很难把故障定位到一个很小的区域，而一旦系统发生故障，为了缩短停机时间，在没有诊断备件的情况下可以采用相同或相容的模块对故障模块进行替换检查，对于现代数控的维修，越来越多的情况采用这种方法进行诊断，然后用备件替换损坏模块，使系统正常工作，尽最大可能缩短故障停机时间。

5.参数检查法。参数通常是存放在RAM中，有时电池电压不足、系统长期不通电或外部干扰都会使参数丢失或混乱，应根据故障特征，检查和校对有关参数。

上述诊断方法，在实际应用时并无严格的界限，可能用一种方法就能排除故障，也可能需要多种方法同时进行。最主要的是根据诊断的结果间接或直接地找到问题的关键，或维修或替换尽快的恢复生产。

参考文献

[1]陈蕾 谈峰 浅析数控机床维护维修的一般方法[J].机修用造，2004，（10）。

[2]邱先念 数控机床故障诊断及维修[J].设备管理与维修，2003，（01）。

[3]王超 数控机床的电器故障诊断及维修[J].芜湖职业技术学院学报，2003，（02）。

[4]王刚 数控机床维修几例[J].机械工人冷加工，2005，（03）。

[5]李宏慧 谢小正 沙成梅 浅谈数控机床故障排除的一般方法[J].甘肃科技，2004，（09）。

[6]万宏强 姚敏茹 基于网络的数控机床设备远程故障诊断技术的框架研究[J].精密制造与自动化。

[7]丁景祥 浅谈自动控制设备系统维修技术[J].西部探矿工程，2003，(12)。

论文作者:姜 莉

论文发表刊物:《教育学文摘》2015年6月总第158期供稿

论文发表时间:2015-6-24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1bfea4a8f891d6d34c9b1cbc.html