# 建筑工程的绿色施工管理浅谈论文_冯伟桥

冯伟桥

身份证号码：441322198512095511

摘要：近年来，随着建筑工程的快速发展，各种施工理念逐渐被中国建筑者所了解。面对激烈的行业竞争，工企业在各方面管理上做足功夫，力求在日益艰难的利润生存空间下为自己的立足资本奠定基础，其中绿色施工理念已经被大家所熟知，绿色建筑必将成为日后建筑领域发展的主流。现本人结合几年的现场施工管理的经验，结合实例阐述绿色建设施工管理措施。

关键词：绿色节能；管理；施工技术；措施

1引言

绿色施工管理作为建筑全寿命周期中的一个重要阶段，是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节。但是，由于我国绿色建筑理念提出较晚，导致当前绿色建筑工程施工管理水平较低，在具体实践中仍存在一定的问题。在新时代要求下，国家住建部要求大部分地区强制实行国家绿色节能施工。所以不管从宏观瞭望，还是从行业窥探，结合当今能源消耗和环境污染的现状，建筑行业转型升级，强力推行绿色节能管理不可避免。

2绿色施工管理的现状与问题

绿色施工在中国还处于起步阶段，大多数企业只注重“面”上的绿色建筑，降低施工噪音，减少施工扰民，减少对环境的污染等，对绿色施工的理解不全面、不完整，对绿色施工技术也是被动接受，仍以传统的思维模式和规范的施工方式进行施工，不能系统地运用适当的技术和科学的管理方式进行“绿色施工”全过程管理，更不用说企业把绿色施工能作为企业的竞争力和发展方向。具体问题有：

2.1 缺少绿色施工管理制度

施工在我国的发展还处在初级发展阶段，缺乏相关绿色施工管理制度与操作规范的法规，在施工制度方面还不健全，发展速度较慢，相关法律、法规尚未完善，没有形成系统的绿色施工管理体系。虽然近些年来，我国也有制度相应的管理制度，但由于实施时间较短还存在很多漏洞，导致制度的可操作性较低。另外，很多建筑企业总是将公司效益摆在第一位，而不重视对于资源、能源的消耗以及对于环境的保护，这样就会使得很多高能耗工程也得以通过审批，从而给绿色施工管理活动的开展带来了更大的困难。

2.2施工技术落后

目前，由于我国各大施工单位缺乏工程项目的绿色施工管理意识，加上其施工管理者及施工操作人员的专业化水平较低，施工单位不重视施工工艺及施工设备的研发与更新工作，导致施工技术较为落后，难以与现代化的可持续发展发展理念相融合，不利于提高工程项目的施工质量及施工管理水平。

2.3绿色施工的主观意识较弱。

素质较低的农民工占了作业人员中大多数，他们对绿色施工的认识模糊；工程管理人员对绿色施工的理解片面，在管理过程中不能较好也执行相应的施工；政府推动作用不够，相关政策不完善，没能激发企业推进绿色施工管理的积极性

3结合实际案例谈绿色施工管理策略

3.1工程实况

某项目获得国家绿色建筑设计标识认证，该项目建筑层数为地上：15层；地下：1层，总用地面积9314.0㎡，总建筑面积25857.0㎡，绿地率42.05%，透水地面面积比52.1%，可再循环利用率10.5%。

3.2加强绿色节能施工管理的具体体现

3.2.1因地制宜，保护资源

建设在保护原有文物，植物、湿地、自然系统、森林的前期下，充分利用原有资源的作为建筑所用。通过对工程的了解，改项目地形较为平坦，场地内植物主要是当地的经济作物。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆本工程中结合实际情况因地制宜，充分保留了原有价值的树木，对现状植被进行充分利用，不仅保护了当地生态资源，同时还能节约成本，控制造价，体现其绿色节能的理念。合理采用屋顶绿化、垂直绿化等方式，在本工程中，建筑屋顶的绿化面积可达1284平方，屋顶绿化面积为935.06平米，主要以当地地被类植物为主，绿化比例达73 %。

3.2.2减少构件破坏，避免材料浪费

尽量减少破坏和拆除已有的建筑构件，避免装修重复，该工程采用土建与建筑一体化设计施工，对建筑材料，如：建筑所用钢材、混凝土等都经过优化预算，避免多余废料产生。该项目建筑室内空间可变换功能面积较大，平面设计多采用大开间设计，办公、商场建筑室内多采用灵活隔断。

3.2.3加强绿色节能技术的应用

在该项目通过对项目需求与环境条件的分析，实施各种绿色建筑策略，最大程度的满足绿色建筑对节地、节能、节水等方面的要求。主要采取绿色建筑技术措施有如下：

1）顶采用挤塑聚苯板隔热，外墙采用加气混凝土砌块，梁柱部位采用防火岩棉封堵；幕墙选用LOW-E中空玻璃。

2）内大空间设计，二次装修可以根据功能灵活分区，避免装修材料浪费。

3）建筑在平面布局及功能空间布置上采取优化设计，把对噪声敏感功能区集中分布，设备房等设在地下室减少相邻空间的噪声影响，幕墙采用LOW-E中空玻璃，隔音效果好。

4）场地中路面和停车位采用植草砖等透水铺装材质，公共活动场地、人行道、露天停车场的铺地材质，采用多孔材质，以利于雨水入渗，采用多孔混凝土地面等。

5）雨水回收系统：按照《绿色建筑评价标准》，本项目设置一套雨水回收系统，雨水经过过滤，消毒处理后用于室外景观水池补水、绿化洒水。

6）场地中路面和停车位采用植草砖等透水铺装材质，公共活动场地、人行道、露天停车场的铺地材质，采用多孔材质，以利于雨水入渗，采用多孔混凝土地面等。

7）建筑在平面布局及功能空间布置上采取优化设计，把对噪声敏感功能区集中分布，设备房等设在地下室减少相邻空间的噪声影响。

3.2.5加强绿色施工安全管理

为了确保工程的施工安全，本工程中，基坑边坡采用防护形式：喷射混凝土和格子梁加喷播植草相结合，对由于施工导致面积大的临时裸土进行及时覆盖，对长期裸露的土地通过种植植被加固，对施工过程中破坏的绿化带及时恢复，提高绿化率，有效防止场地水土流失。

3.2.6 加强建筑材料的管理

所有的建筑材料在进场之前必须严格按照国家标准进行检查，合格后方可进场，对于室内材料，需要对其进行相关有害物含量的检测合格报告，确保工程使用的材料不存在放射性指标超标的现象出现，待工程施工结束后，建设单位应组织相关机构对室内有毒气体进行检测，对室内的环境进行综合评定，并出具检测合格报告。

3.2.6依靠政策支持，推荐绿色体制改革

加强政府的推广力度，建立有效的推广机制。所有的新技术的推广都离不开政府的支持。要想从根本上有效快速的推广节能技术，消除绿色节能施工技术推广难度，为节能技术推广打造良好的平台，就必须依靠政府的支持，推进绿色节能体制改革，建立技术科研组织机构。

3.2.7推动绿色建筑信息化的建设

建立和健全绿色建筑施工技术信息服务网络和信息反馈机制。当今是全球信息化社会，为了完善加强各相关人员的信息及时交流，使工作更加高效，完善的信息反馈系统是必不可少的，这是节能建筑施工管理推广的重要保证和有效保障。

4总结

在建筑工程项目的实施过程中，如何加强绿色施工管理，提高工程的项目管理质量，其意义重大。虽然我国建筑行业在实施绿色施工管理方面还存在着重视不够、监管不力等很多问题，但是随着管理理念的不断更新、管理力度地不断加强、管理技术的不断提高，相信在不久的将来，我国绿色施工管理将为我国建筑行业的发展做出巨大的贡献，而提高工程项目的经济效益与社会效益。

参考文献：

[1]常慧.可再生能源技术在绿色建筑中的应用[J].建筑节能，2013，04：39-41.

[2]侯恩哲，佟昕.绿色建筑中新能源技术的应用与思考[J].节能，2013，04：42-44.

[3]刘晓妹，付凌云.绿色施工与建筑业可持续发展研究[J].科技广场，2009（08）：58～60.

论文作者:冯伟桥

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c390938b44171adb3c381ec.html