# 土工试验质量管理的几点看法论文_王妍

廊坊市禹达勘测设计有限公司 廊坊 065000

摘要：近年来，我国的岩土工程建设有了很大进展，岩土工程勘察是建筑工程施工初期阶段的重要内容，如果施工人员在进行岩土工程勘察时没有严格按照施工规范进行就会影响到后期工程的施工质量。这种情况下只有在进行岩土工程勘察中加强对土工试验的质量管理力度，才能对岩土工程勘察以及建筑工程质量有所保障。本文主要分析土工试验质量管理在岩土工程勘察中的有效措施。

关键词：勘察；土工试验质量管理；岩土工程

引言

岩土工程勘察已成为当前工程施工建设及其他经济活动进行必不可少的工作，只有前期岩土工程勘察到位，才能在地理地质环境充分分析基础上，采取合适的建设方案和规划措施，保证一切活动或行为具有较大的可行性和可操作性。这一工作实际进行的过程中，需要在根据土工试验数据分析基础上，形成可行性较强的岩土工程勘察报告，设计参数到位，确保土工试验有序进行后，获得准确度高的数据信息，为工程高质量建设发挥有效的促进作用。在实际土工试验质量管控中，规范化手段的使用是非常必要的，岩土工程勘察人员要在健全的管理体制内，确保土工试验的稳定性，创造良好的试验环境，保证数据的真实性，在土工试验真实性和可靠性的基础上保证土工试验质量的可靠性。

1岩土工程勘察中土工试验的必要性

地基土物理力学指标密切关乎建筑工程各个层面，与施工方案设计及地基处理方案的选取有很大关系。在土工试验当中，土样测试结果的误差一定就在可控范围内，按照具体规范把控结果误差。为保证土工试验结果无误，将误差值减至较低，应整体分析土样的测试结果，对比土样的物理与力学特性，找出存在的误差，确保土工试验数据较高的准确性。

2岩土工程勘察土工试验存在的问题

2.1有待提高试验人员对土工试验的重视程度

从建筑工程建筑的角度来讲，该职业至关重要，提高了行业待遇以及社会地位，而同时也导致一些人员出现了自负与膨胀等现象，轻视自身职业道德素养，并未认识到自己及所承担工作在社会中造成的影响。还有一些人员由于技术水平有限，对试验结果产生较大影响，在很大程度上降低了试验的准确性。部分人员在进行试验时为了让自己舒服忽视对试验室各种设备的要求，由此影响样品温湿度等参数，甚至土工试验的准确性。

2.2土工试验仪器设备未能及时更新

岩土工程勘察中，土工试验仪器设备应定期保养、校准甚至更新，选择使用最新的试验设备是非常必要的。当前，多数岩土工程勘察单位，忽视了土工试验进行的高质量性。土工试验操作中，仪器设备出现陈旧老化的现象，未能根据设备的测定标准进行修正校准。一旦土工试验设备应用不符合标准，将会很大程度上影响土工试验质量，影响检测结果的准确性。其次，仪器设备选择存在规范性。岩土工程勘察土工试验进行中，相关仪器设备应用质量未能达到指定标准，设备仪器精确度偏低，存在较大的偏差，因此在使用中试验成果容易超出允许的误差范围。此外，我国当前进行岩土工程勘察的单位基本上都是国有企业，而国有企业虽然设备应用水平过高，但是后期跟踪服务未能到位，因此也容易导致设备应用出现极大的失误现象。

2.3岩土工程勘察采取原状试样质量检验难度较大

在岩土工程勘察过程中，采取试样质量检验的实际实施仍存在一些困难的情况。因为我们知道岩土工程勘察的采取试样工作对象都是在地下的地质体上进行的，所以很难通过人眼观察到。而且影响原状试样的因素很多，比如钻机设备操作人员操作水平的不同，钻进方式的不同，采用取土器型号的不同，原状试样密封过程中的人为扰动，试样运输过程中的人为扰动等等一系列因素，以致于送达试验室的土样质量千差万别。为了保证试样质量，建议有条件的工程或勘察单位应尽可能的在工程现场设置试验室，进行现场试验，这样会对试验成果的准确性有很大提高，能更加真实有效地反映工程场区的地质情况。

2.4土工试验缺乏专业协调性

岩土工程勘察土工试验进行中，各个专业之间缺乏协调性也是当前土工试验之间存在的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆土工试验进行中，一般都是在确定土工目标和土工任务之后，进行土工勘探取样，制定试验规范，试验室人员采取勘察试验行动。基于以上分析，试验目标和任务是非常重要的，其起着引导和指导的作用。为了保证目标和任务形成的科学性，需要加强实际勘察调查分析，尤其是野外鉴别工作进行。各个专业岗位人员之间未能有效交流，以此导致土工试验所采用的方法与目标之间存在很大的脱节，严重影响了土工试验质量。

3针对上述问题制定相应的质量管理

3.1加大土工试验质量管理的关注

改进土工试验质量管理时，增强企业重视度，采取合理有效的途径，从理念及技术等加以完善。运用科学有效的土工试验质量管理体系，企业经营各环节与土工试验紧密协同，保证各施工环节的科学性及合理性，生成一个统一的整体。且不同施工过程中负责人将土工试验的认知提升了一个较高高度，把土工试验质量管理作为全部工作的前提条件，把各责任内容践行到各工作人员身上，让他们在平常工作当中彼此监督，当出现工程问题时，马上找到相关责任人。同时强化土工试验质量的管控，严格依照市场准入标准开展具体工作。

3.2加强对仪器设备的管理

岩土工程勘察单位应根据企业的长远利益，注重岩土工程试验设备的检验，确保试验结果的准确性。首先，应定期检查和维护岩土工程试验的设备和机械，并及时调整有关仪器，以确保岩土工程试验的准确性；二是应及时更换严重磨损、不能使用的设备和仪器，引进一批先进、制作精良的仪器设备，确保岩土工程勘察土工试验顺利开展；最后，有必要建立相应的监测机制。通过监督部门的有效监督，及时调整问题。

3.3土工试验以野外实地考察为基础

岩土工程勘察工作进行中，土工试验的进行必须以野外实地考察为基础，只有前期勘察工作到位，才能够确定土工试验进行所主要采用的方法和技巧，控制试验成本投入，并且最大限度保证土工试验价值。为了保证野外实地考察到位，积极完善相关规范条例，制约性的保证野外实地考察落实到实处。

3.4提高试验人员的专业能力

在进行岩土工程勘察过程中只有提高试验人员的专业能力才能保障土工试验结果的准确与有效，因此工程单位需要制定培训、讲座等定期对试验人员的专业技术能力以及自身文化素质水平进行提高，工程单位需要正确认知员工培训以及土工试验准确度的重要性，从而确保试验操作人员能够对试验标准、流程以及原理等重要环节深度掌握，进而避免因试验人员技术不过关导致对工程的整体质量以及试验结果存在较大误差。

3.5加大土工试验的质量管理

土工试验准确性及水平是整体工程水平的前提。所以，土工试验的管理体系务必确保有一定的科学性。且企业其他功能与土工试验质量管理体系彼此间相互对照，经过发展，形成一个统一的有机整体，让项目各方切实注重土工试验质量管理，把土工试验质量管理置于一个比较重要的位置，在逐步健全责任制度时，严格区分岗位职责，具体到每个人。严格依照市场准确标准来落实，只有符合要求的土工试验专业技术人才才能执行具体的工作。

结语

综上所述，岩土工程勘察工作进行中，为了保证土工试验质量，在明确土工试验管理重要性分析基础上，针对当前土工试验存在的问题，能够从重视土工试验质量管控、积极更新土工试验硬件设备、建设专业化水平高的土工试验人力资源队伍以及土工试验必须以野外考察为基础，以此全面进行土工试验操作，整体上提升土工试验质量，保证土工试验水平，发挥岩土工程勘察价值，最大限度为后期工程设计和工程建设活动展开发挥基础贡献作用。

参考文献：

[1]姜方龙.浅析岩土工程勘察土工试验中的常见问题与处理方法[J].福建建材，2015（06）.

[2]傅思峰，王国田，刘素珍，等.针对单栋小工程岩土工程勘察的几点看法[J].岩土工程界，2016（04）.

[3]邹平.控制好细节就控制了质量——岩土工程勘察单位质量管理[J].上海地质，2014（04）.

论文作者:王妍

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c4eba8b99dfe43ccfc336a0.html