# 试论广播电视顺利播出的监测设备设计论文_任丽新

任丽新（山西省吕梁市电视台 山西 吕梁 033300）

摘 要：本文阐述了广播电视顺利播出的监测设备设计，主要从设计的要求、目标、系统功能等方面加以重点研究，为电视转播提供了技术指导。

关键词：广播电视 监测设计 系统功能 技术指导

随着广播电视事业的快速发展，特别是最近几年广播电视数字化、网络技术应用的提高，各地广播电视的节目内容越来越丰富。与此同时，节目及广告播出的安全性问题显得越发突出和重要，因此，为了加强对广播电视节目内容与质量的监测以及对广告节目有序播出的监管，我市建立了广播电视监测系统，系统采用了最新的音视频监测技术与手段。

一、广播电视监测系统设计要求

广播电视节目内容监管及广告智能监测系统通过前端采集设备对各类节目信号进行数据采集，通过监测主机进行数据的汇集、处理、分析等，实现对节目的质量监测、内容监测、广告监测、节目存储与回放、应急调度等五方面的智能监测与管理。1.质量监测；2.内容监测；3.广告监测；4.节目存储与回放；5.应急调度。

二、设计目标

广播电视节目内容监管及广告智能监测系统设计目标：采用多套嵌入式模拟监测设备、多套嵌入式数字监测设备，完成在市级和县级模拟、数字信号的安全监测、质量监测与内容监测，每套监测前端具备2TB的存储容量，录像存储以700K的H264压缩格式存储，可以支持32套节目7天的存储。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用2套惠普服务器，完成流媒体服务器、数据库服务器、应用服务器所具有的各项功能；采用2套惠普工作站，完成网络用户对辖区内监测前端数据统计、管理和转发上级的任务。

三、系统功能设计

按照监测业务的功能要求，市广播电视节目内容监管及智能监测系统平台主要包括四部分内容：节目内容的回放、节目安全监测、广告自动监测和大屏幕显示等。1.节目内容的采录；2.质量及节目内容监测；3.广告自动监测；4.节目存储与大屏幕显示。

四、系统架构及实施

根据监测对象、任务、类型、样本来源等的不同，广播电视内容监管系统包括以下几部分：前端采录系统、存储系统、广告电视内容智能识别系统、大屏幕显示系统和管理系统等。

1.多路广播信号监测主机。广播解调设备主要是将FM／AM的射频信号解调成音频信号，我们采用RDM208多路广播信号解调设备，对音频信号进行采集、压缩，并将压缩后的信号保存在存储服务器及阵列中，同时将音频信号送到信号采集站进行录音。

2.音频监听监看。监测主机通过VGA接口把多个通道的音频监测信息送到液晶屏上组合显示，提供以实时变化的彩条音柱来指示音量的大小。监测报警主要是针对音量大小和音频丢失，只显示每套节目的声道音量柱和通道名称，音频波形图和其它详细信息则采取操作机上显示。当用户需要详细分析某通道的音频信号时可选择显示该声道详细信息。

3.多路无线模拟电视信号监测主机。电视解调设备主要是将电视射频信号中的图像和伴音分别解调成视频信号和伴音音频信号，我们采用VDM108多路电视信号解调器。

4.多路数字电视信号采集前端。数字电视监测前端由多通道有线数字电视监测卡、多通道IP码流解扰卡、FM／AM解调监测卡、视音频编码卡和嵌入式机箱组成。

5.解码服务器。通过UDP协议，获取局域网中的组播码流，便于信号调度、多画面显示主机的配置，也可以很好地适应信号规模的扩展，降低了系统施工和维护的复杂度。

6.广告监测服务器。广告监测服务器包括数据存储与分析，是整个音频广告自动监播系统的核心设备。它主要是根据样本库中各种广告的特征文件，从采集工作站采集到录像文件中，识别广告，并建立广告检测数据库。

7.数据库服务器。建立节目采录数据库、故障信息以及广告检测数据库，对所有的音视频文件进行文件存储管理，同时对所有的数据和用户权限等进行管理。

8.查询站。可根据广告名称、种类、保存频道、保存日期等条件，查询各种广告播出信息和统计分析结果。所有查询结果，可以按照需要进行打印，也可以导入到EXCEL库，进行各种数据分析和统计。

9.大屏显示站。将市级和下属4县的数字电视、无线电视、FM／AM广播、CMMB、IPTV等进行集中显示，实时监视。高清频道节目用55”LED液晶显示，同时同步显示故障报警信号。

五、系统应用情况

广播电视监测系统投入运行以来，通过对数据的汇集、处理、分析等，实现了对节目的质量监测、内容监测、广告监测、节目存储与回放、应急调度监测与管理，达到了预期设计目标。但针对广播电视监测的现状还有需要解决的问题，软件开发技术还需进一步深入研究，做到简捷、方便、直观、成熟，对市属县级节目的回传信号建立数字平台需投入较大，暂时还不能完整监测县级节目，这些问题将随着监测工作越来越受重视而得到较好的解决。

参考文献

[1]王建新 浅谈无线电转播.山西科技，山西科技出版社，2012，6。

[2]刘新平 浅谈广播电视转播.湖南科技，湖南科技出版社，2013，9。

论文作者:任丽新

论文发表刊物:《职业技术教育》2013年第10期供稿

论文发表时间:2014-1-20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c830515c4612aaa4b0b38f2.html