# 浅谈如何提升台区监测率论文_吕甜甜,穆萍

摘要：台区监测率反映各地区台区指标的监测情况，台区监测率的高低会直接影响线损管理，进而影响供电企业的经济效益。本文通过对低压公变台区的现状分析和内部工作的强化管理，将影响台区监测率的因素进行逐一排查处理，提高台区采集成功率和采集覆盖率，有效降低线损，提升供电质量。

关键词：台区监测率；低压公变台区；线损管理

台区监测率是指该地区低压台区的覆盖率和采集成功率均达到国网指标的台区数占该地区台区总数的比例。其中，台区采集成功率、台区覆盖率均达到国网指标才算达标台区。

一、通过加强部门管理方法提升台区监测率

为了提高台区监测率，专门成立台区监测小组，并进行任务分配。

具体管理方法如下：由于不达标台区明细每天都有变化，所以台区监测小组成员需通过电能信息采集系统“两率一损”模块导出台区监测不合格的台区明细，每天根据实际工作情况下发电子版工单并依附具体不达标台区明细，发送给现场处理人员，现场处理人员处理完毕后将工单返回给相应的小组成员，小组成员进行工单处理结果核查，并注明未处理原因，防止次日工单重复下发。除此之外，监控小组需每日统计出各县已处理台区数，未处理台区数，计算每日台区监测率并进行通报。建立各地区领导微信群，将每日工作情况下发至群里，引起领导重视并加以管控，防止出现工作人员的懈怠，提高工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、通过加强现场消缺提升台区监测率

台区监测不合格分为三类，第一类是采集成功率不达标，采集覆盖率达标；第二类是采集成功率达标，采集覆盖率不达标；第三类是采集成功率、采集覆盖率均不达标。所以，想要提升台区监测率就是要提高台区的采集成功率和台区覆盖率。通过总结得到以下原因和处理方法

1、台区采集成功率不达标原因

（1）集中器故障。

（2）现场信号不好导致上线不稳定。

（3）现场表计未通电或未安装。

（4）表计串台区。

处理措施：

（1）加强与运维队伍的合作，进行必要的技术培训，及时沟通保证营销与采集数据的一致。

（2）加强与运营商的沟通，信号弱的地方及时加装信号放大器，解决现场不上线问题。

（3）加强现场智能电表的安装管理，保证现场安装表计数量与电力营销系统安装数量一致。

（4）加强采集设备的管理，做到已老化或采集不稳定的设备及时更换。

2、台区覆盖率不达标原因

（1）电力营销流程未及时得到处理。

（2）电力营销系统档案与实际表计安装表计数目不符。

（3）电力营销系统流程已完成，但现场未安装表计。

处理措施：

（1）加强业务人员的技能培训，安装电表或更换表计时注意档案完整准确的录入。如出现档案未同步到用电信息采集系统的情况，及时与电力营销系统管理人员联系处理。

（2）现场进行拆迁销户的流程要及时完成。

三、结束语：

线损率是供电企业考核管理中非常重要的一项指标，台区监测率直接影响到线损管理，所以非常有必要提升台区监测率也就是提升采集成功率和采集覆盖率。一方面通过各单位的实际情况制定合适的管理办法。另一方面通过查找分析不达标原因，加强现场的消缺力度，提升消缺质量。有效降低台区线损，提升供电企业的经济效益。

论文作者:吕甜甜,穆萍

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1c872f6c8f9c469417ad470b.html