# 智能电网中的继电保护技术分析论文_张健

国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 辽宁 111000

摘要：现阶段，我国电力行业加大电力技术开发和应用，逐步推行智能电网，极大提升了供电的稳定性和兼容性。为确保智能电网系统的安全性，采用相应的继电保护技术具有相当的必要性。本文首先阐述智能电网环境下继电保护的重要意义，对智能电网系统的含义进行简要分析，进而对智能电网环境下继电保护技术进行探析，并最后指出继电保护技术未来发展方向，以期为我国电力企业技术研发提供重要借鉴和参考。

关键词：智能电网；继电保护技术；发展方向

引言

现代化的智能电网取代传统电网是时代和社会发展的必然结果，其极大提升了我国电力系统的运行效率，缓解了电力供应的巨大压力。然而，原有电网继电保护技术并不能应用在智能电网当中，加强新型继电保护技术研发，成为电力企业和相关研究者的工作重点。在当前广泛应用的继电保护技术基础上进行有效改革和创新，才能为智能电网长足稳定运行提供重要保障。

一、智能电网概述

智能电网指以特高压电网作为主要的网架结构，各级电网协调发展为基础，当电力系统出现故障时，能够及时有效地把故障的影响最小化，并及时地保障电力的正常运行。其不仅包括了电网中数字化、智能化、互动化以及信息化，同时还包括了先进技术的应用，进而能处理多个设备及变电站网络的问题，实现高性能、高质量的电能供应。与传统的电网相比，智能电网具有如下特征：首先，自愈能力强，面对自然灾害、突发事故等状况时，传统电网的应对突发情况的能力就比较脆弱，而智能电网具有快速自愈能力，能实时监控电网的运行情况，及时发现并分析异常故障信号，并最快的采取相关措施进行故障控制；其次，抗干扰能力强，面对外界干扰时，传统的电网主要是保护跳闸，而智能电网就可以识别系统干扰，再进行检查分析，进而主动地采取预防性的控制对策；再次，分时电价的灵活性，在传统电网中，缺乏灵活性，所以电价就无法实现实时定价，而智能电网采用采集充分的电价信息，可以实现分时电价，具有一定的灵活性；最后，能源应用更加合理，在传统的电网中，主要是不可再生能源为主、分布式能源和储能形式为辅，而智能电网可以快速地输送电力和提高供电能力的安全性，进而减少了能源的消耗和浪费，提高了国家电力的经济效益。

二、智能电网继电保护原理

智能电网实行实时监控，它将通过网络系统把收到的信息进行处理分析，便于对其运作情况实行实时监测，而保护功能与定值则实行远程动态监控和修正。

对于继电保护装置来说，需要信息共享，保护各种运作信息，只有这样，才能以下做到两方面，一是确保故障的准确性时；二是确保在没有或少量人工干预下，可以很快的隔离故障、自我恢复，防止大范围停电事故的发生。

智能电网中的继电保护方式不再是传统的分散性保护，“自扫门前雪”，在继电保护装置动作时，可以不只跳本保护对象，也许会出现连跳命令跳开其他相关联点，或者仅仅发出连跳命令而不跳开本保护对象。

三、智能电网中继电保护关键技术

1、广域保护技术

所谓广域继电保护技术，指的是以子域作为分析单位，对子域内继电保护信息进行有效采集，并对其进行域内和域外的综合判定。广域保护技术的主要优势在于其能实现自动化控制，在确保智能电网运行安全性上有着巨大优势。同时，广域继电保护技术极大加快了保护动作实施时间，且显著提升了其与电网的保护配合，使得继电保护效率大大提升。其较强的自适应判断能力和保护能力，使得其在电网诊断和恢复上更加智能和高效。

2、保护系统重构技术

在智能电网环境下，要求继电保护具有强大的适应能力，能适应电网系统的不断更新和结构变化。继电保护重构技术能根据电网改革后的运行方式和结构进行相应的调整，使继电保护的功能最大程度地发挥出来，达到预期的保护效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、智能感应技术

在智能电网中，为了实现继电保护的有效控制，在其中融入了智能监控设备和电子传感设备，这样能及时反映继电保护的运行情况。电子传感器是智能感应技术的代表，在智能电网的环境下，通过在继电设备上安装电子传感系统，可实现数据的收集和传输。这有利于智能电网运行状态的分析，从而为维修工作提供精准的数据，提高电网系统的运行稳定性。

四、继电保护技术的应用对智能电网的影响

智能电网具有灵活可重构配电网络拓扑结构，即复杂的网状结构，跟传统的简单环网和辐射形网络具有本质的区别。复杂网状结构中，分布式发电、交互式供电的运作形式让孤立的单一保护装置存在整定艰苦，信息少特征，对继电保护性能产生影响。深入得了解智能电网对继电保护的影响，是研究新型适用于智能电网继电保护的前提。

1、数字化

随着电力服务升级需求的不断加大，智能电网需进行有效升级，继电保护技术也必然要进行相应的发展和优化。未来继电保护技术的重要发展方向之一即数字化。首先，测量主要通过数字接口配合电子互感器实现，使得测量走向数字化；其次，未来的信息传输将通过光纤网络进行，其不仅速度更快，且准确性大大提高。因此，信息传输数字化也将是继电保护技术数字化发展的重要体现。

2、网络化

继电保护技术朝着网络化方向发展，主要体现在信息的获取和发送两方面。在智能电网的继电保护中，各站点之间的信息互享由网络数据传输来实现，这样可直接在某一站点查看到整个电力系统网络中各设备元件的运行情况，提高了信息获取的精确度和维修的实时性。同时，信息的发送也可以用数字信号进行网络传输，使得数据传输高效又精确。

3、广域化

结合智能电网的特点，所采集的信息除了保护对象外，还需要采集电力网络中各个关联节点的信息。随着电力网络信息化进程的加快，继电保护专用信息网也建成，多节点信息的采集可以降低继电保护装置对保护定值的依赖，显著提高电网对系统振荡、过负荷等复杂工况的应对能力。

4、整定自动化

在传统电网中，继电保护装置只对被保护的线路发挥作用，保护范围较小，且只有当电网系统出现一定的故障时，才能发挥保护作用。而在智能电网中，继电保护能将整个电力系统中被保护的线路与设备连接起来，形成了一个特殊的保护网，并利用网络信息传输的优势实现信息的整合和共享。这样不仅能扩大保护范围，还实现了协同保护，提高了继电保护的可靠性和准确性。

5、员工技术提升

继电保护是电力系统安全的第一道防线，其安全责任重大，对从业人员的能力要求高。随着科技的发展，需要加强员工的技术性等。

许多电力企业也需要着跟上电网的前进的步伐，助力“两个转变”，从良方面增强继电保护人员的专业水平，一是科技水平，二是专业技能。

结语

智能电网的建设作为我国电力体制改革的新举措，势必会带动我国电力企业的快速发展。继电保护装置作为电网系统的重要组成部分，在智能电网的环境下，应对继电保护技术进行一系列的技术革新，从而保证智能电网的稳定运行。因此，在实际建设中，电力企业应重视继电保护技术，从而使其更好地为电力系统服务，促进我国电网系统的长远发展。

参考文献

[1]李宁，李卫东.智能电网环境下的继电保护研究[J].电子技术与软件工程，2015（01）.

[2]王文生.智能电网环境下的继电保护初探[J].机电信息，2015（06）.

[3]林超.基于智能电网环境的继电保护分析[J].科技与企业，2015（04）.

[4]张昀.继电保护技术对于智能电网中的作用分析[J].无线互联科技，2015，（13）：75-75，80.

论文作者:张健

论文发表刊物:《基层建设》2016年25期9月上

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1cbd12714776f5d5422a118d.html