# 试析水工环地质勘查技术的实际应用论文_卓锐

摘要：随着经济的不断快速变化发展，能源问题日益凸显，地质勘探工作也得到了更高的关注和重视，水工环地质勘察作为地质勘察的关键，属于十分重要的环节。对水文、工程以及环境地质做出仔细准确勘察，可以为有关工程建设提供精准可靠的详细数据。基于此，本文对水工环地质勘察技术的实际应用做出分析，以此为有关人员提供帮助与参考。

关键词：水工环；地质勘查技术；应用

前言：水工环主要由水文、环境与工程共同构成，水工环地质勘察即水文、环境与工程地质勘察。水文地质勘察主要是以地下水当作具体的对象，对地下水具体的运动、分布与形成规律等情况做出研究；工程地质勘察即为对施工区域地质情况做出仔细了解，选取适宜区域，确保施工安全稳定开展；环境地质勘察即基于各类地理原理以及地理数据，对环境地质与全球地质变化做出科学调查研究。所以，通过水文、工程与环境地质勘察，可以为有关工程建设提供精准详细的数据。基于此，对水工环地质勘察技术的设计应用的分析有着十分关键的意义。

一、电法技术

水工环地质勘察阶段，电法技术属于应用较为广泛的技术之一，此项技术的应用，能够使水工环地质勘察效率得到有效增强。同时，电法技术相对较为成熟，通过对电法技术的科学合理应用，能够使勘察工作保持良好的稳定性。一般而言，电法技术可以划分成高密度电法以及激发极化法。对于高密度电法而言，其涵盖电测探法以及电剖面法，属于阵列式的勘察方法，具体情况下，通常位于野外地质方面有所应用，并使用高密度电法仪完成勘察工作。此方法具备全自动化的优势特点，使传统手工操作方式具有的不足与弊端得到有效弥补，并提供精准详细的数据。针对激发极化法而言，其涵盖直流以及交流激发极化法，使基于岩石激发极化效率，对水文、工程地质问题进行有效寻找以及快速解决的勘察方法，通常位于找矿方面应用较多。如我国大部分省市通过应用电法勘探技术，对滑坡问题进行有效查明，并发现诱发因素、岩石结构特征和地质环境条件，对不稳定性做出明确，对地质危害做出评价，为防治工作奠定重要基础[1]。

二、GPS技术

GPS技术及全球卫星定位技术，水工环地质勘察阶段，此项技术的有效应用，可以实现对载波相位的精准快速测量。GPS技术的合理引用，对传统勘察方法做出创新，使工作更加高效便捷，借助卫星导航定位系统以及无线信号发生点的转移，确保获取的数据更加精准。实际应用阶段，要以多颗卫星为基础，对地面接收机具体位置做出快速准确定位，借助无线传输设备，对观测获取数据做出有效转换，并传输至控制中心。地面基站接受获取传输信息之后，对其进行快速转换，对基准站基线向量做出科学准确核算，从而获得精准坐标。获得精准坐标之后，对坐标采取解算以及转换，以此获得勘察具体坐标，为地质勘察工作的开展提供详细准确数据。当前，GPS技术的应用十分广泛，如环境污染、地质灾害等方面，发展前景良好。如运用GPS技术，对测量单元做出明确，对大地热流测量点做出具体合理划分，使勘察时间得到明显的降低，并使勘察工作效率以及质量得到显著提升。

三、遥感技术

遥感技术的合理应用，对地质勘察工作具有十分关键的影响和作用，水工环地质勘察阶段，应用遥感技术可以对勘察工作进行具体的知道。遥感技术的科学应用，主要是通过计算机技术得以有效实现，通过对勘察地质图像的清晰具体呈现，运用多元波段构建多元模型，使勘察图像能够保持完整与清晰，为地质勘察工作提供良好的空间画面，使勘察工作质量得到切实有效提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着遥感图像处理技术的不断更新与优化，广谱分辨率得到良好的提升，遥感技术对地质勘察的关键作用变得更加突出。如通过对遥感技术的合理应用，实现对地下水资源的充分了解，对地下水资源具体情况做出充分掌握，为地下室管理工作奠定重要基础，使水资源得到充分合理利用，使用水困难问题得到一定的缓解[2]。

四、RTK技术

RTK技术属于以载波相位观测值为基础的实时动态定位技术，具有较高的精准性，可以使地质勘察更加精准。RTK技术的合理引用，需以系统差分法为基础，水工环地质勘察阶段，此项技术的应用通过对数据误差做出有效改正，并对载波相位数据存在的误差做出调整，使误差控制在可控范围。实际应用阶段，RTK技术应当设置具体的接受装置，基准站位置同流动站位置应作出合理明确，按照相同卫星信号接受，对两者彼此之间获取的数据做出对比，通过查分对数据进行有效改正，确保流动站接受数据更加精准。如自然资源较为丰富地区，为对有关地质信息做出充分详细了解与掌握，地勘局通过对RTK技术的合理运用，从而使各类资源信息做出了解，为勘察工作奠定重要基础，从而对资源做出详细勘察与充分合理利用[3]。

五、TEM技术

即顺变电磁法，期初在航空勘察中有所应用，实际应用中表现出较高的精准度等优势特点，逐渐被广泛应用。近些年，TEM技术位于水工环地质勘察方面的应用范围慢慢得到扩宽，获得良好的效果。此技术应用的关键主要是为了对地质情况做出科学检测，具体原理主要为，使用电磁设备对电磁波进行有效传送至地下，对是否形成不均匀二次涡流做出仔细观察，如果形成，表明观测区域下方位置存在目标地质体。此技术位于水工环地质勘察方面的合理应用方式，涵盖点偶源以及垂直磁偶源，通过对上述方式的合理应用得知，垂直磁偶源具有较为广泛的应用范围，且效果良好，获得行业认识的广泛认可[4]。

六、GPR技术

GPR技术即地质雷达技术，工作原理同GPS定位技术较为相似，主要是为了收集获取完整清晰且充分的地质信息，工作方法方法主要为利用电磁波。具体方法主要为：位于地面适宜位置区域，设置装置完成电磁波的有效发射，之后将电磁波向地面位置发射，通过声呐技术对地面下方相关地质数据进行有效手机，通过相关仪器位于计算机中，以数据为基础建立图形，使勘察人员能够对具体地质情况做出充分详细了解，如形态、构造与厚度等。与此同时，GPR技术可以确保图像拥有良好的清晰度，细节方面同样能够良好的处理，因此，位于水工环地质勘察工作阶段，此技术获得良好的应用于广泛认可。除此之外，GPR技术位于其他领域同样得到良好的应用，比如，位于旧城区，对地下位置具体埋线情况做出充分仔细探测，对建筑物下部不适宜的地质情况做出准确勘察等。不过，具体应用过程中，此技术同样存在着相应的不足与缺点，如尽可以位于距离相对较短的地质勘察工作中进行应用，距离相对较长的地质勘察工作中，会由于各类因素产生干扰影响，对勘察工作产生不利影响。

结论：综上所述，随着科学技术的快速变化发展，水工环地质勘察相关的各项技术逐渐愈发完善，勘察阶段应重视对全新应用技术采取不断优化完善与深入研究，使水工环地质勘察效率得到有效增加，保证工作的稳定有序开展。此外，为保证勘察质量可以充分满足预期的严格标准，需对各不相同技术合理应用之水之欢地质勘察之中，通过对先进科学技术的合理应用，推动城市化建设的稳定良好发展。

参考文献：

[1]李志超.浅析水工环地质勘察技术在工作中的应用[J].西部资源,2017,(03):123-125.

[2]李海翔.浅析水工环地质勘测技术的应用[J].地球,2017(11):88-88.

[3]刘爱昌.浅析水工环地质勘察中的技术及应用范围[J].低碳世界,2014,000(003):P.146-147.

[4]栾银州.浅析电法在水工环地质勘察应用中的几点认识[J].有色金属文摘,2016,031(002):4-5.

论文作者:卓锐

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1cc47c2ab9a9ab14a3b39a57.html