# 电气施工在智能化建筑中存在的问题和解决方法论文_伍巨海

广东腾安机电安装工程有限公司

摘要：随着经济的发展，我国建筑工程项目呈现出高速发展的态势，智能化建筑电气结构也实现了跨越式发展，电气设备管控和处理项目是自动化技术结构的综合升级，也是信息及时性传递和共享的基本模型，能在满足信息需求的基础上，确保智能化建筑电气项目贴合实际管理体系。本文对电气施工在智能化建筑中存在的问题和解决方法进行了简要分析。

关键词：电气施工；智能建筑；问题；解决方法

1智能建筑概念

目前，智能建筑的释义众多，并没有统一说法。参考美国的定义来说，智能建筑是指将建筑的结构、系统、服务和管理四大基本要求进行组合，为居民或用户打造一个效率高、舒适性好、经济性高的建筑。在日本，智能建筑则是指将建筑采用自动化技术，形成具备高功能及综合管理功能的大楼。综上所述，智能建筑定义虽说法不一，但其核心却并未改变。笔者结合工作中实际的项目经验，认为智能建筑是指将传统的建筑与新型计算机技术结合在一起，如通信技术、系统集成的应用技术，利用相关设备进行监控，对相关信息资源实现联动管理，进而使传统建筑成为一栋既安全舒适又高效便捷的智能化建筑。

2电气施工建设过程中常见的问题

2.1实际的施工与设计图纸之间所存在的偏差

电气施工的图纸设计展现的是建筑设计师的整体思路以及施工中的实际安排，在图纸的设计中包括很多内容，有敷设线路路径、电气装置方位、建筑物的布局与结构、建筑物的材料及用处装饰等，在设计师对图纸的设计时不可避免地会产生一些疏忽，使图纸产生错误，同时波及到实际施工中也产生错误。此外，电气建筑设计师在设计图纸时，想要体现的想法也可能与施工人员在实际施工中所理解的有偏差，这样便会使实际施工与图纸设计的不符。

2.2电气施工中布线产生的问题

布线就是在电气施工中对电气管线进行敷设，其中包含明敷设与暗敷设，明敷设是把电气管路敷设在建筑物表面，暗敷设是指把电气管路在建筑物墙体当中进行敷设，包括在墙壁之中进行垂直的敷设与在上下楼板之中进行水平的敷设。因为暗敷设是要把电气管线在建筑物之中进行埋设，所以会对建筑物内部结构造成一些影响，在施工的过程中一定要了解其对建筑物的稳定性是否有影响，以便对电气管线敷设影响建筑结构的现象进行避免。施工过程当中，电气管线做墙体之中的垂直布线时，其所敷设的墙体类型也要考虑在内，墙体是非承重墙还是承重墙所采用的敷设方法与所要注意的问题是不一样的。

2.3电气建筑施工中设备施工的问题

电气设备包括的种类繁多，例如配电箱、变压器装置、开关及照明的设备、避雷装置等。针对这些设备，在施工中可能会出现很多的问题需要随时注意，如在安装配电箱的时候要对一些问题加以注意：安装墙壁是不是很光滑，配电箱在安装时是不是很牢固，配电箱安装时是不是对墙体外皮进行了损坏，导线孔与接地导线是不是很合理美观等。再如在安装照明设施与开关的时候，灯与开关之间的位置问题，要在安装的时候掌握距离的远近，不要造成远处的灯用近处的开关进行控制的现象，一定要使灯具与最近的开关相对应。如果是用一个开关来控制很多个灯时，要有规律地安装，以免给使用者带来不便。在安装成排的灯具时，一定要事先对灯的位置进行测量与定位，这样才不会发生灯具不在一条直线或者灯之间的间距不相等的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4配电箱安装存在的问题

配电箱是电气施工中的一项关键环节，安装不到位可能影响使用，甚至出现安全隐患，这其中存在的问题有：配电箱型号与设计图纸不匹配，配电箱外包保护层质量不达标，配电箱开孔方式不规范、孔径大小与连接管的直径大小不匹配，配电箱内电布混乱，标识不清晰等。

2.5雷电的保护问题

每年春夏季节属于雷雨天气的高发季，雷电的频繁发生对电器使用形成了巨大的威胁，建筑电气施工部门一般会安装一些避雷设施对电气设备进行保护，但是目前做得还不够深入。预防雷电灾害的过程中避雷带具不够规范、不统一的现象十分普遍，主要体现在避雷带的支持卡间距不均匀、弯曲弧度差异大、拐角弯曲半径不够等，这些常规问题大大降低了电气设备的避雷性能，对建筑电气施工的质量带来了极大的隐患。一般情况下，电气施工单位对建筑电器施工任务提出要求，制定出详细的规章制度，施工单位必须要依据规章制度有条不紊的执行。但是实际情况却没有得到落实，在雷电防护的施工中，接地极电阻测试点的设置没有依据要求来执行，造成事故频发，严重影响电气施工部门的口碑，带来了不可估量的经济损失。还有就是技术工人的业务能力有限，在焊接引下线的过程中没有达到国家标准，引下线的截面大小不符合国家规定。

3智能建筑电气施工过程中的改进对策

3.1大力培训电气施工人员，提高施工团队的专业素质和技术水平

建筑电气施工工程的质量问题要放在第一位，国家和企业必须强调以人为本的原则，全面提高施工人员的专业素质和技术水平是提高电气工程施工质量的关键所在。每个相关的企业应该定期对施工团队的员工进行技术培训，提高他们的安全意识，督促他们努力学习本行业的文化知识，指导他们用专业性的手段解决施工过程中的技术难题，克服重重难关。技术人员需要对自己的电气设计、管理、安装等技能提出更高的要求，这样才能真正意义上提高自己的专业水平和技能水平，做一名优秀合格的建筑电气施工人员。

3.2加强工程质量监督检查力度

企业不能对施工单位听之任之，任其发展，要时时刻刻严格的监管施工团队，有效的监督检查是确保工程质量的重要手段，电气安装工程也不例外，整个施工工程中涵盖很多方面的质量问题，需要各种监督检查设计的部门的共同参与，但是当中存在着利害关系，牵扯到太多集团的利益问题，需要质量监督检查小组妥当处理。首先，质量监督检查小组要根据严格执行有关的规章制度，可以制定工作表，坚持每个礼拜都有一次大的质量安检，每个月做一次质量通报，不定期的对工程项目的线材、开关、插座、灯具等安装工序展开拉网式检查，及时发现存在的安全隐患，快速组建专家小组，制定解决方案，妥善解决好安全问题，而且每一次监督检查工作完成之后要做好登记工作，为后期的监督检查工作提供技术经验。其次，严格的严格执行电气工程竣工验收规范，完善竣工验收的程序和项目。根据我国相关法律《建筑电气安装工程质量检测评定标准》所规定的质量等级标准，认真落实好小环节的步骤工作，把这些作为重点项目来验收，还要赏罚分明，对完满完成任务的部门给予奖励，对没有完成任务的进行严肃的批评，处罚，极大的调动员工积极性。

结束语：

智能建筑电气施工是未来发展的趋势，是关乎国家财产安全，关系人民生命健康的保证。因此，建筑企业要大力开发使用智能建筑电气，积极妥善应对建筑电气施工中存在的问题，不断探索解决问题的途径，加大创新力度，自主研发适合我国建筑的智能建筑电气施工软件。

参考文献

[1]杨植德.智能建筑电气施工中的常见问题及预防措施[J].黑龙江科技信息，2015，07：159.

[2]石崑.智能建筑中电气施工存在的问题及解决对策[J].建材技术与应用，2015，04：13-15.

[3]魏平，蒋小强，孙帅.现阶段智能建筑电气施工常见问题及预防措施研究[J].智能建筑与城市信息，2015，09：92-93+96.

[4]王汉智.智能建筑电气施工中存在的问题及解决对策浅述[J].智能城市，2016，11：259.

[5]高辉辉.如何加强智能建筑电气施工质量控制[J].四川水泥，2014，07：77.

论文作者:伍巨海

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第13期

论文发表时间:2017/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ccd3aa4d4e624bdc88321d1.html