# 谈谈城市道路清扫车的造型设计论文_邱超杰

身份证号码：45072119830402xxxx 523160

摘要：道路清扫车作为清洁人员开展各项卫生清扫工作的重要工具，在城市中发挥着十分重要的作用。规范合理的道路清扫车设计，不仅极大地提高了道路保洁效果和效率，同时也减轻了清洁工人的劳动强度，并保障了清洁工人的人身安全，同时，其在工作运行的过程中以其良好的造型设计为城市树立了亮丽的风景线。基于此，本文首先对道路清扫车进行简要概述，分析了当前路道清扫车的分类，并就其造型设计要点提出了个人见解。

关键词：城市；道路清扫车；造型设计

1.道路清扫车概述

道路清扫车是集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。简单的说就是在专用汽车底盘上改装道路清扫功能的扫地车型，车辆除底盘发动机外，另外加装一个副发动机，四把扫刷由液压马达带动工作，带风机、垃圾箱、水箱等多种配套设备。这种全新的车型可一次完成地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及清扫后对地面的洒水等工作，适用于各种气候和不同干燥路面的清扫作业。道路清扫车一般配有洒水装置，能够减少二次扬尘。

道路清扫车作为环卫设备之一，可广泛立用于干线公路，市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。路面扫路车不但可以清扫垃圾，而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化，既保证了道路的美观，维护了环境的卫生，维持了路面的良好工作状况，有减少和预防了交通事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。目前在国内利用路面扫路车进行路面养护已经成为一种潮流。

2.城市道路清扫车的分类

2.2.1按工作原理分

道路清扫车按工作原理可分为纯扫式清扫车、吸扫式清扫车以及真空吸尘车三类。纯扫式清扫车设备结构简单、清扫范围宽、功率消耗小、适应性好，主要用于人口稠密的街道、市区以及大颗粒块状垃圾较多的场合。但这类清扫车对于微细尘粒的除净率较低，清扫效果不理想。吸扫式清扫车有盘刷或柱刷以及吸嘴，其中盘刷或柱刷可以伸出到基础车体以外。由于自身旋转，盘刷可对边角、路缘、护栏下的垃圾扰动并将其横向抛射至吸嘴前方，形成一条垃圾带，当吸嘴经过垃圾带时，利用空气动力将垃圾尘粒捡拾和输送到垃圾箱中。真空吸尘车作为逐渐兴起的一类清扫车，以其特有的性能优势，逐渐在市场上崭露头角。真空吸尘车由于不安装清扫机构并采用干式除尘方式，且吸嘴宽度即为清扫宽度，故主要用于介质粉尘量大、密度高、抑止扬尘困难以及洒水除尘不方便的地区，清扫对象主要是煤粉、水泥、矿粉等粉尘状垃圾。

2.2.2按除尘方式分

清扫车按照清扫作业时的除尘方式可分为干式清扫车和湿式清扫车两类。干式清扫车由于作业时没有采用喷水装置，因此需在垃圾箱或者管路中设置过滤器，这就使干式清扫车特别适用于低温气候较长或干旱少水的地区，因为清扫车在除尘作业时摆脱了对清扫用水的依赖。湿式清扫车采用湿式除尘方式，即清扫车在清扫作业过程中，除在盘刷处采用喷水压尘外，在吸嘴和垃圾箱处同时采用喷水除尘，因此避免了清扫车在作业时盘刷处的扬尘现象。湿式除尘方式的采用，使垃圾尘粒仅依靠重力作用便可沉降在垃圾箱中，故其管路布置相对简单，也不用再设置过滤器。

3.城市道路清扫车的造型设计要点

3.1设计原则

在对道路清扫车进行设计过程中，要尽可能的提高其外观的审美属性，争取在给人们心里带来一定情感愉悦的同时，也给清洁人员带来更多方便。在造型设计中，应遵循简洁、大方的原则，采用流畅的线条，在增加清扫车自身亲和力的同时，给人以柔和感，从而使得清扫车在使用过程中，能都对减轻清洁人员的疲劳感。

3.2容脚空间设计

在以往清扫车使用过程中，由于设计人员未考虑对清扫车容脚空间的设计，致使清洁工人在利用道路清扫车进行卫生清扫时，脚尖常常会同车体后部相撞，不仅对操作人员身体带来一定损害，同时还影响了其工作效率。一般来讲，当操作人员扶着道路清扫车进行日常工作时，应确保有个合理、方便且向前倾斜的容脚空间。在基于人机工程学理论，结合功能修正量以及心理修正量对清扫车的容脚空间进行设计时，应确保其尺寸控制在120mm。

3.3色彩设计

我们常说色彩能够对人的情绪产生一定影响。一种合理、适宜的色彩搭配不仅可以使得人们心情愉悦，同时也能让人们始终保持一种积极向上的精神状态；而那种杂乱、刺目的色彩也会给人们心里情绪带来负面影响，同时对人的身体健康造成一定损害。由于色彩会对人的心理、情绪以及情感上带来一定影响，因此我们在对道路清扫车进行设计时，可以通过色彩调节来避免清洁人员情绪上的不利影响，同时提高其工作效率。比如在对清扫车进行造型设计时，可以选择白、红搭配，如图1所示，这样给人们带来一种干净感觉的同时又能赋予清洁人员相应的热情。而且在马路上进行清扫工作时，鲜明的色彩还能起到一定警示作用，有效的避免和降低了清洁人员在进行道路清扫工作时，所出现的意外事故。

3.4垃圾箱布局设计

现阶段常用的清扫车都将垃圾箱设计到车体内部，需要清洁人员打开清扫车前盖才可将垃圾取出，而且还需全部取出，虽然工作难度不大，但其工作量较大。经常需要清洁人员踮起脚尖打开前盖、取出垃圾，这样不但增加了清洁人员的工作难度，同时徒增了清洁人员了的疲劳感。因此这就要求我们在对清扫车进行造型设计时，需对其垃圾箱布局进行创新设计。在全新的设计中，最好将垃圾箱置于车体两侧，同时将垃圾箱也对应的分成两部分，以分散垃圾重量。此外也可选择使用抽拉方式，以减轻清洁人员在进行垃圾取放作业时的疲劳感。

3.5工具箱设计

在当前使用的清扫车上部，可为清洁人员设计一个能够存放相关物件的储备箱。该储备箱的打开方式最好是弹开方式，在清洁人员用钥匙开启储备箱后，会自动弹出。通过这个设计，清洁人员可以将常用的清扫工具放置其中，并将其与垃圾箱分隔开来。这样不但能够给清洁人员提高一个干净、整洁的工具箱，同时也方便他们随时使用、存放清扫工具，有效的提高了工作效率。

3.6仪表盘的设计

将整个仪表盘设计到清扫车扶手上部，并用其来显示清扫车剩余电量以及垃圾量。相对简单、直观的仪表盘设计能够帮助清洁人员及时了解、掌握清扫车的工作状态，这样就方便清洁人员开展日常工作，比如清除垃圾箱内垃圾等。

结束语：

综上所述，道路清扫车是一种集道路清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效的环卫清扫设备，道路清扫车的广泛使用，极大地提高了道路保洁效果和效率，同时也减轻了清洁工人的劳动强度，并保障了清洁工人的人身安全。因此，为了更好地推动道路清扫车的发展，相关设计人员应加强对道路清扫车的造型设计，并关注其功能布局设计，为我国城市建设的发展贡献出一份力量。

参考文献：

[1]陈胜利.基于和谐化思想的小型道路清扫车造型设计研究[J].城市建设理论研究.2014.

[2]黄为燎.电动清扫车电气系统的设计与实现[J].韶光学院学报.2011.

[3]杨启勇.纯扫式街道垃圾清扫小车的设计[J].机械与电子.2010.

论文作者:邱超杰

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1ccfbec2765a82318c547430.html