# 探讨110kV电力工程节电问题的管理措施论文_田永生

摘要：随着社会经济的不断发展，人们对于电力的需求量与日俱增，110kV电力工程项目也越来越多。与此同时，人们的节能意识也越来越强。在这样的情况下，对于传统110kV电力工程提出了节能的需求，为了满足顺应这样的市场需求，110kV电力工程在节电问题上，要强化管理，以保证其节能性能的实现。

关键词：110kV；电力工程；节电问题 ；管理措施

一、110V电力工程节电水平过低的原因

1、用电负荷的估计值有误差

在设计电力工程时，相关部门会初步估计这个电力工程在工作过程中的用电负荷，在估计过程中，相关部门会考虑到电量不够用、用电需求大等原因，经常会过高的估计电力工程的用电负荷，这样就会导致用电负荷的估计值出现误差[1]。

2、忽视了设备本身的用电负荷

电力工程建设单位在调查用电负荷等要素的时候，更注重业主的意见，经常会忽视设备本身的用电负荷量。

3、误差没有及时解决

电力工程建设好之后，相关部门会根据预测和实际计算的结果进一步对实际工程进行检查，确保可以及时发现与预测不同的地方，找到误差出现的原因，并测量出误差值，如果是施工过程中造成的误差，要及时解决[2]。

4、没有节约能源的意识

在电力工程施工过程中，施工人员、技术人员等都要树立极强的节约能源意识，从源头减少资源的损耗。在处理和设置工程数据的时候，要保证其符合科学发展、可持续发展的要求。在安装电力设备的过程中也会出现一些问题，如：乱接电线、电线接触不良、变压器负荷过重等，都会导致电能的损耗不断的增加。

二、如何强化110kV电力工程节电问题的管理措施

强化110kV电力工程节电问题的管理工作，是一项专业性强，系统化的工作，需要从多个角度来进行探析。结合实践经验，我们可以将其归结为以下几个方面的内容：

1、变压器位置的确定

变压器的位置确定是电力工程的重要环节，也需要遵循诸多的原则，以保证其有效性。具体来讲，我们可以从以下几个方面来进行探析：其一，就近原则，也就说如果在附加有高野电网输电，可以考虑将变电器安装在其附加，并将电能进行合理调节和完善，使得其接近于负荷中心；其二，变电所的有效供电半径不得超过500米的范围，以保证电力工程的顺利开展；其三，如果处于大型工地的话，可以结合具体用电情况，分设几个变电所，处理好低压线路长度、电压损失之间的关系，以发挥出节能的效果，最大化的实现投资成本的降低。

2、科学确定变压器容量

变压器的容量值的选择要注意好尺度，不能过大，因为过大会导致设备容量难以得到充分使用，很容易诱发能量损失的问题；不能过小，因为过小会使得用电设备出现增容的情况，变压器就可能出现过热或者烧毁的情况。严格来讲，应该通过精确的计算去实现负荷的确定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，可以遵循以下的规律：对于平稳负荷供电的变压器来讲，其负荷率往往取值85%；对于处于时间波动比较大的负荷供电变压器，应该综合考虑容量和台数之间的关系，以过载的方式去度过高峰期；对于短时负荷供电变压器来讲，应该将注意力放在过载能力的利用上。

3、三相负载的平衡

在110kV电力工程施工过程中，三相负载很容易出现不平衡的情况，从而使得中性点电位不断提高，甚至会使得设备金属外壳产生放电的现象，对此我们深究其原因的话，主要可以归结为在电力安装过程中过多的单相，双相负载，很容易出现乱接电源的问题。无论从节能的角度，还是从安全用电的角度来讲，这样的做法是很不可取的。只有在三相负载平衡的状态下，节能效果才是比较理想的。

4、提高供电线路功率因素

一般情况下，110kV电力工程供电线路功因数普遍较低，数值都在0.6左右。要想在这样的情况下，去提高供电选录功率因数，主要可以从以下几个角度来进行探析：其一，强化施工用电管理，实现变压器和电动机负载率的提高，以保证供电线路趋于合理状态；其二，积极以无功功率补偿设备的方式去实现功能因数的提高，主要为电力电容器的方式，来实现容量的补偿。具体来讲，对于电负荷分散以及补偿容量比较小的企业，一般会采取低压补偿的方式来进行，可以在配电设备容量线路截面减小的方面发挥积极作用；对于电负荷比较集中，补偿容量偏大的企业，应该以高低压混合补偿的方式去实现功率因素的提高，以保证将无功损耗降到最低。

5、选取节能型设备

选取节能型设备，对于促进110KV电力工程节电问题管理工作的发展有着很重要的意义。对此我们需要做好以下几方面的工作：其一，积极依照相关部门的规定，使用变压器负载率小于30%的设备，以保证充分利用设备，并且实现功率因素的提高；其二，尽量使用两台变电器，如果其中一台出现问题，可以将其关闭，使用另外一台，最大化的降低线损；其三，注重选择节能性良好的可控硅整流焊机，最大化的实现能源的节约，保证经济效益的提高；其四，合理选择电力工程的电动机，使用异步电动机作为无功功率的主要设备，使得轻载负荷功率因素和效率处于最佳状态，以达到良好的节能效果。

三、做好电力工程节电管理工作的策略

当然上述是电力工程节电管理工作的技术性问题，我们需要从更多的角度去促进节电管理工作的开展。其主要涉及到以下几个方面的内容：其一，针对于110kV电力工程的特点，制定契合实际的电力工程节能管理规章制度，如电力工程技术操作标准，电力工程设备安装规范，电力工程设备采购方案等，为开展各项电力工程节电工作打下夯实的制度基础；其二，积极给予110KV电力工程培养高素质，专业化的管理人才，不仅仅需要懂得电力工程的运行特点，还需要能够具备切实的操作技能，能够参与到电力工程节能管理的各项工作中去，为开展工作提供健全的人力资源基础；其三，注重电力工程设备的采购管理，强化对于设备的维护和保养，使得其处于良好的运转状态，在此基础上做好设备使用情况的记录，为后期的维修，更新共组打下基础，为开展电力工程工作带下坚实的制度基础；其四，积极将电力工程节电纳入到企业文化建设中去，实现对于节电观念的宣传和教育工作，从而营造良好的电力工程节电管理氛围。

结束语

综上所述，节约能源必须从基础抓起，从电力教育抓起，110kV电力工程从设计选型到施工，必须时时考虑到节能。我们在今后的工作中还要不断地探索节能降耗的有效途径，结合技术改造措施，110kV电力安装工程中的节电效果还是十分可观的。随着我们在110kV电力工程节电问题管理实践经验的不断积累，我国电力工程节电管理工作质量和效益将会不断提高，并且在未来的电力工程中扮演着越来越重要的角色。

参考文献

[1] 何惠玲.浅谈电力工程安装中节电措施的应用[J]. 科技资讯. 2011(15)

[2] 吕晶.如何降低低压线损[J]. 科技信息(科学教研). 2007(32)

[3] 曹裕谋.农村电网线损管理措施的探讨[J]. 科技致富向导. 2011(05)

[4] 李飒.探讨110kV电力工程节电问题的管理措施[J].价值工程，2010，29（30）：130-131.

[5] 刘周钦.试论110kV电力工程节电问题的管理措施[J].赤子，2012（6）：109-110.

论文作者:田永生

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1cda54920420c4669838219e.html