# 装表接电及防窃电分析论文_肖航

国网大同供电公司

摘要：现阶段，在我国电力行业运行过程中，窃电行为的存在已经严重的影响到了广大居民的用电安全与企业的经济利益，所以，如何有效的防范电力窃电行为的发生也就成为了新时期电力行业所面临的一项热点课题。在科学技术的飞速发展进程中，电力行业也出现了大量的技术 革新，如近年来国家针对窃电行为所实施的一种电能表大规模安装，其对于更好地规范居民用电行为与保证用电的安全有着至关重要的意义，同 时对于窃电行为也起到了一定的防范作用。

关键词：电力系统；装表接电；防窃电技术

电力产业伴随着我国社会经济发展而得到了快速发展。但是从整体上来，我国新时期电力产业方面的技术严重滞后于电力产业发展速度，尤其是电力产业规模的快速扩大使得窃电问题频繁出现，严重损 害了电力企业利益，也对用电安全性产生了不利影响。因此，为了从 根本上解决有关的装表接电或者窃电问题，必须要从技术手段入手， 充分借助先进的技术来确保我国电力产业稳步发展。

1电子式电能表装表接电

电力主管相关部门不断结合实际用电特点，联合供电企业对电网进行改造，将传统的机械式电能表改为电子式电能表，并使用远程抄 表系统，不仅能对用户的用电情况进行准确的掌握，也能更好的保证 用电量计算的准确，保证用电的安全。

1.1电子式电能表的工作原理

和传统的机械式电能表不同，电子式电能表能对用户的用电情况， 对其电压和电流进行采样，使用专门的集成电路，然后对采样得到的信号处理并整合，然后将其转为相应的脉冲信号，再将其输出。可以将用电情况明确的显示在用电计度器上，尤其是在电压和电流的处理方面，其功能的强大性可见一斑。

1.2电子式电能表使用上的优势

电子式电能表在性能上的优势是十分明显的，具有很强的负荷性， 计量也有很高的准确性，极少出现误差，并具有很强的防窃电能力， 具体如下：

①强大的使用功能

虽然电子式电能表的工作原理比较简单，但是其中蕴含着强大的技术，如数据处理技术、电能计量技术以及远程通信技术，这些技术 的使用让电能表更加趋于智能化。与此同时，电子式电能表还能完成 分时计量、数据处理以及数据转存功能，对转化成的脉冲进行显示， 能将表计参数的数量减少，让二次回路的压降降低，更好的保证计量 的安全和准确性。

②具有很好的精确程度

通常情况下使用的感应式电能表计量的准确程度是 0.5-3.0 级，使用时间越长，会造成愈加严重的磨损，造成误差的出现。而电子式 电能表能对这种情况进行很好的改善，从而实现控制误差的目的。

③良好的安全性

使用的电子式电能表，能有效预防窃电。这是因为电子式计量表能利用两个电力互感器，让相线和零线的电流得到准确的测量，并能 将比较大数值的电流作为计量电能的计算依据，从而抑制窃电情况的发生。

④方便安装

传统感应式电表对于安装程序要求比较严格，一旦安全倾角过大， 会直接对计量的结果产生影响。电子式电能表则可以有效弥补感应式电表的这一不足，因为电子式电能表中使用的是集成电路，计量方式也是电子式，并没有机械旋转的部件影响计量结果，所以会更好的保证计量的准确性，同时其自重很轻，体积也比较小，在安装以及使用方面都是十分方便。

2电力系统中常见的窃电问题

2.1窃电的种类及其危害

现阶段窃电方式主要有五种，分别是欠流窃电、欠压窃电、移相窃电、扩差窃电和不使用电表的窃电方式。窃电会带来十分严重的危害， 不仅会对电力系统的运转产生严重影响，给电力企业的经济造成损害， 更严重的是会影响社会的长远发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从另一个角度出发，窃电还很容易造成电力设备的损坏，甚至造成大面积的停电和火灾，严重威胁人们的生活安全。

2.2窃电现象出现的原因

通常是因为人们对窃电的危害没有准确的认识，也不知道窃电是一种犯罪行为；第二点是受利益的驱使，只是着眼于眼前的蝇头小利， 忽视其带来的危害以及可能会给自身带来的影响；第三点是相关部门

对窃电行为没有足够的打击力度，忽视对窃电行为的监督和管理，也 没有出台有效的反窃电技术，不能在第一时间发现用户的窃电行为， 法律方面也缺乏明确的规定，在抵抗窃电方面有很多的困难。

3装表接电及防窃电关键技术

3.1技术层面的措施

在技术方面来说，要防治窃电行为，首先可以使用专用的电表箱， 将其上锁能防止不法分子擅自更改电能表；其次还要对装表接电工作 进行规范，这样才能更好的保证计量的准确。电力相关技术人员要注 意在装表接电工作结束之后，还要进行周密的检查，然后对其通电进 行安全性实验，在确认接线合理准确、电能表能正常工作之后，才能 让其投入使用；再次要认真分析窃电的实际案例，针对

窃电经常出现的方式，作为防止窃电工作的参考，并作出相对的 应对措施；最后要保证电能表中的零线和电源的零线之间连接正常， 线路还应该放置在电表箱中，不能放在开关上，一旦发现进表的线路 有裸露的情况，一定要马上进行处理，防止出现短接表计的情况。

3.2管理层面的措施

首先应该让相关工作人员的责任意识增强，并提高其管理能力， 让管理方式更加规范和准确，一定要让管理人员具备安全的管理意识。 其次要加强对内部的防控工作，在研发电力技术及其应用上，一

定要让相关工作人员加强窃电知识的掌握，并让用电安全方面的信息 普及到千家万户，让广大群众对窃电的危害有充分的了解和认识，这 样才能更好的促进大家规范用电，也只有这样才能保证防窃电的管理 工作水平得到提高。

再次要完善防窃电的管理机制，保证防窃电相关装置落实安装， 不断加强对防窃电的监督和管理力度。对于防止窃电的相关检查中， 主要还是要重视装置的加封程序，重视计量柜性能的保证，定期检查 电压线的接线情况，检查电能表是否存在短接情况，共同保证防窃电 工作顺利进行。

3.3严格把控装置质量

首先，应从技术与装置质量两大方面着手，尽可能的降低和减少 因为装表技术问题或装置设备问题所导致的窃电漏洞的发生。电子式 电表与传统的机械式电表相比，本身就具有一个防窃电保护装置，因 此在转表过程中需要严格的按照装表方式进行规范化安装，从而保证 其功效能够得以高效的发挥。电子式电表的安装，在电表外壳的特定 位置进行接线端子的接入，不仅实现了配置的合理化与电表外壳结构 的进一步强化，同时还促使电表外壳的防护性能得到了显著地提升， 进而有效的降低了窃电事件的发生。可以采用防窃电型电能表来避免 欠流等窃电行为的防范，主要适用于中型或者大型用电量企业。与此 同时，针对小用电量用户，可以合理采用计量柜或者独立电表箱来防 范违法分子直接接触相关电表箱。另外，在电子式电能表中存在的抗 干扰原件还具备一种良好的监控功能，能够及时的发现周围可能存在 的一些线路非法连接现象，从而对于窃电事件的防范也发挥出了一种 良好的预防作用。

结语

但是从整体上来看，快速发展的信息技术使得当前窃电形式愈发 多样化，相应的隐蔽性更强，这大大增加了防窃电工作的难度。为了 有效地防范窃电问题的发生，必须要从防窃电技术入手，积极改进和 创新以往的防窃电技术，同时还要加强相关技术人员的教育培训，提 升他们的防窃电技术水平，加之防窃电操作的技术实施监管，从而全 面防范窃电问题的出现。

参考文献

[1] 杨奕虔 . 浅析装表接电及防窃电技术 [J]. 企业技术开发,2016(03):96+98.

[2] 冯文杰. 装表接电及防窃电研究[J]. 科技传播,2013(19):118-119.

[3] 陈敏 . 装表接电过程中综合防窃电技术体系的构建 [J]. 科技资讯,2015(12):248.

论文作者:肖航

论文发表刊物:《建设者》2019年21期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1cdf577f39eb381ba69ee969.html