# 电梯特种设备日常检验中易出现的问题及措施论文_钱雪林 张为 胡来久

浙江梅轮电梯股份有限公司

摘要：电梯特种设备在运行的过程中，常常会发生晃动、坠落等问题，需要工作人员进行日常检验。对此，本文将阐述电梯特种设备日常检验的必要性，并分析日常检验中容易发生的问题，最后从不同的角度入手，深入探究解决电梯特种设备日常检验问题的对策。基于本文的分析，其目的就是规避在日常检验中的问题，保护工作人员的安全。

关键词：电梯；特种设备；日常检验；故障维修

前言：在经济高速发展的背景下，电梯已经成为建筑中不可或缺的重要构成部分。但是，在使用电梯的过程中，需要加强对安全问题加以重视，尽可能规避其存在的安全隐患，为人们提供安全的电梯环境。所以，工作人员就需要对电梯特种设备，进行系统的日常检查，然而在这一过程中常常会发生一些问题，威胁工作人员的安全，需要相关部门与单位，对其进行恰当的处理。

1.电梯特种设备日常检验的必要性分析

1.1 电梯特种设备稳定运行的原理

对于电梯来说，其主要就是通过牵引绳，将牵引电机、导向轮、曳引轮连接起来，然后通过减速箱对曳引轮进行驱动。此时，电梯系统就会形成一股牵引力，从而保证电梯实现升降、运输的目的。然后，工作人员需要将电梯轿厢，安装在的墙壁的运行轨道上，避免其在运行中发生晃动的问题，确保其沿着直线做有轨运动。在这一过程中，电梯运行需要依靠发动机的功率，依据实际需求完成功率的输出，保证电梯更加稳定的运行。另外，电梯特种设备的运行，可以凭借电气系统，分担一部分的功率，包括运行速度、楼层、照明等，并且机房会对电梯的运行进行监控，以便于可以及时发现其中的问题，为日常检验奠定基础。

1.2 电梯特种设备日常检验的意义

对于电梯特种设备日常检验来说，其意义主要体现在以下几方面：

（1）提高运行的稳定性。经过工作人员对电梯特种设备日常检验，能够及时发现其中存在的安全隐患，如螺丝松动、牵引绳断股等，便于对其进行及时处理。通过这样的方式，能够提高电梯特种设备运行为稳定性，为乘坐人提供安全的环境，减少电梯的故障问题[1]。

（2）延长设备的使用寿命。对电梯特种设备进行日常检验，其具有设备保养的特征，可以及时发现小隐患，以此来防微杜渐，避免更大隐患的发生。也就是说，通过对电梯特种设备的日常检验，可以在一定程度上，延长电梯设备的使用寿命。

2.电梯特种设备日常检验中易出现的问题

2.1 电气事故问题

在对电梯特种设备进行日常检验的过程中，最为常见的问题就是电气事故。究其原因，由于工作人员操作不当，或者检测方法不科学等，就会导致电气事故的发生，最终对工作人员的身体产生严重的伤害。对于电梯特种设备日常检验的电气事故问题，其主要的来源为漏电、过载、雷电、静电等。以漏电为例进行分析：如果发生漏电的现象，那么工作人员在检验电梯特种设备的过程中，就很容易发生触电的问题，其中导致工作人员触电的原因，体现在几个不同的方面：

（1）可能因为在使用电梯的过程中，电气元件与水发生接触，而这样的现象，很容易使得工作人员在检验操作的环节中，发生触电的风险。

（2）可能由于部分电气装置，其在经过长时间的运行以后，其自身就会出现发热的现象，所以工作人员在检验的过程中，很可能会发生烫伤的风险。

（3）可能是因为在使用电线的过程中，其表面的绝缘层被破坏，当工作人员接触电线以后，就会发生触电的问题。总的来说，工作人员的安全意识不强，常常会触碰到带电设备，最终发生触电的安全事故，或者没有对工具进行正常使用，导致触电现象的发生，

2.2 机械伤害问题

对于机械伤害问题来说，其实际上就是在电梯特种设备日常检验的过程中，电梯或者其部件在移动、转动的过程中，对工作人员造成严重的伤害，这一问题属于常见的问题类型。就机械伤害问题的原因来说，其主要涉及几方面内容：

（1）操作失误。电梯特种设备的主要部件，包括钢丝绳、盘车轮、选层器、曳引轮等。例如：工作人员对电梯特种设备进行日常检验的过程中，其对盘车轮进行操作，一旦此时发生操作失误的现象，就会加快电梯的运行速度，同时还会因此而受到伤害。另外，在电梯特种设备的运行中，安全钳也有着重要的作用，即在钢丝绳断裂，或者速度异常的情况下，能够将轿厢牢牢地夹住，以此来避免发生更严重的危害。但是，如果在日常检验的过程中，工作人员的操作失误，就会导致电梯发生急停的现象，威胁工作人员的安全。

（2）安全意识不强烈。工作人员在对电梯特种设备进行日常检验的过程中，如果正在对轿厢的上部进行维修，那么身体就很可能会与井道产生直接的碰撞，从而对工作人员产生威胁。除此之外，一旦检验人员在检验的环节中，将身体超过护栏的界线，就会与井道中的设备发生直接碰撞。同时，当工作人员在底部工作时，其由于安全意识不强烈，没有发现电梯正在运行，同样会导致人体受到伤害[2]。

2.3 坠落伤人问题

对电梯特种设备进行日常检验的工作中，坠落伤人的现象也时有发生，威胁工作人员的生命安全。究其原因，在检测电梯特种设备的过程中，工作人员基本上需要在井道中完成工作，所以将电梯检验的工作归为高空作业的行列中。一方面，工作人员的头顶上方，存在物品下坠的风险，所以会对检测轿顶的人员产生威胁；另一方面，如果在对电梯特种设备进行日常检验的过程中，其相应的安全措施没能到位，那么轿厢也可能会发生坠落的风险，导致工作人员受到伤害。总体而言，电梯特种设备日常检验的过程中，坠落伤人问题主要表现在以下几方面：

（1）在电梯上部，存在很多设备、缆绳，所以工作人员在检验上部的环节中，常常会发生被绊倒，并且其他的设备也存在坠落的危险，很容易砸伤检验人员；

（2）在日常检验中，工作人员常常需要借住梯子，爬入电梯特种设备的机房中，这一过程中工作人员存在坠落而受伤、死亡的风险。

（3）如果工作人员根据电梯的楼层，进入到轿厢之中，但是其停留的位置并不准确，那么工作人员就很可能会掉落在电梯井中。

（4）在试运行的过程中，电梯上部的工具可能存在掉落的风险，容易砸伤工作人员。

3.解决电梯特种设备日常检验问题的对策

3.1 强化安全意识

在电梯特种设备的日常检验过程中，需要由较多数量的工作人员参与，故而保证这些工作人员的生命财产安全就成了工作中的重点。要达成这一目的，基础在于提升工作人员的安全意识。在提升工作人员安全意识的过程中，可以通过以下措施实现：

（1）强化日常检验前的培训工作。对于电梯特种设备的日常检验，工作人员需要佩戴相应的安保设施，并应用各类专业工具进行检测，在培训工作中，需要由专业人员对安保设施的佩戴方法、专业工具的应用情况进行全面讲解，从而让工作人员对各类设施的使用情况有深刻印象[3]。

（2）电梯结构讲解。对于电梯特种设备的日常检修过程来说，只有工作人员了解电梯结构后才能更好地开展检修工作，以某型号电梯结构讲解为例，该电梯结构见图1。在讲解过程中，需要让检修人员对不同系统的功能、故障类型、维修方法都有深入认识，通过对电梯结构的讲解不但能够提升工作人员的工作效率，还能够在很大程度上提升工作过程中的安全。

（3）培养安全意识。安全意识的深入培养能够让工作人员意识到工作安全的重要性，让其在工作过程中能够自主佩戴各类安保设施。在安全意识的培养的过程中，初始阶段可以通过加强监管的方式打下安全意识培养的基础，并在该过程中穿插安全知识讲座，最终实现对安全意识的全面深入培养。

3.2 完善技术标准

对于电梯的日常监测，主要的检测对象为电梯系统中的各类电气设备和活动构件，对这些子系统的有效检测能够有效排除电梯运行中存在的各类隐患，保证电梯系统的安全稳定运行。当前对电梯系统中不同的子系统已经建设了日常检测的技术标准，但是就落实情况来看，一些技术要求并未被充分落实，造成这种现象的其中一个原因在于，技术标准范围过于宽泛，这种情况会在一定程度上降低对工作人员的指导作用，故而在今后日常检测过程中，需要对技术标准进行完善，完善方式包括以下方面：

（1）细化检测对象，提出检测要求。对于电梯系统而言，任何设备的微小问题都可能造成重大安全事故，所以在技术标准制定过程中，要细化检测设备方面的要求，并对工作人员的检测效果提出具体要求，深度保证电梯系统的安全性。

（2）加强技术指导，完善检测流程。在电梯的日常检测过程中，需要由工作人员通过专业技术进行检测，故而检测机构需要加强对检测人员的技术指导，并合理制定检测流程，深度保证电梯日常检测的合理性与科学性[4]。

（3）优化检测方式，构建合作体系。要保证检测人员能够及时有效检测出电梯中存在的问题，可以让两个人工作人员对同一设备进行检测，从而提升检测的有效性。

3.3 优化检验流程

在对电梯特种设备进行日常检验的过程中，为了能够保证工作人员的安全，避免发生上述的问题，就需要不断优化检验工作的流程。具体来说，在检验工作之前，工作人员应该结合实际，制定科学、合理的工作计划，然后将其作为基础开展检验工作，然后，相关的部门应该成立电梯特种设备检验日常检验工作小组，避免由一人完成检验工作，而是通过相互配合、保护的方式，提高检验工作的安全性。

例如：在维修电梯特种设备的轿顶时，由于存在很多的电线、设备，所以常常会发生安全问题。所以，在工作期间，工作小组可以共同参与到工作之中，但是需要合理分配相互之间的工作，如一人检验、一人辅助、一人观察周围的情况等。基于这样的方式，工作人员之间能够相互合作，弥补“单独作战”的不足，从而解决检验工作中的问题。

3.4 检测紧急操作装置

在电梯特种设备运行的过程中，一旦发生故障问题，其中紧急操作装置，对于保护人们的生命财产安全，具有不可忽视的重要意义。因此，在对电梯特种设备进行日常检验的过程中，就应该加强对紧急操作装置的检验。但是，在这一过程中，常常会发生一些安全问题，所以就应该规范检验的工作流程，将其落实在具体的工作中。具体来说，工作人员在检验紧急操作装置时，必须践行以下的工作要求：

盘射手轮，其作为关键的紧急装置，通常安装在电梯的曳引机上。结合曳引机的特征，就需要保证盘射手轮，其具备无辐条的基本要求，同时还需要将盘车手轮使用黄色的涂料进行涂刷。另外，对于能够进行拆卸的盘射手轮，必须设置一个与之相对应的电气安全装置，并将其安装在机房容易发现的位置处[5]。然后，在电梯特种设备主机且靠近手轮的位置，需要将轿厢的运行方向，进行明显的标记出来，同时还需要利用手动松闸装置，将其制动器松开，以此来观察轿厢的位置是否在开锁区域。

3.5 健全档案管理体制

在对电梯特种设备进行日常检验的工作中，相关部门应该重视档案管理体制的完善。实际上，电梯特种设备的检验档案，能够将电梯检验的实际情况反映出来，为制定工作计划提供有价值的参考。具体来说，工作人员可以结合档案的内容，分析发生故障的原因，并依据以往维修的工作经验，合理制定科学的检验方案，从而保证检验工作可以顺利进行，避免检验中发生问题。

因此，检验电梯特种设备的工作中，工作人员需要及时、准确、全面的，对检验的内容、项目、方法、结果等进行记录，然后成立专门档案并加强管理。同时，工作人员可以利用先进大数据技术，对已经保存的数据信息，进行详细的、具体的分析，为工作人员指引工作的方向。基于这样的方式，就能够提高电梯特种设备日常检验的规范性，避免发生常见的问题隐患。

结语：综上所述，对电梯特种设备进行日常检验，其有着不可忽视的重要性，因此需要加大对日常检验常见问题的重视。在这一基础上，加强了工作人员的安全意识，践行了相关的技术标准，并将相应的检验流程，应用在实际工作中，同时也加大了对其他相关工作的重视。所以，结合本文的分析发现，文中所提及的解决对策，其具有较强的可行性，可以应用在解决电梯特种设备日常检验问题中。

参考文献：

[1]黄文.电梯安全性能影响因素和强化电梯检验检测的策略分析[J/OL].轻工科技,2018(08):132-133[2018-08-07].

[2]林娟.基于检验数据分析的电梯辅助检验软件系统研究与应用[J].质量技术监督研究,2018(02):45-48+60.

[3]沈斌.电梯安全性能影响因素和强化电梯检验检测的策略分析[J].中国设备工程,2018(02):73-74.

[4]伊新.抗电磁干扰在电梯检验中的重要性与检验方法[J].中国标准化,2018(02):219-221.

[5].这些物业服务企业所管理的电梯检验合格率较低[J].福建质量技术监督,2017(02):45-52.

论文作者:钱雪林 张为 胡来久

论文发表刊物:《科技新时代》2018年7期

论文发表时间:2018/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d1bd87e875770c33bda78d7.html