# 公路工程监理工作的方法及注意事项分析论文_李勇

李勇

广西八桂工程监理咨询有限公司

摘要：公路工程监理制度在我国虽然运行时间不长，但在实践工作中不断在完善提高，可以说，对我国公路建设发展发挥着越来越重要的积极推动作用。文章主要分析了公路工程监理工作的方法及注意事项，以供参考。

关键词：公路工程；监理；注意事项

引言

公路工程的施工过程是一个复杂的系统工程，而公路工程的监理工作则是以所签订的施工合同为依据所进行的对工程质量、进度和费用进行有效控制的一系列活动，在我国大力推行公路工程监理制度的过程中，我们应对其进行不断的改进和完善，使之真正的与我国的国情相适应，从而充分的发挥出其监督和促进作用。工程的建设过程中，监理工作有着极其重要的作用和意义，对工程的质量和安全都起着保障的作用，因此，一定要不断的加强施工监理工作。

1公路工程监理工作的方法

1.1施工准备阶段的监理

（1）完善监理准备工作。监理准备工作主要有：建立合理、高效的项目监理组织机构、完善质量监控体系；编制监理规划、监理实施细则等文件指导监理工作开展；编制监理工作流程来规范监理工作；配备必要的监理设备仪器；熟悉监理依据，准备好监理资料所需的各种表格、规范和相关资料。

（2）做好施工方案监理工作。公路工程设计施工方案的交接工作的重点是设计人员要严格审查施工图纸。审核人员在审核图纸时要尽早的发现施工图纸的各种问题，提前控制好公路施工的各项工作，避免后期施工阶段出现返工的情况；在公路施工进行的过程当中中，一些设计方案的错误和问题会不可避免的出现，所以公路工程监理部分要协调好各方工作，同时还要加强与施工设计人员的施工问题上的沟通，处理好出现的一切问题。

（3）施工设备和材料监理。施工设备和材料是公路工程的关键部分。要把好施工材料及设备验收关，尽可能的二次抽样检验施工设备及材料质量，保证材料资料来源的客观性及公平性，这样才能从源头上控制好施工设备质量，以免发生由于材料不过关二导致的施工质量问题。

1.2公路施工阶段的监理

（1）加强对有关技术文件、报告和报表的审核。审核的内容包括：审核施工单位的各项申请、方案、计划；审批施工单位提交的质量证明文件、验收的检查资料；审查有关工程变更、质量事故（问题）的处理报告等等。通过加强审核，监理工程师可以及时掌握工程质量的进展情况，对于不符合工程质量要求的问题及时发现、及时处理，有效控制工程质量。

（2）正确下达指令。指令文件属于强制性执行的文件，要求施工单位严格按监理工程师的要求执行，因此监理工程师在下达指令文件时，必须谨慎、正确。指令的形式必须是书面的并作为技术文件资料进行存档。如果来不及做出正式的书面指令，也可以用口头指令的方式下达，但应及时补充书面文件予以确认。

（3）加强现场监督和检查。内容包括：应加强工程开工前的检查，判断能否满足开工条件、能否保证施工正常；跟踪检查、控制施工工序，判断过程各种因素是否能够保证工程质量的要求，发现问题及时调整和予以控制。

（4）选择合理的监督检查方式。一是旁站监理，监理人员通过加强对施工过程中的关键部位现场监督，控制并纠正施工过程中的错误、不当、不符合规程或标准的操作。当出现施工质量问题时，监理人员可以做到及时发现、及时处理，把问题消灭在萌芽之中。二是巡视，监理人员必须加强现场的定期或不定期的监督活动，及时纠正和严格控制现场违章操作和不按图纸施工。三是平行检验。在技术复核工作中，监理工程师在承包单位自检的基础上，利用一定的检测手段，按照一定的比例独立进行检测，以此为依据做出独立的判断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3施工完工阶段监理措施分析

（1）验收公路工程施工的整体质量。在一个公路工程施工全部完成之后，应及时按照工程竣工验收标准验收工程整体质量，如果满足验收规范，监理单位应对工程整体进行全面的检查审核，出现问题要及时的整改，在确认施工质量完全满足验收标准后，再进行工程完工的文件确认，并且提供施工的综合质量评估报告供施工单位参考及审核。

（2）监督工程项目后期维护工作。工程项目后期维护阶段，监理单位要定期的回访该期工程，确保承包单位在施工完工后期进行了妥善的工程维护措施，在监理单位的任职结束之后，要和建设单位和工程承包单位去办理相关的合同结束手续。

2公路工程监理工作重点

2.1公路工程安全监理

安全监理是监理工作的重点，因此在公路工程监理工作中，必须强化安全监理意识，认真完成安全监理任务。监理人员必须做好以下几方面的工作：一是监理部应按照有关规范要求认真编制某项目安全监理规划以及某项目安全监理实施细则，认真明确需要安全监理的内容、范围、依据以及安全监理的控制要点和难点等。二是认真审核由施工单位编制并上报的某项目施工组织设计，审核其中的有关安全技术措施和存在危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方案及措施与工程建设强制性标准的符合性。三是认真检查施工单位的安全监督机构和各项安全生产规章制度的建立、健全情况。审查施工单位资质和安全许可证是否合法有效，安全管理人员、特种作业人员的资格证书是否合法有效。四是查验施工现场施工单位的机械设备、安全防护用品、施工机具等的生产许可证、合格证、检测报告等是否齐全。五是检查施工现场安全及文明施工情况，主要包括各种安全标志、警示牌、警戒线、安全网、工程简介牌等，检查其设置的位置、方式等是否符合国家强制性标准要求。

2.2公路工程施工质量监理

在工程项目开工之前，监理部门需严格审查承包单位管理机构的技术管理体系、质量管理体系和质量保证体系，确保项目工程的施工质量。审核工程施工设备、机械和承包方所提供的各项技术性能的报告，不得使用不符合相关质量标准的设备或机械。检查进场的设备、构配件和工程材料，其报审表必须附有质量证明、相关资料和进场质检记录的审核签认，且根据相关质量管理条文规定或监理合同约定，应平行检验或抽样检查进场实物。审查图纸，初步了解工程项目，对工程项目的施工顺序和各部分施工的难易程度有一定的掌握，以此全面、科学地设置和选择控制点，并在监理规划、监理准则和旁站监督中体现出来，最终达到强化监理工作的目的。

2.3施工计划和进度监理

在施工过程中，监理工作的管理方法主要以动态控制为主、事前预防为辅，并严格遵守“事前指导、事中检查、事后验收”原则。在施工前，应预防可能出现的问题；在施工过程中，要对关键环节和重点部位加强监督，实行动态控制，监理人员还需在工程施工现场通过旁站监督、随机抽查、平行检测和巡视等方法进行质量控制；施工完成后，应做好验收工作，在工程的各个阶段都应严格把关质量、及时发现并解决问题。在施工管理的整个过程中，应特别注意加强关键环节的质量控制和完善整个工程施工过程的质量控制，这样可以有效实现工程施工的全方位质量控制。

3结语

我国的监理事业到目前已经有了一定的规模，但其仍然处于发展阶段，当中难免会出现一些问题，只要我们认真的对待在监理中所出现的问题，一定能够找到合适的方法将问题解决。应该从公路工程监理工作的实际出发，树立质量为中心的监理工作观念，抓住公路施工监理的环节和重点，全面进行质量建设，促进施工、质量、环保、经济等目标的实现。

参考文献：

[1]陈璐，张化民.旁站监理工作的重要性及工作中的体会[J].科技致富向导.2010（09）

[2]杨忠林.公路工程监理探讨[J].黑龙江交通科技，2006（10）.

[3]王德禹.浅谈如何加强公路工程质量监理[J].黑龙江科技信息，2013（32）.

论文作者:李勇

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d285780e8e214decc8c2ad7.html