# 纸币循环找零模块BU电机国产化研究论文_张明

摘要：BNR纸币循环找零模块应用于地铁自动售票机中，是自动售检票系统的核心模块。随着地铁运营年限的增加，BNR纸币循环找零模块电机老化越来越严重，BU电机国产化能够降低采购成本，提高国产化率，缩短采购周期。国产化是解决问题的重要途径。本文针对BNR纸币循环找零模块两种国产化电机进行测试分析，结合数据探索国产化新途径。

关键词：BNR纸币循环找零模块； BU电机；电流

1 简介及功能描述

本文描述了自动售票机系统纸币模块中BU电机的测试方案，并追踪其测试过程，最后给出测试结论。BU电机主要功能是通过BU内部环状皮带，带动暂存股转动，实现BNR纸币模块中收钱、找钱、清钱、补钱功能。

2 电机测试准备及方法

2.1使用设备

可调输出电源、纸币测试模块。

2.2电机准备

国产化BU电机（新） 5个

原厂BU电机（新） 5个

2.3 BU电机空载电流值测试

BU电机测试时，调整测试电压8V，正反两向接通电机，测试其正反向电流值并记录最大值。通过拆除电机组件相啮合的齿轮在模块上直接测试。

3 数据追踪

1 BU电机空载电流值数据追踪

国产化BU电机空载电流值如下表1所示：

测试电机1在2017/9/6之后未出现返修；测试电机2在2017/11/6之后返修过三次，空载电流值如下表所示；以此类推。

2.测试电机与原厂电机首次测试（出厂测试）平均电流值均为0.124A。说明初始测试性能基本一致。

3.追踪测试电机与原厂电机电流值一年后，随时间增加（即使用次数增加），电机电流值均有升高趋势。说明电机使用1年后性能均已有衰减。

4.测试电机追踪最后一次测试平均电流值均为0.172A；原厂电机追踪最后一次测试平均电流值均为0.182A。通过上述数据分析得知，最后一次测试性能差距不大，测试电机可用于替代原厂电机。

4结论

通过对国产化和原厂电机进行测试，得出结论如下：

1.在测试过程中10个电机均未出现过更换现象，测试一年后性能均能正常使用，满足使用要求。

2.BU电机首次测试空载电流值：0.12±0.02A。测试BU电机与原厂BU电机首次测试平均电流值均为0.124A。说明初始测试性能一致。测试近一年后，电机性能虽然有衰减，但与原厂电机相比性能差距不大，测试电机可用于替代原厂电机。

参考文献

[1]郭锐. 具有循环找零功能的新型纸币接收模块的研究[D].苏州大学,2016.

[2]向滨,黄淑霞.BNR4-21S型号纸币循环找零模块在昆明地铁应用研究[J].电子测试,2016(10):110-111.

[3]巍.纸币循环找零技术在自动售检票系统中的应用[J].城市轨道交通研究,2015,18(02):119-122.

[4]蒲松涛. 金融自助服务设备国产化现状研究[N]. 中国信息化周报,2017-08-28(023).

[5]张小蒙,王益民.高校教学科研用仪器设备国产化研究[J].实验室研究与探索,2017,36(06):291-294.

论文作者:张明

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d360fffb41cb39ece725db3.html