# 建筑工程墙体施工中论文_张庆森

【摘 要】在对建筑的墙体进行施工的时候，需要应用到砌体这种施工元素，一般砌体的获取方式比较简单，建设成本比较低，施工难度也不高，通过砌体可以对建筑的墙体进行建造，既能够保持美观程度，同时还能够保持前提的稳定性，随着建筑工程的不断发展，建筑砌体的种类也在不断增加，各种形式不同的砌体可供墙体施工人员进行选择，其中AAC类型砌块砌体的优势也比较明显，但是其存在的质量方面的通病影响了这种砌体的使用效果。

【关键词】AAC砌块砌体；施工；质量控制；分析

虽然砌体可以帮助施工人员完善墙体施工效果，但是随着我国建筑设计技术的飞速发展，城市中出现的建筑类型越来越多，在对类型不同的建筑进行墙体施工时，选择的砌体也会存在差异，砌体既需要保持建筑墙面的稳定性，还需要帮助墙面保持一定的美观效果，因此在对墙体进行施工之前首先需要对施工中使用的砌体进行合理选择特别是在对高层建筑进行施工的时候，既要保证砌体的质量同时还要保证砌体与工程的契合度。而AAC类型的砌体砌块能够被用于各种墙体施工中，本文对其存在的质量通病进行分析，并提出防治方法。

1 砂浆选择

砂浆是墙体施工中必不可少的一项元素，由于普通水泥砂浆的固定性相对比较差，因此常常会在完成砂浆涂抹任务之后出现一些砌体稳定性较差的问题，因此为了提升这种砌体的稳定性，施工人员可以使用与其契合度比较高的专用型砌筑砂浆，来完成砌筑任务。在进行砌筑的过程中还需要使用到毛刷、刮勺、皮数杆等常用砌筑工具，当已经将硅酸盐质地的砌体堆砌到200mm的高度之后，可以在完成第一部分的AAC 砌筑任务之前，向用清水对墙体基面进行湿润，在进行铺砌的时候，需要利用专业型的砂浆完成铺砌任务，将垂直方向的灰缝利用粘结剂进行披刮，对砌块的垂直度与水平角度进行校准，当砂浆已经出现初凝状态之后，在对AAC砌体进行砌筑，一般每日的砌筑任务应当保持在1.8m的范围之内。

如果砌块的规格不规范，可以选用相应的机械设备以及特殊电锯进行切割，将不规则的部分进行处理，使其呈现出比较规则的形状，不能随意劈砍。

每一部分砌体在被砌筑的时候，都需要借助毛刷对表面对砌体表面存在的浮尘进行清理，完成清理工作之后，再进行涂抹粘结剂。在对内外墙进行砌筑的时候，需要保持两部分砌筑任务的同时进行，这种砌筑方式可以将砌体的整体性能进行提升，无论是砌体的交接位置还是转角位置，都需要进行砌筑，无论对哪一部分进行砌筑之前，都需要先将清理任务完成。

进行砌筑的墙面始终应当保持清洁，粘结剂不应当出现溢出于灰缝的情况，水平缝与垂直缝的基本厚度都需要符合相关规定。

对不能同时砌筑的而又必须留置临时间断处，应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。接槎时应先清理槎口，再铺粘结材料接砌。其水平缝厚度应小于或等于4mm，垂直灰缝宽度应小于或等于6mm，水平灰缝饱满度应大于90%、垂直灰缝饱满度应大于80%。砌块顶面与钢筋混凝土梁（板）底面间应留30～50mm 的空隙，待墙体砌筑完成7天后，将空隙采用C20 细石混凝土填补密实。

2 结构连接

与柱子交接处，沿柱全高每隔500mm（即每隔一层砌块）设L 型铁件拉结筯，AAC 砌块墙体与柱之间应留10～15mm 缝隙。L 型铁件安装时应选用长度为25mm 以上的射钉和适配的子弹。安装时应将L 型铁件短边靠紧混凝土柱面，长边紧贴AAC 砌块，先用射钉枪将射钉打入混凝土柱内，再用50mm 的铁钉钉入AAC 砌块内，将L 型铁件在二者之间牢牢固定。射钉与混凝土柱边的距离应大于或等于50mm。在构造柱位置应设置马牙槎，在马牙槎内，每隔二皮砌块，同样增设一个L 型铁件增强拉接作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将L 型铁件一端用三根50mm 元钉钉在AAC 砌块上，另一端伸入构造柱内，并在铁件的三个园孔内插入三个50mm 长的元钉，浇筑在混凝土内，增强AAC 砌块砌体与构造柱的整体拉接力，

3 固定模板

传统的QL 圈梁、GZ 构造柱模板施工，是在砌体上留置施工洞，用木方或螺栓来固定模板，混凝土浇筑模板后，在砌块砌体上留下多个孔洞，如果后期修补不好，极易造成渗漏，且砌块砌体容易被破坏，造成松动。QL 采用U 型卡、GZ 采用穿心螺栓的优点是，不需要在砌块砌体上留任何孔洞，没有孔洞就不会有后期的修补孔洞，更不会有渗漏情况发生。施工方法，填充墙高超过4m 时，需设钢筋混凝土水平系梁（QL）一道，圈梁位于墙的半高处，或位于窗顶与过梁结合设置。

在QL 钢筋绑扎完成后，即进行模板安装，采用15mm厚的多层胶合板作圈梁的两边侧板，在下边与砌块砌体重叠处用元钉钉入砌体，在圈梁上口用废旧的胶合板制作成U 型卡卡入即可，既方便又牢固，废物利用，经济适用。

当砌块墙体长度大于5m 时，应增设钢筋混凝土构造柱（GZ）。在GZ 钢筋绑扎完成后，并每隔二皮砌块，增设一个L型铁件增强拉接作用，即可进行模板安装，采用15mm 厚的多层胶合板作构造柱的侧板，在构造柱两侧胶合板边沿处各增设一道50×80 的木方，模板与砌块砌体重叠处用元钉钉入砌体，在构造柱的中部每隔500mm 用φ12 的穿心螺栓加50×80 的木方及蝴蝶铁片固定，穿心螺栓应增加套管，以方便螺栓抽出，重复使用，降低成本。此施工方法方便快捷，固定牢固，经济适用。

4 浇筑混凝土

传统的施工方法是直接将砌块采取一退一出的方法，进行留置马牙槎，结果在混凝土浇筑后，砌块马牙槎凸出部分的下边沿，容易造成混凝土浇筑不密实，形成蜂窝麻面或缝隙，极易造成墙体渗漏。采用改进的新方法施工，在留置马牙槎时，将凸出的砌块下部进行切角处理，能充分保证混凝土浇筑很密实，从而避免了蜂窝麻面或缝隙现象的发生。施工方法：在构造柱位置设置马牙槎时，凸出部分的AAC砌块按1/2 砌块厚度与等长度用手提电锯进行切割，即形成150mm×150mm 等腰三角体缺角，使切割的三角体底角与砌块凹面相平，这样便于混凝土的浇筑，从而达到混凝土的充分密实。对于螺栓套管孔，采用发泡剂进行封堵。

通过上述的施工技术措施，有效地控制了质量通病的发生，大大地提高了蒸压砂加气混凝土砌块墙体的施工质量，收到了良好的经济效益和社会效益。

5 结束语

本文从砌体施工的几个环节之中，对AAC砌体砌块施工过程中存在的质量方面的通病进行了分析，并根据每种质量问题提出有效的改进方法，通过本文提出的这几种防治方法，可以有效地对这种砌块中存在的问题进行预防，保证AAC砌体的稳定性被保持住，但是常见的问题并不只有本文提出的这几种，本文提出的只是出现频率相对比较高的问题，因此墙体施工人员需要根据自己使用砌体的实际情况，总结自己遇到的砌体方面的问题，是AAC这种类型的砌体能够被更好地利用。

参考文献

[1]空腔内填夯土式砌块砌体抗剪性能试验研究[J]. 职智菊,杨新磊. 河南城建学院学报. 2017(02)

[2]砌块砌体结构建筑在社会主义新农村建设中的发展[J]. 闫莉. 中外企业家. 2013(20)

[3]建筑工程砌块砌体施工技术问题及措施分析[J]. 宋建军. 江西建材. 2016(08)

[4]建筑砌块砌体施工关键技术的若干研究[J]. 皮方茂. 建筑技术开发. 2016(01)

论文作者:张庆森

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d3a859d773945a215acd0c1.html