# 浅谈建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工论文_殷辉

摘要：随着我国现代化水平的不断提升，制造业和工业水平都取得了显著进步。在建筑领域中，建筑项目的高度和占地面积都在不断增加，特别是在城市地标建筑的设计和施工过程中，大量玻璃幕墙的应用能够有效提升建筑物的整体美感和时代气息。地标建筑的建设也能够为城市带来更多的经济活力。建筑物的能源消耗量已占据全球能源总消耗的26.8%以上，而其中近一半都与门窗及玻璃幕墙相关。本文将结合建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术的方式，影响因素及关键技术进行深入的研究与分析。希望以此为后续的玻璃幕墙施工技术发展与创新提供一定的参考依据。

关键词：建筑装饰工程；玻璃幕墙；施工技术；节能环保

引言

随着市场经济水平的日渐活跃，城市中的人口数量急速攀升。城市化进程的加快也对建筑工程项目的施工效率和质量提出了越来越高的要求。城市商业中心和密集居住区的建筑物为了更好适应城市整体建筑风格和特色，常常选取更具现代化气息的玻璃幕墙作为外立面。然而，在当前建筑物能源消耗量巨大的形势和背景中，玻璃幕墙的设计、施工和应用效果就显得至关重要。为此，针对玻璃幕墙施工工艺的设计理念及选材方式进行研究就具有较高的现实意义，也有助于加快节能环保建筑施工技术的发展与突破。

1 探析玻璃幕墙在建筑装饰工程中的应用优势

在当今现代化高层建筑玻璃幕墙中，主要运用镜面和普通两种玻璃相互组合且向其隔层中充入干燥空气而形成中空玻璃。而中空玻璃中又可以分为两层和三层的，两层的主要是由两层玻璃加密封框架而使之形成夹层空间，三层的则是由三层玻璃构成的双夹层空间。中空玻璃有几许优点，如隔音、隔热、防潮、防结霜以及抗大强度风压等。有关测量数据显示，当室外温度在-10℃时，单层玻璃室内温度一般在-2℃左右，但如果使用的是三层中空玻璃，那么室内温度则可以保持在13℃左右。而在炎热的夏天，使用双层中空玻璃可以起到非常好的抵挡太阳辐射热的作用，同时阳光仍然可以穿透玻璃幕墙也不会使人感觉到火热。

2 施工中的玻璃幕墙施工的注意事项

2.1玻璃幕墙设计中的注意要点

在玻璃幕墙的设计上，首先要考虑玻璃的寿命问题，在不同的环境中，玻璃对于冷热的承受力会有不同，玻璃对于整个幕墙的支撑程度，都是在设计中需要进行考虑的因素，要综合的分析玻璃幕墙的实用性，以及玻璃幕墙的建设中，是否会产生白色污染。对于白色污染的控制，首先可以采用毛玻璃而不是全反光玻璃来进行玻璃幕墙的建造；其次可以在玻璃幕墙的设计角度进行调整，避免阳光的直射；最后，可以在玻璃幕墙中安装吸光的材质，对光照进行吸收，避免影响交通状况和人们的日常生活。玻璃幕墙的建设对于城市环境可能产生不良影响，需要我们对建筑物的周围交通及其它建筑物进行分析，综合的分析玻璃幕墙的设计结构。在玻璃幕墙的设计上，还要考虑玻璃幕墙的防火程度。

2.2 建筑幕墙施工中的注意要点

在建筑幕墙施工中，玻璃幕墙的建设第一步是要对幕墙的结构进行整体的把控。科学的进行施工实地的考察，对于结构的框架综合把控，在玻璃幕墙的建设上需要进行焊接、放线等基础工作，这些工作的准确性将会影响到最终建筑的质量水平，能否将玻璃幕墙建设成为高质量的建筑将依靠这些基础工作；第二步，玻璃幕墙建设时的建筑主体建设要保证工程质量，在工程建设过程中对于可能出现的问题要进行及时的调整和更改，以保障工程最终质量；第三步就是玻璃幕墙的玻璃安装。玻璃是易碎材质，在安装过程中要对工程安全进行严格的把控，玻璃的切割、搬运、安装都是精细的工作，需要对于水平线、垂直线等建筑结构进行重新的复查，确定工程的准确，才能安装玻璃，完成整个工程的建设。

3 建筑工程玻璃幕墙施工技术要点分析

3.1施工安装技术要点

1）玻璃幕墙施工用测量设备和工具必须完全符合设备精度标准，并定期进行测量检验和认证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆隐框式幕墙的结构组装必须在生产设施中完成，不得在现场完成。玻璃幕墙施工处理车间必须清洁，不潮湿，通风条件好，温度必须符合加工和生产要求。在夏天，我们应该采取一定的降温防暑措施。结构硅酮密封胶的施工车间也有较高的要求，不仅要清洁无尘，室内温度不应低于27℃，相对湿度不应低于50％。

2）幕墙结构的加工精度应符合下列标准：金属结构：梁可产生±0.5mm 的误差，柱可变形±1mm，倾斜尖端允许间隙为-15°。钻头的允许间隙应为±0.5mm，累积偏差应小于±1mm。连接处必须稳定、牢固，并且必须密封接头处的间隙。玻璃幕墙的处理和组装必须符合以下标准：玻璃的处理必须围绕标准规范要求进行，并且必须达到精度要求。高度小于4 米的玻璃必须悬挂在主要结构和玻璃与服务室之间的空间必须辅以结构硅胶或者用腻子。幕墙和主体建筑结构主要由铝合金，不锈钢或热浸镀锌碳钢制成，具有设定范围。

3）非金属材料的加工和组装，玻璃幕墙及其支撑的工作是一个非常关键的步骤，对建筑过程的成功起着决定性的作用。必须根据需要一丝不苟地完成。如果清洁不够，那将为建筑物的质量和安全带来的隐患。

3.2 连接器安装要点

在连接器的安装工作中，玻璃幕墙的安装质量受连接器安装质量的影响较大。因此，接头的安装质量对施工有重要影响。在实际的结构和结构中，连接件与嵌入件之间的连接主要由螺栓和埋板完成。如果连接中的埋板有问题，技术人员需要根据相关技术标准使埋板合理化，然后连接连接件。如果连接中没有埋板，可以直接进行后埋处理等相关工作，以确保连接器安装的可靠性。

4 施工过程中的质量控制

玻璃幕墙工作需要分步骤、分阶段地推进，而其质量控制也需要分为具体以下五个要点，有效落实。

4.1在进行工程前，专业的技术人员需要将即将埋入地下的设备以及原材料进行检验，在保证其质量以及设备的安全性，再具体进行埋设工作，需要注意的是，预埋件的位置要与预期位置偏差控制在2厘米以内，如果误差较大则需要重新施工。

4.2玻璃幕墙的安装质量检验，玻璃宽度应该与槽口相符合，并保证玻璃插入槽口的深度不小于15mm，在每块玻璃下放置长度不小于100mm，厚度不小于5mm，数量不少于两块的垫块，以减少外界冲击力对玻璃嵌入部分的破坏，在槽口处嵌入橡胶条，并尽量将橡胶条的接口放置在玻璃的四角；

4.3在拼接完毕后还需要进行仔细的复查，不仅需要保证不同的结构之间拼接紧密，还需要保证在其在颜色上也保持一直，从而保证整个结构的美观性。

4.4也只有保证两块结构完全贴合在一起，才能最大程度上保证密封，以免出现漏水、积灰等情况。再次，在现代化的建使用过程之中，针对玻璃幕墙结构而言需要用防火且保温的材料加以填充，并且使用密封胶等做好一定的处理，确保整个结构的密闭性。

4.5应当保证其他的灰尘或其他的垃圾会堵塞接口，使得整个玻璃幕墙保持应有的洁净，达到最佳的效果。最后，玻璃幕墙开启位置的质量检测，固定螺丝在窗框、门框中的间距应符合设计要求，并将误差控制在300mm以内，开启窗的角度不宜超过30°，同时应做好门窗开关的灵活性，利用密封条做好门、窗关闭时的缝隙处理，并保证接缝处的整齐、美观。

结论

通过本文对于建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术应用方式及注意事项的论述，进一步明确了玻璃幕墙安装及施工工艺的重要性。结合影响玻璃幕墙使用效果的因素来看，幕墙自身的材料性质和节能系统的组成结构都会对应用玻璃幕墙建筑物的节能环保效果造成影响。玻璃幕墙的节能性指标并不是传统意义上施工技术方面的问题，更多的还要从环保理念的深入人心等角度寻求施工技术及工艺的发展与突破。

参考文献

[1]梁金艳.北淝河下游定向钻穿越河堤工程防洪影响评价浅析[J].科技经济导刊，2016（03）：74-75.

[2]曾进军.盘县板桥河堤工程防洪堤初步设计[J].科技创新与应用，2015（19）：185-186.

[3]陆定稳.建筑玻璃幕墙工程的施工要点和管理方法探讨[J].门窗，2017（09）：15+17

论文作者:殷辉

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年8期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d40827b310b36c49310d060.html