# 浅谈房建结构设计中存在的问题及对策论文_叶伟灿

叶伟灿

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司厦门分公司 福建厦门 361000

摘要：随着我国社会经济的迅猛发展，人们的生活水平越来越高，因此对居住环境也提出了更高的要求。因此，为了促进建筑行业的发展，满足人们的实际需求，房屋建筑的优化与创新就有着十分重要的意义。其中房建结构设计在整个房建项目占据了十分重要的地位，是房建项目实施的重要前提。然而目前我国房建结构设计仍然存在不同程度的问题，使房屋建筑质量与使用性能受到一定的影响。鉴于此，本文阐述了房屋建筑结构设计的特点，提出其中存在的问题，并提出相应对策，以提高房建结构设计的合理性与科学性。

关键词：房屋建筑；结构设计；问题；对策

1 建筑结构设计的特点

1.1 科学性

建筑结构设计属于一种工程技术，是建立在数学与力学理论基础之上开展的设计活动。因此，在建筑结构设计中，必须以设计方案的科学性为出发点进行设计。建筑结构设计人员在计算时必须严格安装相关规范以及地方规定，并结合相关理论公式，同时还应对具备简化实际建筑结构受力模型的能力，如此才能借助计算软件进行准确的建模，同时对软件计算结果的准确性进行判断。

1.2 复杂性

在房间结构设计中存在较多影响因素，在各方面都提出了较高的技术性要求。例如及排水管道的走管、水电管的预埋等等。这就增强了建筑结构设计的复杂性，必须对建筑工程中的各个方面进行全面充分的考虑，如此才能够实现设计的合理性、规范性以及有效性。

1.3 适用性与经济性

在建筑结构设计中，为了保证设计的合理性，就必须充分考虑建筑工程的实际情况，对相关的资料进行参考。如此才能够确保建筑结构设计方案能够在建筑工程项目建设中得到应用，进而为建筑企业带来经济效益。此外，建筑结构设计也是房屋建设成本的重要影响因素，所以在实际建筑结构设计中，应考虑设计方案的经济性问题，确保建筑结构设计方案不仅具有合理性与适用性，同时还具有一定的经济型，能够工程成本得以最大程度的降低，使得建筑结构设计的应用效果得以增强。

1.4 创新性

随着我国社会经济的迅猛发展，建筑行业得到了充足的发展，这就使得建筑行业的市场竞争越来越激烈。其中建筑设计行业也不例外。为了保证设计单位的核心竞争力，就必须对建筑结构设计进行不断创新，使建筑结构设计方案更加合理、经济。并且在建筑结构设计中涌现出越来越多的技术，这就要求设计人员具备相应的技术水平。

2 房建结构设计中存在的问题

2.1 地基设计不合理

在房屋建筑设计中，地基的设计应以实地勘察测量为基础来进行。在进行地基设计时，设计人员必须对建筑物所在地的实际情况有充分的了解，并根据地质勘探报告进行后期建筑设计。然而，我国现阶段房间设计中存在地基设计不合理的问题。在设计中设计人员没有对建筑所在地的周边情况进行全面的考虑，缺乏相关的统计报告，进而导致建筑物的地基设计不合理，对于后续建筑设计与施工有着严重的影响。

2.2 建筑框架设计不合理

目前，有的房建结构设计在进行框架设计时仅重视横向框架的设计，而轻视纵向框架的机构设计，这显然是不合理的，两种框架的设计都一样重要，二者相互影响，相互配合。这是由于纵向框架与横向框架具有不同的功能，因此它们必然尤其存在的必要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在地震时，纵向框架嫩巩固使地震波纵波对建筑物的影响得以减小甚至避免并使箍筋的配筋与跨中纵筋得以均匀配置。此外，设计人员还存在承重柱高度设计失误的情况。有的设计人员错误的认为六度设防等同于不设防，为了便于分析建筑结构设计，将承重柱的截面高度设计人为降低。这显然是不负责任的做法，这种错误的设计通常会造成严重的后果，情况严重时还有可能导致整个建筑坍塌。

2.3 结构布置不合理

在房建结构设计中，应尽量保证结构的规则性，如此才能够实现结构的合理布置。这里所指的规则性是指建筑物平立面外形尺寸的侧抗力、质量分布、承载力分布等要求。建筑结构的规则性受到多方面因素的影响，这是建筑体所具有的复杂性决定的，建筑体规则程度的限制是难以通过这些因素利用定量的指标来实现的。并且在设计规范方面有的设计人员对设计规定的了解不充分，因此难以准确把握结构规则性，进而导致设计出来的建筑体的规则性很差，对建筑抗震性能造成不利的影响。

2.4 设计人员整体水平不高

作为房建结构设计的主体，设计人员的综合素质直接决定了建筑结构设计的科学性与可行性。作为建筑结构设计人员，必须具备一定的专业技术水平与思想道德水准。然而目前我国建筑结构设计中存在设计人员整体水平不高的情况。有的设计人员在结构设计中脱离了实际，对他人的建筑设计生搬硬套，导致建筑结构设计方案不符合实际情况，进而对建筑的施工以及后期建筑的使用造成影响。此外，设计人员不够重视结构设计的分析，在设计中考虑不全面，进而导致设计不合理

3 解决房建结构设计问题的对策

随着我国社会经济的迅猛发展，人们的生活水平越来越高，对居住环境提出了更高的要求。这就要求建筑企业必须对建筑物的形式与结构进行优化与创新。但这必须建立在保证建筑物建设质量的基础之上。目前，有的企业在这一方存在的不同程度的不足，房建结构设计效果不理想就是其中一个问题。针对房建结构设计中存在的问题，具体可以从以下几方面入手来予以解决。

3.1 优化房建结构图纸

目前，房建结构设计中存在的一个问题就是设计图纸过于简略。因此，为了保证施工人员能够按照设计图纸有效的进行施工作业，在设计阶段设计人员就必须对房建结构设计图纸进行优化，确保房屋构造、施工注意事项等能够在设计图纸上体现出来，在房建结构设计中，设计人员必须严格按照规范，确保设计的规范性与合理性，使设计方案的使用价值得以充分的发挥。除此之外，设计单位应加强对设计图纸的审核，一旦发现图纸中出现问题，就必须对其进行修改，为后续设计及施工的顺利进行提供强有力的保障。在结构方案阶段，应对建筑结构体系的选择与柱墙等结构构件的布置进行复核，确保其合理性。

3.2 选择科学的建筑基础模型

目前，房间结构设计中，建筑基础选型一直是一个重要的工作。而有的设计人员在进行该项工作时时常忽略一些重要的细节，没有充分考虑工程项目的实际情况，导致建筑基础选型不合理。为了避免这以问题的发生，就必须加强对房建项目的实地考察，充分了解工程所在地的地质条件，并按照房建项目的相关要求进行建筑基础选型，如此才能保证其合理性与科学性。为了落实这一工作，就必须从地质勘察入手，在初勘与详勘完成之后，相关技术人员应对获取的地质勘察资料进行分析，并针对存在的不足进行补勘，并做好地勘报告。以此为建筑基础选型提供充足的依据，提高其可行性与合理性，进而使房建结构设计得以进一步优化。

3.3 提高设计人员整体水平

上文提出，目前房建结构设计中存在设计人员整体水平不高的问题。为了提高设计质量，保证设计方案的可行性与合理性，就必须加强设计人员队伍建设，提高设计人员的整体水平。建筑企业应定期为设计人员提供培训，提高其专业技术水平，同时加强思想道德教育，培养其质量与安全意识，使其在房建结构设计中充分考虑安全与质量因素，保证设计方案符合施工要求。

4 结束语

综上所述，房建结构设计对于整个房建项目而言有着十分重要的作用。为了实现设计的优化与创新，我们必须针对房建结构设计中存在的问题展开深入的研究，分析问题原因，并提出相应对策，提高房建结构设计的合理性，使其使用价值得到有效提高，在房建项目中发挥不可替代的作用。

参考文献：

[1] 刘妍.浅谈房屋建筑结构设计中的常见问题与解决对策[J].四川水泥，2014，（12）：294-294，306.

[2] 傅玲.房屋建筑结构设计中常见问题及对策浅析[J].房地产导刊，2015，（8）：92-92.

[3] 毛时营.房屋建工程中的混凝土结构设计问题及对策分析[J].中国房地产业，2013，（4）：237-237.

论文作者:叶伟灿

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d4271b4bfca444d9e8186f2.html