# 毫米波雷达导引头抗距离遮挡技术研究

吉炳奇[1]2004年在《毫米波雷达导引头抗距离遮挡技术研究》文中认为采用脉冲多普勒体制 PD 的雷达导引头在进行总体设计过程中 波形设计是关键 它决定着雷达导引头测距和测速的性能 本文围绕着具体工程实际问题 重点解决毫米波脉冲多普勒雷达导引头在采用高脉冲重复频率的波形设计时存在的距离遮挡问题 主要从理论分析 仿真以及工程实现上进行了阐述 内容包括1 阐述了单一重复频率 PRF 准连续波体制的 PD 雷达导引头在波形设计时出现距离遮挡现象的机理 分析了遮挡的形成过程及遮挡的参数规律 重点分析了遮挡现象对导引头作用距离 检测性能及跟踪过程等总体性能的影响情况2 记忆跟踪是依靠软件算法实现抗遮挡的一种办法 它主要是通过目标透明区所获得的测量数据 形成数据的递推规律 在目标进入遮挡区期间 依靠记忆跟踪程序的控制维持跟踪 本文简要分析了 - 滤波和卡尔曼滤波在记忆跟踪算法中的应用 并设计了记忆跟踪算法3 变 PRF 技术解决遮挡依靠导引头所获得的距离信息判断遮挡的状况 并通过信号处理机控制同步电路 来依据一定规律控制 PRF 的实时切换 以保证目标回波在达到接收机时尽可能处于透明工作区 本文设计出了应用于该毫米波导引头的变 PRF 组的选择方法和切换方法4 针对多种不同变 PRF 的方法和策略 加上环境变化的因素 通过仿真分析了导引系统跟踪的效果 精度和脉冲重复周期 PRT 切换频率的合理性以及目标丢失的情况 并对变 PRT 的方法和策略进行评估

来庆福[2]2011年在《反舰导弹雷达导引头抗舷外干扰技术研究》文中研究说明雷达导引头是反舰导弹末制导阶段最重要的制导设备之一，其抗干扰能力直接影响反舰导弹的作战效能。海战场电磁环境的日趋恶劣，对雷达导引头抗干扰能力提出了更大的挑战。深入开展雷达导引头抗干扰技术，提高雷达导引头适应复杂战场环境的能力，是当前迫切需要解决的军事前沿问题，具有重大的军事意义和应用价值。论文针对反舰导弹雷达导引头在搜捕、跟踪阶段面临的典型箔条、舷外有源诱饵等干扰开展相关对抗技术和方法的研究，完成了一系列工作。雷达导引头面临的舷外干扰分析，总结了导引头面临的箔条、角反射器和舷外有源诱饵等舷外干扰，为抗舷外干扰技术开展的基础。主要工作包括：分析了箔条干扰的雷达回波特性，冲淡干扰和质心干扰的战术使用以及箔条干扰发射系统装备情况；总结了角反射器的有效RCS、方向性、频率特性等基本特征以及角反射器基本装备情况；对于舷外有源诱饵分析了其基本干扰原理、应用特点和典型装备情况。同时，文中对舷外干扰的发展趋势进行了分析。雷达导引头搜捕阶段抗干扰方面，深入研究了导引头最佳开机距离的确定和抗冲淡干扰的搜捕技术，提高了导引头的搜捕效率。主要工作包括：①针对反舰导弹搜捕单目标和多目标的情形，分别提出雷达导引头最佳开机距离的确定方法。综合考虑导弹自控终点误差和目标散布误差，在建立搜捕范围模型基础上，保证一定搜捕概率条件下，通过仿真获得不同参数下雷达导引头的最佳开机距离；针对搜捕多目标情形，根据多目标编队模型，建立编队目标散布误差表示方法，获得不同参数下的雷达导引头最佳开机距离，并对影响最佳开机距离的因素进行分析。②针对反舰导弹搜捕阶段面临的冲淡干扰的影响，提出TOM匹配的抗冲淡干扰方法。该方法将反导作战中TOM概念引入到反舰导弹搜捕中加以应用，建立TOM匹配方法和目标选择准则，在受到箔条冲淡干扰的情况下，可以实现对多目标中的预定目标的有效捕获。雷达导引头跟踪阶段抗干扰方面，分别从信息处理应用角度和技术战术综合应用角度开展研究，提出了多种有效的抗舷外干扰方法。主要工作包括：①利用舰船目标和箔条干扰的极化特性差异，提出两种基于极化信息处理的对抗箔条质心干扰方法。箔条质心干扰初形成，舰船目标和箔条干扰不可分辨时，利用GLRT方法检测到存在箔条质心干扰，基于斜投影极化滤波技术抑制箔条质心干扰，减小雷达导引头对舰船目标的测角误差；当舰船目标和箔条干扰可分辨时，基于舰船目标与箔条干扰的极化角统计特性差异，设计识别算法对舰船目标和箔条干扰进行识别，并通过仿真和实测数据对两种抗箔条质心干扰方法的有效性进行分析和验证。②利用惯导信息的短期高精度特性，提出惯导信息辅助的雷达导引头抗舷外干扰方法。在对利用惯导信息辅助的反舰导弹雷达导引头抗舷外干扰处理方法的可行性的分析、探讨的基础上，通过EKF滤波抑制随机测量误差获得较准确的目标位置、速度信息和利用在GLRT检测方法基础上改进的双门限检测方法实现对舷外干扰存在性的有效检测，分别为利用惯导信息辅助抗舷外干扰方法提供前提条件和启动条件。通过计算机仿真和惯导数字/半实物仿真演示验证系统对惯导信息辅助抗舷外干扰方法的有效性进行分析和验证。

江舸[3]2007年在《针对末制导雷达干扰的干扰样式研究》文中指出末制导雷达位于拦截弹的最前端,其任务是检测目标信号、提取制导信息和形成控制指令,是拦截弹的关键装置。对末制导雷达实施电子干扰,使拦截导弹效能降低或完全失效,从而提高突防概率。因此,对末制导雷达的干扰研究是非常必要的。电子干扰和反干扰这一对矛盾,有一个互相影响、不断循环发展的过程。论文从“干扰对象-抗干扰措施-干扰样式”关系出发,有针对性的设计几种对末制导雷达干扰效果好的干扰样式。并建立了较为完整的干扰仿真系统,通过仿真实验验证了理论研究的正确性。论文主要内容如下:1.概述了末制导雷达干扰和抗干扰技术的发展现状;并针对末制导雷达信号处理的特点,分析了该雷达的抗干扰性能;最后指出了本文研究的出发点和思路。2.研究了末制导雷达的仿真平台建模问题。论文研究了末制导雷达的信号波形参数、雷达信号检测、角跟踪、雷达信号处理和其制导规律,建立了末制导雷达的仿真平台。3.针对末制导雷达抗干扰的特点,根据各个雷达子系统的工作原理,有针对性的设计干扰样式。在充分理解末制导雷达的信号处理流程的基础上,分析各种干扰样式对末制导雷达的干扰原理和干扰效果,研究出几种干扰效果好的干扰样式,通过仿真实验验证了理论研究的正确性。并将干扰分为:灵巧噪声干扰和欺骗性干扰两大类,分别进行研究。

## 参考文献：

[1]. 毫米波雷达导引头抗距离遮挡技术研究[D]. 吉炳奇. 清华大学. 2004

[2]. 反舰导弹雷达导引头抗舷外干扰技术研究[D]. 来庆福. 国防科学技术大学. 2011

[3]. 针对末制导雷达干扰的干扰样式研究[D]. 江舸. 电子科技大学. 2007

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d52915f34aee1a637dd6656.html