# 城镇燃气管道设计及防腐问题处理论文_段昱,武平

中国市政工程东北设计研究总院有限公司 吉林长春 130021

摘要：根据实际对燃气管道的施工经验，城镇燃气管道的设计和防腐的特点是专业性和复杂性，其对燃气管道施工建设的有效开展起着决定性的作用。因此，在城镇燃气管道设计与施工防腐管理过程中要能及时发现问题，同时采取先进技术，以最优方式将出现的问题解决，从而能够保证城市的基本建设。

关键词：城镇燃气管道；设计；防腐问题；处理

1 城市燃气管道特征

首先，距离长。

在大量的应用了天然气以后，后期的天然气管道建设过程中在不断延长天然气管道的长度，就燃气输送来讲，远距离输送，会将燃气的传输效率降低。对燃气供应很难有效的给予供应；

其次，风险大。

近些年，会经常发生天然气泄漏事故，甚至出现了重大的经济损失与人员伤亡事故。部分原因是因为燃气输送管道质量不过关导致的，在使用这些管道时，容易出现开裂、脱节等问题，都是导致燃气泄露问题出现的重要原因；

最后，施工难度大。

因为城市空间的限制，，燃气管道的管槽开挖时，有可能会损坏到其他管线，同时，城市内部有着差异明显的地理环境，因此，地理环境在某种程度上制约和限制着管道的设计与施工方案。

2城镇燃气管道设计中的常见问题

2.1实际设计施工建设效率较低

由于城镇中的居民区和商业区之间都是相互交错分布的，因此在整个城镇进行燃气管道设计施工时，分散有限的人员，在一定程度上是有难度的。因此，降低了城市燃气管道的设计施工建设效率。同时，在居民区内部，还必须要综合考虑各个影响因素，比如建筑物的排布因素和道路铺设因素等问题，铺设相关燃气管线的时候，就要与多方进行协调之后，才能进行施工，从而城镇燃气管道工程的建设进度相对会迟缓。

2.2缺乏科学化的城镇燃气管道设计管理制度

目前，在对城镇燃气管道进行具体设计或者施工时，会有一些问题发生，其根源在于管理制度不完善，比如没有规范的城镇燃气管道工程的招标制度建立，就会出现为了追求过多的利润，负责工程的相关建设单位把工程承包给一个以上工程施工单位，这样就会在城镇燃气管道在建设质量方面出现参差不齐的现象，进而影响到城镇燃气管道的后期运行。

3城镇燃气管道设计及防腐问题处理

3.1燃气管道的阴极保护方法

市政中压管道都是埋在土壤中的金属管道，由于受到各种外界原因的影响，金属管道都会出现阳极区和阴极区，并在阴极区发生化学反应，产生局部腐蚀的现象，因此阴极保护就是保护金属管道的一种方式。阴极保护技术有两种方式：牺牲阳极法，通常应用于城市范围内的埋地钢管腐蚀；强制电流法。通常在长输管线或市郊管线的防腐方面应用。采用牺牲阳极法的主要优点有：借用的外界条件少。比如不需要外部电源和征地，同时对外界干扰比较少；安装维护费用低；保护电流利用率高。另方面，强制电流法的优点主要有：适用范围广，保护范围大；电势和输出电流高；综合费用低。目前，在城市燃气输配管网中，进行管道防腐时，牺牲阳极法已被普遍使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2防腐设计优化

3.2.1城市燃气管道防腐设计中内壁的解决措施

对于燃气管道内壁防腐解决措施的关键是改善燃气的质量。由于燃气自身含有多种化学物质，并且此化学物质具有较为强烈的腐蚀性，因此会加快燃气管道的腐蚀速度。对此问题，便要求相关部门要提高燃气质量，按照国家所要求的标准进行管道设计并尽最大努力提高管道的使用寿命，确保燃气可以正常进行运输。此外，相关部门也可以在管道内壁涂抹二道环氧树脂，可以有效的降低燃气自身的化学物质对管道内壁的腐蚀。

3.2.2城市燃气管道防腐设计中外壁的解决措施

城市燃气管道外壁防腐解决措施一般所采用的方法有电保护法，防腐蚀隔绝绝层法以及排流保护法。其中，防腐蚀隔绝绝层法较容易一些，只需要在管道外壁涂抹石油沥青或是塑料沥青，可以避免土壤直接与燃气管道接触，进而减小了腐蚀的概率。排流保护法的本质原理与防腐蚀隔绝绝层法相似，都是阻挡土壤与燃气管道的直接接触，进而减慢了腐蚀速率。而电保护法一般采用牺牲阳极的阴极保护法，过程较为复杂，且成本较高一些。

3.2.3合理选择燃气管道材质

燃气管道性能的好坏是决定建筑燃气工程能否顺利进行的关键因素。据调查统计，某地区每年由引入管泄露引发的安全事故占燃气泄露事故的35%左右，其中由引入管的材质问题引发的事故占引入管泄露事故的45%左右。在燃气引入管设计时，必须考虑到引入管的防腐问题，对材质严格把关。材质能充分满足建筑物使用年限的要求，具有较好的延展性，能抵抗建筑沉降、变形对引入管产生的不利影响。冬季施工时，应在室内进行弯制，以达到弯度的要求。

3.3设计布线

（1）燃气输送配套设施中包含了城市门站、高压管网、重压调压站、主干管网等管网设施，燃气要实现长距离的输送，需要依靠高压来实现，然而燃气的用气性质和用气量各自不同。如何充分地利用燃气，降低管网投资，提高输送配送水平，就是燃气布设设计需要考虑的问题。（2）城市管网的输气和配气的安全可靠性来自于成千上万个主管、环网，涉及到众多互不相同的区域。如果实际施工中只考虑了单一的布设方法，而忽略发展规划以及环网的规划与联系就无法保证城市管网的安全可靠性，应逐步在城市环网和区域环网中采用相近的管径，通过调压装置连接不同压力级的管网，保证在调压装置出现个别切断的时候能够正常供气。（3）城市燃气输气和配气的建造，不可避免的会遇到老城区的燃气管道。这些管道压力低，而且老区的人口密集度高，街道和人行道相对狭窄，如果只铺设高压和次高压管道，无法满足这部分城区的安全和管理需求。因此在老城区的燃气输配系统的改建中，应采用高中低三级供气系统，如新建的燃气输配系统可以采用高压和中压系统。这种搭配设计比全级别的输配系统的施工，从资金上能够节约 30%左右，而且这种高-中压的输配系统提供的压力更加稳定，热效率更高。（4）燃气管道的安全间距的设计。首先应先检查燃气管道中盲沟、检查井等设计的净距离，条件允许的情况下应避开这些设施施工，使用水泥砂浆对管沟的沟壁进行抹面，采用射线探伤的方式进行裂缝等缺陷的探测。如果相邻燃气管道的净距不符合要求就要做好相邻管道的绝缘保护。

3.4进一步完善燃气管道设计管理制度

建立燃气管道设计施工管理的制度之前，第一要完善燃气管道设计施工的相应审批管理制度，燃气管道建设的每一个程序都要经过严格的审批，以保证工程施工的精确性与合理性；第二，对城镇燃气管道设计施工管理合同要严格要求，如果要进行变更时，也必须变更后的结果要通过审批和同意之后，才能确保生效，禁止部门或者员工私自签订相应的补充协议以及合同；第三，为了后期核对以及查找工作，要燃气管道设计和施工工作的相关文件进行备案；最后，要建立健全，招标工作要严格按照招标程序进行，这需要健全的燃气管道设计施工的招标管理制度为基础，从而保证招标工作的质量。

总之，燃气管道的质量直接影响着燃气的输送质量，为了保障燃气传输的质量，必须要做好管道的设计工作，应用科学合理的防腐措施，需要引起我们的重视。

参考文献

[1]王达周.城镇燃气管道设计中安全间距探讨[J].科技展望，2015，12:107.

[2]杨青.城镇燃气管道跨越设计的探讨[J].科技经济市场，2007，01:234-235.

[3]王牧.城镇燃气工程管道安装分析[J].中国高新技术企业，2016，09:76-77.

论文作者:段昱,武平

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d578016c7d4112d4971dbae.html