# 试析TD-LTE室内分布系统四网协同组网方案论文_刘树棣

中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 523000

摘要：随着我国经济水平的不断提高和信息技术的不断更新，我国的无线通信技术进行了一系列的优化与更新，其中TTE系统的应用是其中一项非常重要的技术。作为四网协同组网战略中的重要组成部分，LTE系统已经成为无线通信技术持续发展的原动力。本文主要对TD-LTE室内分布系统四网协同组网方案进行了详细介绍和研究分析，旨在为方案以后的具体规划和建设提供一定的参考和帮助。

关键词：TD-LTE室内分布系统；四网协同；组网

四网协同战略，即以TD-LTE技术为主导，通过协同中国移动的GSM（2G）、TD-SCDMA（3G）、WLAN、TD-LTE（4G）四网的协同配合和分工，使中国移动在不同应用场景下快速实现语音业务和数据业务的合理分工和优化匹配，充分发挥协同网络效能以提高网络质量及用户感知，同时还可以有效节省网络运营与维护成本，对中国移动业务的发展和突破有着十分关键的作用。为了更好地进行TD-LTE网络的建设并确保四网协同顺利进行，对TD-LTE室内分布系统方案进行深入的研究和分析是非常有必要的。

一、特高频频段无源射频识别技术系统的原理

进行双通道的室内分布系统，有利于充分发挥TD-LTE室内分布系统多天线的技术优势。然而由于多种无线接入技术和多个通信运营商的同时存在，不同的无线网络接入系统必然会面临着由于射频干扰导致的系统覆盖不平衡问题。[1]

（一）TD-LTE室内分布系统与异系统间的射频干扰分析

要处理好TD-LTE室内分布系统与异系统间的射频干扰，首要任务就是计算出干扰隔离的要求。下面是四种常见的射频干扰：

1.邻频干扰。不同系统间的射频干扰与其使用的频谱密切相关，随着共同无线通信网络的可用资源的减少，各系统使用的频段相近，自然极易出现相互干扰。因此，当TD-LTE系统与其他系统处于同频段或相邻频段时，它们彼此间会出现邻频干扰。此外，随着可选站址的减少，TD-LTE与异系统处于同频段的概率加大，导致干扰问题更加突出。

2.阻塞干扰。每一种系统的协议指标都对其与其他系统间的射频阻塞干扰做出了明确的隔离要求。例如：TD-LTE室内分布系统与TD-SCDMA系统之间的阻塞干扰的隔离要求达到35dB，与GSM系统和DCS系统间的阻塞干扰的隔离要求应达到43dB。

3.杂散干扰。杂散干扰和阻塞干扰一样，要求每一种系统的协议指标对于其与其他系统间杂散干扰作出了明确的隔离要求。又如：协议指标要求TD-LTE室内分布系统与TD-SCDMA系统、GSM系统和DCS系统之间的杂散干扰的隔离达到31dB，而与WLAN系统间的杂散干扰隔离则需要达到87dB。

4.互调干扰。当两个等幅信号同时进入接收机时，非线性作用下会产生两个新的频率产物，这两个不必要的频率产物会产生系统间的互调干扰。通过大量的频率分量测试，最终得出TD-LTE室内分布系统和DCS系统的E频会与TD-SCDMA系统以及WLAN系统的的F频产生互调干扰。

（二）TD-LTE室内分布系统与其他系统的的覆盖差异性

TD-LTE室内分布系统与其他系统之间工作频段的不同导致覆盖性能方面也存在着差异性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说TD-LTE系统的覆盖性能是不及GSM系统的，因此在进行TD-LTE室内分布系统的建设中，必须先对TD-LTE室内分布系统与其他系统的室内链路情况进行对比分析，从而获得出TD-LTE室内分布系统与其他系统间的覆盖能力的具体差异指标，从而在TD-LTE室内分布系统的建设中进行全面的规划和综合性的设计。[2]

TD-LTE室内分布系统与TD-SCDMA系统在具体指标的取定上也有一定的差异。例如，TD-SCDMA系统对主公共控制物理信道的可接收电平值的最小数值要求为-85dBm，而TD-LTE室内分布系统的的总宽带是20MHz，100RB，那么，假设系统能够支持的并发用户数为10个，基站单通道的发射功率是43dBm，最终得到的就是10RB的单用户数和最大值为23dBm的终端发射功率，也就是说用户的边缘业务速率可以达到1Mbit/s，同时室内参考信号的最小接收值将会大于-105dBm[3]，从上面的分析可以得出，TD-LTE室内分布系统与TD-SCDMA系统的路径耗损的最大值基本相符合，从而在进行TD-LTE室内分布系统天线点的间距设置时，可以以TD-SCDMA系统为参照。当然如果无线环境不同时，则需要通过衰减因子的传播模型来进行天线点适当间距的获取。

二、TD-LTE室内分布系统四网协同组网方案分析

中国移动的四网协同战略的提出是为了满足不同客户的需求，以提供更具有针对性的通信服务。在对楼宇进行TD-LTE系统室内分布规划时，难免会出现多种系统并存的情况，因此，要将容量需求和各系统间的射频干扰隔离措施及链路平衡问题纳入重点考虑问题。[4]

1.射频干扰问题分析。WLAN采用末端合路或独立布放AP的方式，实现双通道室内分布系统的共用。因为TD-LTE系统和WLAN系统会在87dB频段产生杂散干扰，需要通过对WLAN的合理选择及确保两系统间天线点位安装间距大于3米，从而有效地进行干扰隔离。

2.链路平衡问题。TD-LTE室内分布系统的规划与建设中，必须充分了解系统的覆盖性能以及与现有系统的覆盖差异，从而在室内分布系统的改造或新建过程中，参照TD-LTE系统的具体覆盖性能指标进行全面的规划和综合性的设计。并且，TD-LTE在双通道的室内分布系统中的建立，需要双通道具有接近的SINR和RSPR指标以充分发挥MIMO所具有的空分复用性能，确保系统间的链路平衡及双通道的功率平衡。

3.容量需求分析。TD-LTE在双通道的室内分布系统中的建立，还需要在不改变分布系统的框架结构的基础上，尽可能地增加小区载波等方式的应用，充分保证扩容的便利性特点，以快速应对中国移动越来越多样化的业务需求，不断提升其网络服务质量和用户感知度。基于室内的高业务容量需求，可以通过以新型的BBU+RRU室内覆盖方案为基础而进行TD-LTE室内分布系统方案进行创新性试验和研究，达到加强覆盖性能、增加网络容量的目的。[5]

三、结束语

TD-LTE室内分布系统作为中国移动四网协同发展战略的重要组成部分，对中国移动的技术突破和未来发展有着举足轻重的作用。如何在不干扰现有网络的情况下，引入TD-LTE室内分布系统且使其两者之间协调发展，对通信网络发展具有重要的指导作用和现实意义。本文通过对TD-LTE室内分布系统四网协同组网方案的详细介绍和研究分析，指出在TD-LTE室内分布系统的建设和实现过程中，需要特别注意处理好与其他系统间的射频干扰问题、链路平衡问题以及容量需求分析，并针对这些问题进行了探讨，旨在为TD-LTE室内分布系统的具体规划和建设提供一定的参考和帮助。

参考文献：

[1] 孙镜华.TD-LTE 与其他系统室内分布干扰分析探讨[J].数字技术与应用，2011（07）

[2] 樊磊.TD-LTE室内分布系统四网协同组网的相关研究[J].中国新通信，2014（03）

[3] 强成慷.TD-LTE室内分布系统四网协同组网研究[J].电信工程技术与标准化，2012（08）

[4] 汪颖，程日涛，张海涛.TD-LTE室内分布系统规划设计思路和方法解析[J].电信工程技术与标准化，2010，（11）

[5] 张虹，周俊茂.四网协同组网中核心网演进分析.电信工程技术与标准化，2013（08）

论文作者:刘树棣

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d5fcf8eb9df22ed3258f8e2.html