# 变频器的选用、安装及调试技术分析李彦虎论文_李彦虎

摘要：在现代化社会的发展中，自动化技术扩大应用范围，可根据各领域的发展需求，发挥出自动化技术的应用价值与作用。那么在变频器安全与调试中的应用，通过对变频器特殊性质的全面分析，提升其调试技术水平，节约人力、物力，可在实际应用的过程中对其的监控与管理，可及时发现变频器所存在的相关问题，具有针对性地解决，从而降低变频器安全风险发生率。

关键词：变频器；选用；安装；调试技术

信息化时代的发展，给人们生活方式产生巨大影响。对各领域的发展提供有利条件。其中最明显的就是变频器设备，促进其自动化发展，对其应用功效的放大处理，提升变频器的使用性能与效率，确保变频器运行的稳度性与安全性，全面提升变频器调试技术水平，扩大变频器的应用范围，使其在各领域中都充分发挥出自身的重要作用与价值。

一、变频器的选用分析

（一）品牌的选择

结合目前市场发展情况的分析，使用最多品牌的变频器就是日本产的变频器，之后是欧美国家的变频器品牌，在我国现代化市场的发展中占有重要地位。而我国自己生产的变频器近年来应用率也在逐步增加。从变频器市场发展形式与各领域的应用情况分析，人们最熟知的还是日本产品，主要是其自身特点比较鲜明，外表设置的比较精致、功能比较强大、适用的范围比较广泛，因此，受到各领域的喜爱。而欧美国家生产的变频器，主要是其功能性与先进性、平稳性等都比较高，同样受到各领域的关注。而针对我国生产的变频器，主要是价格比较优惠、结构比较简单，也在市场中占有一定的地位。那么对变频器品牌的选择，还是需要根据所使用工况、性价比等综合考虑。

（二）类型的选择

针对变频器类型的选择，主要是以用途为选择基础，一般情况下，包括工业类型变频器与转矩实施控制变频器。工业类型变频器，技术参数包括控制信号种类、控制模式、启动转矩模式、转矩以及转速控制的精度与通信接口[1]。此类变频器的操作比较简便，在日常生活中对工业类型变频器的应用，属于中小型容量变频器，由U/F方式对其的控制与实施。并且此类变频器还具有矢量控制功能，而应用的性能依然是由U/F进行掌控。而缺点就是其价格比较昂贵，对其的购买与应用还需考虑到成本费用。转矩实施控制类型的变频器，最大的优势是其动态性能比较良好，无论是中转矩的控制精度，还是转速控制精度都比较高，整体的技术水平更高，此类变频器具有一定的代表性。

二、变频器的安装

（一）安装环境

变频器的安装，对安装环境有严格的要求，主要是因为变频器会受到温度变化的影响，而影响其安装效果与应用性能。因此，为确保变频器的安装质量，还需要对安装环境进行同步配置，同时，还考虑到变频器适应的时间长短，都会受到温度因素的影响，一般情况下，需要安装环境温度控制在10℃--40℃之间。分析变频器自身的散热情况，那么对安装环境的温度的控制，也需要留有一定的空间。除了对安装环境中温度的控制外，还需要对其湿度进行适当的控制，主要考虑到四季湿度的变化，通常情况下，对变频器安装地方湿度的控制要低于90%，不宜使其直接暴露。

（二）振动与冲击

变频器在安装的过程中，会受到一些因素的影响，对变频器造成振动、冲击影响，使其内部的元器件、焊接点等发生松懈，不仅会对变频器的正常使用造成影响，而且还会存在安全隐患，针对元器件、焊接点等松懈问题未及时解决，就会发生短路故障问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，还需要在安装过程中，对相关安装工作人员提出更高的要求，要求其振动频率低于0．6g。如果在特殊场地对其的安装，需要采取橡胶降低振动频率，从而确保变频器顺利安装与应用[2]。

（三）应用场地

变频器安装过程中还会受到散热热能因素的影响，还需要对变频器最大输出电流、电压进行有效控制，会设置数值范围。一般情况下，变频器的安装高度超过1000m时，就会对变频器的散热能力产生不利影响，使其散热能力逐渐下降。对此，对变频器安装高度的控制，要低于1000m。除此之外，安装现场中不能有腐蚀性的物体、爆炸液体等，都会对变频器的安装与应用造成巨大影响。

三、变频器的调试技术

（一）外部电磁干扰技术

变频器在正常使用的过程中，频率输出四周会存在着干扰源，使变频器的回路控制存在一定的难度，而且会产生误差操作，无法确保变频器的正常使用，如果未对干扰源进行及时有效地处理，严重的会发生停机事故。对此，针对干扰源的有效处理，首先，要对变频器品牌、类型、性能、操作要求等详细了解与掌握，可通过对说明书的阅读，详细掌握变频器的各类信息数据，具有针对性地制定出解决方法。可在电缆沟内设置分层敷设，在输入端设置嘈音滤波器，可增强变频器的稳定性[3]。但是，此方法的实施，会对微机接受信号效率产生影响，会对信号接收造成干扰。需针对变频器的实际应用检测与分析，可了解到控制室中的DCS只能接收到4 mA --20mA的电流模拟信号，此时的变频器输出电压为0V--10V。对此，可对电流变送器进行增加设置，使变频器的输出电压信息逐渐恢复到4 mA --20mA，可有效提高变频器的抗干扰能力，利用微机所反馈出的信号，正常采取解决措施，从而确保变频器的正常应用。

（二）故障处理技术

变频器发生故障的原有比较多，如果是受到风机电机低频因素影响，那么会持续应用2天左右的时间，就会就发生跳闸故障，那么就需相关工作人员对其实际清理的检测，能够发现变频器的过流出行问题，通过对其电流问题的解决，再进行重新启动，而变频器又在短时间内发生了跳闸故障，那就说明变频器不仅是电流发生了故障，而且其他地方也存在着问题。通过对其加速时间的加大处理，提升其过载倍数，可解决变频器故障问题[4]。而当次风机处于低频的状态下，会在持续应用 4天左右的时间产生跳闸故障，相关工作人员对其实际检测，发现变频器的各部位都属于正常情况。那么就需要对现场电机进行检测，会发现电机端的轴承温度为95℃，变频器现场应用的发热情况比较严重，在风机低频状态下运行时，对变频器的散热造成影响，由于变频器的散热效果不佳，最终发生了过流问题。对此，采取的解决措施是在风机房内加大轴流风机，增大水冷循环，可增强变频器的散热能力，对其改造完成后对变频器的启动属于正常运行情况。

结语：

综上所述，随着各领域的发展，加大了对变频器的应用需求，扩大变频器的应用范围，为各领域带来巨大的效益，发挥着其重要作用于价值。无论是对变频器的安装，还是对其的调试，都需要严格按照相关标准要求的规范性实施，针对变频器实际应用中所出现的问题详细探究，具有针对性地采取解决措施，从而确保变频器的稳定运行。

参考文献：

[1]豆彦彬.试论大型变频器的安装及调试技术[J].电子测试,2018,399(18):101-102+126.

[2]孙振宇.输配电工程中变频器的安装及调试技术分析[J].低碳世界,2018

[3]张君,刘洋.变频器的选用、安装及调试技术探讨[J].山东化工,2019,48(01):122-123.

[4]周保卫.电力变频器安装与调试技术分析[J].民营科技,2017(9):78-78.

论文作者:李彦虎

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d61909552cd316f976c8808.html