# 市政道路施工质量通病及防治对策论文_周建宏

浙江工力建设有限公司 浙江杭州 311199

摘要：现如今，随着我国经济的快速发展，而市政道路基础建设是城市化发展的重要路径，要想从根本上发挥其应用价值，就要加强基础建设的施工工艺和技术体系的管理，有效完善施工企业操作规范，减少质量缺陷造成的安全隐患问题，为市政道路建设全面可持续发展奠定基础。

关键词：市政道路；施工质量通病；防治对策

引言

随着城市建设进程的加快，市政道路的建设发挥着重要的作用，市政道路的施工企业赶上了发展的机遇，机遇同时伴生着市场挑战。施工企业要抓住机遇、迎接挑战发展，为此首先要认清市政道路施工质量通病的防治现状，通过对现状的分析来对市政道路质量通病进行防治。

1市政道路施工的特点

1.1周期短，进度紧

多数市政道路工程项目都是政府出资兴建的，因此，为了减少工程项目运行过程对城市常规化运作以及日常生活的影响，市政道路施工项目的周期都被严格约束，并且，工程项目只能提前完成不能延迟，难免造成工程项目进度规划的周密性降低。

1.2地下管线复杂

在市政道路施工项目中，因为城市建设已经逐步形成，所以地下管线数量较多且较为复杂，道路施工过程往往会遭遇供热管道、供水管道、煤气管道及电力、电信管线等。若不在施工前对具体管道情况进行部门沟通而盲目施工，就会出现挖断管道的问题，严重制约整体管理水平和安全控制效果，甚至会造成严重的经济损失和社会不良影响，不仅会增加市政道路施工工作的难度，也会增添额外的经济负担。

1.3原材料选择难度大

在市政道路施工项目中，工程材料的使用量较大，这部分资金占据工程造价的50%以上，这就需要相关人员对材料进行集中优化选择。合理选择施工材料，结合施工现场的具体布局保证材料供应，为后续市政工程项目综合质量优化奠定基础。

2市政道路施工质量通病现状

2.1沥青路面病害

在现阶段市政工程项目中，沥青路面较为常见，也是出现施工质量通病的重点内容，现阶段沥青路面的主要病害为路面裂缝，可以细分为横向裂缝、纵向裂缝等几种类型。其中纵向裂缝的产生原因主要集中在路面施工过程中，在施工阶段，由于纵向混合料摊铺施工中出现质量问题，最终导致裂缝的连接效果不理想，致使沥青路面在长时间使用过程中所承受的应力增加，最终引发纵向开裂的问题。与纵向裂缝相比，横向裂缝是沿着路面的方向出现的，并且裂缝具有宽度均匀的特征。目前认为，导致横向开裂的原因为：受温度变化影像，沥青路面中的沥青材料随着问题的变化而发生性能的变化，包括材料变形收缩、变脆等，长此以往就会引发横向裂纹。

2.2沟槽回填土沉陷

在市政道路施工中，沟槽回填土沉陷病害问题较为常见，究其原因，主要是因为相关施工部门没有按照虚铺厚度进行铺筑处理，回填工作中虚填没有合理分层或分层过厚，都会造成表面夯实不当的问题。因为铺层厚度内松土没有达到压实度的要求，会导致沟槽回填土的沉陷，若是管道结构，因为其上部管道结构土压力不足以承受地面荷载压力，就会造成管道管体的损坏，甚至会在雨天出现管道渗水的问题，形成空洞，出现严重的路面下陷问题。

2.3市政道路的麻面和开裂问题。由于道路

施工中原材料的质量不达标，水泥的配比度及搅拌时间控制不当等，都会影响水泥的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水泥的稳定性直接影响了路面的强度和硬度，导致出现麻面的问题，为了保证道路施工的质量，就需要提高混凝土的强度，严格按照要求施工，避免出现市政道路的麻面现象。

3市政工程道路通病的防治措施

3.1路面病害处理技术

在路面病害施工阶段，考虑到路面病害的主要原因是原材料质量不过关、路面施工不达标等，所以在病害处理技术的选择中，不仅要注意保证原材料的性能，还需要从病害防治的角度出发，从施工指标、质量控制、安排工期等多个角度，对原本的道路路面施工过程进行控制，这样才能最大程度上满足施工质量。基于上述要求，为了达到路面病害防治的目的，本文介绍了一种典型的施工处理技术，主要技术内容包括：（1）路面基层的施工准备工作，施工中需要做好控制桩的校核，并确定整个整个路面施工的基本思路与方法。（2）对施工路面做处理，在确保路面无杂物的情况下，先在土基上洒水，保证路基的湿润，这样才能为保证工程项目的顺利开展奠定基础；在之后的施工阶段，先摊铺一层，并对摊铺后的松铺厚度等参数进行检验，确定达标后开始闷料。（3）做好洒水拌和工作，确保其深度可以满足稳定路面要求，侵入下层10mm后，才能停止施工。（4）在混合料的拌制结束后，通过平地机开始路面施工，通过平地机快速对路面碾压一边，确保路面稳定性良好。（5）碾压是整个路面工程的最后一个环节，在施工中需要先从路面两侧入手，逐渐向道路中央碾压；施工阶段注意保证每层之间都可以重叠1/3-1/2的轮宽，确保碾压效果满意。在整个施工中，施工人员必须要充分考虑到本次工程路面施工的特征，针对特殊路面碾压问题应该引起重视，从最大程度上规避质量问题发生。

3.2沟槽回填质量通病的防治

在市政道路施工工作开展进程中，沟槽回填管理工作十分关键，施工部门要对施工质量予以关注。要对基层强度和平整度进行处理，有效保证混凝土配比满足基本参数要求，并且完善振捣和摊铺工作的流程，避免出现离析问题，控制好回填土施工的基本流程，尤其是虚铺厚度和压实机设备型号，完善回填土压实工作流程，保证路基原地面横纵坡处理工作都能满足沟槽处理和分段填土工作要求，一定程度上提升市政道路施工项目的整体质量。

3.3控制路基和基层施工质量

控制路基和基层施工质量主要通过以下方式进行。第一，要对施工的场地进行硬化处理，在施工周围设立排水沟。将施工的材料进行分仓存放，对于露天存放的施工材料要做好看管工作。第二，管理人员在施工前应该对施工内容进行把控和分析，对施工场地进行严格的检查。第三，要严格控制延时的时间，这就需要企业在施工前对延时时间的影响进行测试，研究出解决方案。第四，控制好分层施工的间隔时间。

结语

市政道路是城市生活的基本交通设施，市政道路的施工质量会对居民的正常生活造成影响。针对市政工程中出现的通病问题，相关部门要积极采取措施，研究对策。市政道路，在提升人们生活质量方面有着重要的作用，市政道路施工中存在的通病问题一定要避免，为了提高市政道路的施工质量，需要对这些通病问题进行分析，制定出有针对性的施工策略，不断的提高道路施工质量。市政道路对一个城市的发展有着决定性的作用。因此，在道路施工的过程中不容马虎和懈怠。在施工过程中，相关部门一定要根据实际情况提出一些切实可行的改善对策，不断的提高道路施工的质量。市政道路的施工水平是反映了一个城市的管理水平。在施工过程中一定要减少施工通病问题，促进我国建筑行业向前发展。

参考文献：

[1]何勇.市政道路施工的质量通病及监理要点探究[J].建材与装饰，2018，36：229~230.

[2]邹东华.市政道路施工技术控制要点及通病防治对策[J].低碳世界，2017，34：219~220.

[3]唐禄果.论市政道路施工质量通病及对策[J].建筑工程技术与设计，2017（19）：2126.

[4]张海平.试论市政道路施工质量存在的问题及解决方案[J].建筑工程技术与设计，2017（17）：1540.

[5]李昌彬.市政道路桥梁工程施工质量问题探讨[J].农家参谋，2018（4）：225.

论文作者:周建宏

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d628c478995fdc4b905c348.html