# 山区河道清淤施工技术的控制措施研究论文_孙华,陈爱民

淳安县水利水电勘测设计所有限公司 浙江杭州 311700

摘要：由于我国水利工程建设规模的不断发展扩大，并进一步深入基层，乃至偏远的山区，使得人们的生活越来越便利，水利工程已经成为国民经济的重要支柱，人们更加依赖水利工程所带来的实惠。伴随我国农业生产规模的加大，在农业灌溉当中，山区河道的作用越来越显著，如果河道出现淤泥堵塞、山洪给河道带来的破坏现象，不仅会影响河道的正常运行，而且降低农业灌溉质量。因此，为了促进我国农业经济的可持续发展，提高水资源利用率，本文重点研究山区河道清淤疏浚以及防止山洪破坏的一些施工技术控制要点。

关键词：山区河道清淤；河堤加固；关键技术

0引言

山区河道维护管理阶段中，清淤疏浚、河堤加固工程起到的建设作用很大，在清淤疏浚、河堤加固工程项目开展的过程中，它主要采用专业的设备与技术，完成整个河道的挖掘清理、加固河道堤防，以达到泄洪防洪的要求，通过工程的实践，能够确保河道洪水行洪能力得到提升。通过山区河道疏清淤浚、加固河堤工程项目的开展，既能够改善乡村面貌，同时又能够将周围的自然生态环境改善，故而，对山区河道清淤疏浚、加固河堤工程中应用到的关键技术研究有着重要的意义。

1现阶段山区河道存在的问题及特点

1.1河道淤积

山区河道的河床地势平坦和堰坝上游处极易淤积淤泥、腐质土、砂卵石等现象，河道淤积严重时，水流不畅，渠系堵塞，河道断面缩小，行洪能力大大降低，暴雨山洪时易出现漫堤和跨堤现象，对堤岸两侧居住的村民生命财产造成威胁。

1.2堤防基础冲涮失稳

河道两岸防洪堤的堤脚裸露，日积月累不停的冲涮，一般在凸岸上游侧和凹岸的下游侧容易被山洪冲涮掏空，特别是在山洪水流冲涮时离心力的作用下，凹岸的下游侧极易侵蚀，侵蚀下来的泥沙为害最大，导致防洪堤失稳甚至于跨堤。

1.3废弃渣土乱倒乱倾

随着人们生活条件改善，村民居住环境日益提高，农民自建房、改善房增多，村民环保、防洪意识不强，废渣废土随意倾倒入河道，致使河道变窄，影响行洪。

1.4原河道防洪标准设计偏低

出于历史原因，以往山区河道防洪堤建设项目多、投资总额大、无明显经济效益、社会效益也不高，政府没有能力进行高标准建设，多采用村民投工、投劳和国家补助等多种多样形式所建造，设计标准低，局部地区如：淳安县凤林港流域白马溪支流上游曾出现年年冬修水利，年年汛期山洪暴发冲涮被毁的现象发生。

1.5流域生态发生变化

随着水利发电水电站兴起，电站建设后，原下游生态遭到破坏，有的下游甚至于断流。个别电站比如淳安县唐村水电站跨流域建设，生态气候发生根本性变化。遇到汛期泄洪，仍从原河道泄流行洪，造成生态紊乱，堤防不堪冲涮。

1.6人居环境改善，生活品质提升

目前农村经济的发展使农民生活水平得到普遍提高，广大农民不再把注意力放在穿衣吃饭这些基本需求，越来越注意对居住环境的改善。人居环境的改善，成为乡村景观建设追求新的境界，通过对乡村资源的合理搭配利用和乡村建设的合理规划。同时开展好“五水共治”活动，找准切入点，力求新突破；结合“四边三化”，把清淤工程打造成生态环境工程，使流域水环境、湿地生态得到全面的整治，迫切需要人们居住环境明显得到改善，生活品质明显得到提升。

2山区河道治理的关键施工技术

2.1围堰施工

围堰施工技术在当下河道疏浚、河堤加固工程中的使用率非常高，但是需要注意的是，在山区河道围堰施工时，山区河床落差大、纵向坡度的变化大，河床通常为砂卵石、腐质渣土居多，土质围堰取粘土用料较为困难。围绕水利工程就地取材为原则，施工时围堰上游面和下游面就地取材填筑，围堰中间设置截水防渗层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆截水防渗层可用双层彩条塑料编织布或粘土加一层彩条编织布防渗，截水防渗层设置与上、下游面填筑同步进行施工，围堰高度须高于施工期内可能出现的最高水位。按照既定施工方法对其进行有效处理，保证围堰体的稳固，确保围堰的安全性和牢固性。

2.2排干施工

围堰设置在施工区域外围，待水泵抽水排干施工区域内的渗水之后，通过机械和人工相结合干挖将淤泥清理干净。若河道为砂卵石、土腐质渣土等，用挖掘机翻运到指定地点，用于下道工序的回填利用。如施工段与堆放点存有一定距离，需通过中转设备，向堆放点运送可利用的渣土。临时堆置弃渣的边坡不得小于1：1坡比度，且堆置高度不能大于5m，若大于5m须采取防护措施，防止堆料场发生滑坡及塌方现象。若河道为砂土、淤泥等可选用水力冲挖法进行清淤。底泥砂经水力冲挖机组的高压水枪强力冲刷，促使底泥砂转化为砂泥浆，随后通过泥浆泵等设备把泥浆输送至堆积地。此类清淤方法的特点为施工简便、费用少，但不利于后续处理。

2.3挖槽引水施工

在枯水期施工时，利用枯水期地表水流枯竭特点，上游与下游开挖截水，纵向挖槽排水，降低地下水位，使得施工区域干地施工。河道疏浚、河堤加固工程进行施工时，要对槽挖尺寸进行严格把控，保持其符合实际工程设计执行标准，按照实际施工工程顺序进行施工，挖槽尺寸满足过水断面需求，在进行挖掘时就要不断进行测量，提供有力条件方便把控和调整。

2.4基槽开挖

基槽开挖的关键问题是确定挖槽深度。初步开始河道疏浚、河堤加固工程挖掘时，第一，要对其进行前期试挖，确定实际挖槽项目深度，进而有序保证实际挖槽施工工作能符合工程设计的相关规定和实施标准；第二，在挖槽试挖的过程中，不能确保是否会发生回淤、漏挖状况，根据此类原因，作为施工人员需要对挖掘时出现的各类状况进行集中考虑。及时分析研究实际测绘图，以此确定实际挖槽施工过程中可否使用深挖手段。除此之外，施工单位要根据实际工程状况，遵守易到难、上到下的施工原则以此展开后续施工管理工作。

2.5河堤加固防护

本文以淳安县凤林港流域铜山溪支流大源村段河道为例，阐述河道清淤与河堤加固防护之间的关键性施工技术。

大源村A段河道清淤长度为116m，该河道堤岸线为直线段，河道清淤、河堤加固施工设计时注意河道流向，河道水流较急山洪直冲，河道中直径大于1m的石块不得开挖，以缓解河道陡坡，降低河床落差。在施工过程中若发现与设计不相符的地方，应及时与有关设计人员进行沟通。大面积开挖清淤时，沿公路两侧的堤防须预留2m安全距离。

大源村B段河道清淤长度为383m，河道堤岸线为S型线段，河道清淤、河堤加固施工时，侧重注意防止凹岸的下游段极易被山洪冲涮掏空堤脚，清淤时及时采用抛石护堤、拍打松木桩护堤、块石竹笼护堤等技术方法进行保护堤脚基础。

大源村C段河道清淤长度为352m，堤岸线为U型线段，在河道清淤、河堤加固施工时，设计应注意尽可能顺直堤岸线，缓解河流对堤脚基础的直接冲涮，原河道凹岸处可以做为弃渣料场，用于回填清淤土方、废弃渣土、多余砂卵石，弃渣土容量为16330m3。

结束语

相比湖泊清淤工程，山区河道环保清淤工程要求并没有那么严格，可稍微粗放点，究其根本在于河道自身具有流动性特征，在二次污染方面影响较小。目前，多选用排干清淤、水力清淤等方法进行淤泥清理，每种方法的适用范围各有不同，且清淤效果也存有差异。为此，必须在充分掌握清淤特点的基础上，才能根据河道具体情况合理选择清淤技术，这样才能达到良好的清淤效果。

参考文献：

[1]叶建桃.河道清淤疏浚施工技术控制措施探讨[J].珠江水运，2018（24）：94-95.

[2]赵志均.河道清淤疏浚施工技术的控制措施研究[J].低碳世界，2019，9（05）：75-76.

[3]宋高扬，缪曹富.河道清淤疏浚的施工技术剖析[J].科技展望，2015，25（26）：243-244.

[4]王龙华.河道清淤疏浚施工关键技术及相关问题的讨论[J].河南水利与南水北调，2016（01）：73-74+77.

[5]范金花.刍议河道清淤疏浚施工技术[J].科技创新与应用，2016（27）：235.

论文作者:孙华,陈爱民

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d655a1710a2f592d0c8fa6d.html