# 铁路既有站场的改造施工工程分析论文_王鹏

（中铁七局集团西安铁路工程有限公司，陕西，西安，710000）

【摘 要】近年来，随着铁路运输事业的快速发展，原有的铁路站场越来越无法满足当前铁路运输的需求，所以需要对现有的站场进行改造，使其能够满足列车安全运行的需求。铁路站场改造是一项综合性的复杂的施工过程，施工规模大、涉及专业多、范围广等特点，并且要在确保运输畅通、行车和设备安全的基础上,使站场改造施工顺利进行。本文针对秦皇岛铁路既有站场的改造施工过渡及运输调整措施为研究对象，探讨铁路既有站场在改造中的思路和方法，分析铁路站场改造的施工组织设计，并进一步对铁路既有站场改造施工的要点进行具体的阐述。

【关键词】铁路；既有站场；改造；施工组织

1．前言

铁路站场改造，即是将原有的站场设备更新、更换，扩大现有运营规模，以适应铁路提速和运力的要求。由于铁路站场改造施工是在正常运营条件下进行的，所以该项施工对于保证既有线路设备、设施保持正常运转状态，保证铁路车辆安全正点运行尤为重要。秦皇岛铁路站场改造工程坚持分步过渡改造、组织客货迂回运输、将后续正式工程建设进行前奏施工等方法，减少了对正常运输的影响，保证了良好的运输秩序，成为枢纽改造的成功案例，为今后既有站场改造工程施工组织提供了思路和方法。

2．秦皇岛铁路改造概况

秦皇岛枢纽衔接北京、太原、沈阳三个铁路局，枢纽内既有行车设备分属管理，加之涉及大秦线、京哈线和津山线等多条干线施工过渡。北京局通过多次论证，最终形成了以开通津山外绕、秦皇岛站普速车场、津秦客专正线三个节点工程为主线，将站内津山、大秦、秦东上下联、京哈线依次向北拨移正位，腾出位置进行普速车场、高速车场施工的八步过渡方案。

3．铁路站场改造施工内容

拆除既有轨道、道岔，更换提速道岔和重型钢轨，以满足列车过岔速度和运能要求；站场扩编，增加股道，涉及路基土方施工和桥涵施工；既有站场内增加桥涵，也有原有桥涵接长及拆除等施工作业。

4．改造基本原则及方案

4.1施工改造基本原则

改造基本原则包括：施工不行车，行车不施工；保证施工期间有列车通路，停车客车有办理站台；以集中、平行作业为原则，合理利用“天窗”时间，做到“一点多用”；施工应先易后难，先扩建后改建，由外向内，分步过渡，最大限度地降低施工对运输的影响。

4.2施工改造方案

4.2.1改造北戴河站，停办秦皇岛站客运

根据津秦客专工期安排，将北戴河站改造提前进行，历时9个月开通普速车场。站场设计规模8台12线，候车面积为6800余平米，日均办理158列客运业务，较改造前增加107列。与此同时秦皇岛站改造涉及站内京哈线和津山线改造，还涉及既有公路、市政道路和管线改造，为减少施工安全风险，为站改施工创造条件，在施工过渡开始之前，停办秦皇岛站客运业务。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2.2启用临时客站，增加天窗时间

施工过渡工程期，将龙家营站设置为过渡车站，替代秦皇岛站原有的客运服务功能。临时客站按照旅客最高聚集3000人，日均发到10000人的规模新建一座候车大厅，站内新建站台2座、天桥1座，基本了满足秦山地区旅客的需要。并利用京哈、津山秦皇岛站内交汇特点，将部分动车组及旅客列车由京哈线狼窝铺-北戴河-山海关间迂回到津山线狼窝铺-义卜寨-山海关间运行，增加施工区段的天窗时间，为施工创造良好条件。

4.2.3制定施工过渡方案

铁路既有站场施工的过渡方案的主要作用是在对原有路网以及站场进行改造施工时，为了不影响铁路的正常运营而采取的一种应急措施。例如在制定过渡方案时应该以车站原有的运输能力以及列车接法条件为基础，根据改造施工计划在拆除旧股道以及设备前，预先启用新股道以及设备。

秦皇岛施工过渡方案包括：秦东上联拆除，断开与津山线联系；秦皇岛站内大秦空重车线向北拨接正位开通，拓宽了40.5m的站场施工区域；秦东联络线拨移正位，加快普速场施工进度；拨接既有津山线至新建津山外绕线，秦皇岛站内普速车场保留两条京哈正线，在秦皇岛～龙家营间插入3组道岔，实现京哈线车流向既有津山线的分流；京哈线首次过渡开通，拆除跨线桥梁；秦皇岛普速场开通，相关工程陆续就位；拨接连通秦北临时站至秦东信号所间秦东联络线至正式线位，开通秦东上下行联络线，恢复双线行车，加快了大秦线空重车流周转；开通秦皇岛站高速场所有正线、站线及站场设备，新建津秦客专正线与既有秦沈客专线对接，实现津秦客专全线贯通。

4.2.4优化施工组织

由于津秦客专引入秦皇岛站后与秦沈客专对接进入山海关站，引起山海关站改造。借用山海关站，北京局协同封锁龙家营-局界间津山线，彻底拆除龙山线路所及该处柳山线，为新建津山外绕线腾出线位。

由于秦皇岛站内大秦线、秦东联络线行车设备和调度指挥归太原局管理，与之相邻其它线路的行车设备和调度指挥归北京局管理，凡涉及京哈与秦东联络线供电臂接触网垂直停电进行接触网改造工程，均需京、太两局该区段接触网供电臂同时停电。为解决这一问题，利用大秦线2012年集中修，北京局调整京哈线运行图，与大秦线同步开出27个180分钟施工天窗，加快了工程接触网改造施工的进度。

5．铁路站场改造施工的注意事项

据以上案列分析，铁路站场改造施工应注意：改造施工前期应做好调查工作，对施工中各项目的顺序和时间进行合理安排，以做好各项目工作的协调；需要制定站场施工的过渡方案，在拆除原有设备前，先对新设备进行启用；施工组织工作时，根据铁路站场施工的要求进行联锁试验，然后对室内外进行信号、道岔联调试验，在开通前请求电务段对室内模拟试验和室外信号、道岔进行联锁试验。等到室外设备安装完毕并且室内的模拟试验结束后，再利用室内设备先从信号设备根据设计显示条件逐项试验，再根据进路进行定、反位的核对试验，最后是根据轨道电路的要求进行电压和相位角的调整试验；施工质量检查小组要对日常的施工进行管理，对施工现场中的每一个细节进行详查，从而及时发现安全隐患并采取有效措施进行排除。

6．结束语

通过以上对秦皇岛铁路既有站场改造案列的探究，可见铁路既有站场的改造施工，是一项牵扯单位多、工序排布极其复杂的施工，各个环节操作稍有疏漏将会造成不可挽回的损失，因此该项施工需要事先制定周密的施工方案和安全管理措施；从组织管理、技术管理、安全质量管理入手，按铁路总公司、铁路局对营业线施工的有关文件要求，签订有关协议、报批方案计划、落实主体责任，严格执行营业线施工的相关规定，将施工危险因素把控在有效的控制范围内，以确保施工行车安全。

参考文献：

[1]臧晓晖.既有铁路电气化改造施工工程监理项目管理研究[D].西南交通大学, 2014.

[2]辛子平.既有电气化铁路站场改造中接触网设计及施工优化[J].中国铁路,2014,05: 94-97.

[3]韩巍蔚.既有铁路站场客运设施改造施工实施方案探讨[J].城市建筑,2013,20:96.

论文作者:王鹏

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年1月供稿

论文发表时间:2016/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d67627d2967e44cc6256040.html