# 高层建筑给排水施工及管道安装技术研究论文_吴鹏飞

中国建筑第二工程局有限公司上海分公司 上海市 200000

摘要：给排水工程是城市的基础设施、工业生产和人民生活的命脉之一。随着科学技术的发展，生产工艺的不断改进和提高，给排水工程日趋向着大系统、高参数的方向迅猛发展，因此，对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的，除要有合理的设计方案外，给排水系统安装质量优劣将会对日后的使用产生极大的影响。为了确保高层建筑给排水在使用过程中充分发挥其安全稳定、高效的作用，故高层建筑给排水施工管道安装质量控制极其重要。

关键词：高层建筑；给排水施工；管道安装技术

1.高层建筑给排水施工技术概述

现在的高层建筑一般楼层都比较多，其主体结构相对较高且其内部结构相对较为复杂，在对其进行供水时一般都采用有上至下进行供水的方式，这就容易造成高层主体结构承受较大的静水压，对高层建筑的防水系统提出了较高的要求。同时高层建筑内人员较多，用水时间相对较为集中，其峰值排水量非常大，对给排水系统的安全稳定性提出了非常高的要求。就给排水施工流程来说，高层建筑相对来说比较单一。在施工前，施工单位需要根据高层建筑的特点和实际情况进行图纸的设计和修改，同时最好各项施工前的准备工作。在施工过程中，施工方需要根据施工图纸对各环节工作进行施工，如挖掘沟槽，建设管沟，预留孔洞，铺设管路，各种仪器的安装调试等工作，每一项工作都必须科学合理，认真仔细，严格按照施工计划进行。在工程验收环节，应按照行业相关要求进行加压测试和仪器的再次调试等工作，确保各个环节工作正常，达到施工设计的各项要求。

2.给排水系统管道安装控制要点

2.1科学开展管道安装工作

预埋管道和预留空间存在的施工问题在于预留的管道位置不准确，预留的空间不够科学。为此，在安装时，管道坡度、预埋管道和预留空间等，不仅要根据图纸进行，而且要与现场实际相结合、与土建结构及其他专业相结合，及时向设计人员反映施工现场情况，共商预留问题。在深入分析设计图纸的情况下，严格按照施工方案进行，要对所安装的设备尺寸进行实地考察，提前做好各层预留管道和预留空间的准备工作。套管安装时，严格按照规范执行，楼板内的管套应超出装饰地面高度的20mm，卫生间与厨房的管套应高于装饰面的50mm；套管的安装应根据设计构造处理，必要时进行加焊固定；套管安装要准确，壁厚、直径、埋设位置都要符合给排水管道系统的设计要求。

2.2给水设备的安装

给水设备安装是给排水管道安装施工工程中至关重要的一个环节，对于整个给排水施工工程的质量效果有着十分关键的影响。给水设备的安装工艺具体涉及内容相对复杂，不仅要考虑到材料的选择，同时还要注重辅助设备的安装防护，比如阀门、仪表等。具体而言，给水设备安装包含给水管道安装、给水设备安装和供水设备安装等多项内容。实际安装过程中尤其要注意的是对供水设备和阀门配件的安装把控，在确保设备质量可靠的基础上还要安排专业的技术人员对整个安装工艺进行综合监督管理。安装结束后还应当进行必要的验收检查，以确保各配件和设备都能够正常发挥自身的作用。比如设备型号和安装位置的检查等，因为给水设备本身规格型号以及安装质量的正确与否会对整个给排水系统产生决定性的影响，所以安装施工人员必须严格按照设计图纸进行施工操作，一旦发现有不合格之处，需及时进行调整和修复，避免对后续施工工艺造成影响。除此之外，给水设备安装过程中还要格外注意管线长度和弯曲度的问题，以尽量少的管道连接为佳，并且应当预留足够宽敞的人工操作和通行空间，便于日后进行故障检修。对于个别复杂的安装结构，还需要注意留出安全间距，防止管道使用时发生冲突。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3管道的试验

实验室给水、排水管道安装工作后需要做的重要内容。首先应进行管道系统的压力实验，目的是为了检查管道力学性能的强度，并检查管道连接质量的严密性。通常情况下，采用水压实验，常规的实验压力均为正常工作压力的1.5倍。排水管道安装结束后，则要进行通水实验与通球实验。其中，通水实验是将室内排水系统，按给水系统的1/3配水点同时开放，在此情况下，对各排水点的通常度加以检查。通球实验的目的是检测排水管道是否畅通，有无被阻塞物阻塞，通球的球体半径不可少于排水管道的2/3，对该实验的通球率要求为100%，实验完成后需要做好各项记录。

2.4沟槽回填

开展沟槽回填工作时，必须符合多项规定的要求，稍微有一点出入就可能会降低沟槽回填的质量。管道及其附件安装验收合格后就可以开展沟槽的回填工作，通常要将这项工作分为两部分。回填沟槽时有许多注意事项，例如：管道安装结束后不要长期将其暴露在外面。沟槽回填前还应彻底的清除沟槽内部的杂物，并排除内部的积水。管道完成水压试验并通过后，则可以开展大面积的回填工作，在回填期间，管道内始终要充满水。还要保证回填所使用的石块以及砖块的大小是小于100mm的，不能用淤泥、垃圾土和腐殖土作为回填土，且沟内不能存在积水。

2.5室内管道安装

与室外管道安装相比，室内管道安装对安装技术等也有其特定的要求。必须加强对管道安装和排列顺序的重视，严格按照具体顺序开展安装工作，例如应当将金属管路安装在非金属管路的上方等，通过严格按照安装顺序开展工作，管道安装才能更为顺利地开展。室内管道安装过程中要加强对管道安装避让等工作的重视，合理开展管道安装审查工作，及时推动发生冲突的管道等彼此避让，避免出现安装冲突问题。施工人员要使用合适的材料来开展管道安装工作，严禁不合理、材料完整性不足的材料进入管道施工现场，保证材料的性能等满足管道建设的需要。

3.高层建筑给排水及管道安装施工质量控制

高层建筑给排水施工开展过程中，其质量控制工作主要围绕事前控制、事中控制和事后控制三方面开展。事前控制强调施工材料的质量和施工人员的专业素质及操作能力。要求审慎开展施工材料厂家选择、施工材料存储管理和应用工作，对材料的性质等提出较高的要求，要求加强控制。工程负责人等还要重视施工队伍的专业能力，及时对其开展安全教育，推动其树立安全操作意识，合计开展相关活动。施工开展过程中，要按照主次顺序来合理开展质量控制工作，保证计算数据以及操作的准确性。在后期验收工作开展时，要推动分类验收工作合理开展，加强对连接环节的重视，当出现问题时督促相关人员及时整改施工。只有在工程建设各环节满足施工标准后才能开展后续建设等工作，给排水工程及管道施工的质量才能得到保证。

结语

高层建筑的给排水安装系统较为复杂，一旦安装措施不对，轻则影响建筑的美观和舒适度，重则会对用户的日常生活产生不利的影响，大大降低他们的生活质量，因而在实际的管道安装过程中，必须采取科学的方式，确保管道安装正确，做好清洁工作，减少后期发生堵塞的概率，为人们的舒适生活打下坚实的基础。

参考文献

[1]张高伟.建筑给排水管道安装施工技术及质量控制研究[J].建材与装饰,2019(31):24-25.

[2]黄聪.高层建筑给排水设计及施工要点分析[J].现代物业（中旬刊），2018（12）：209.

[3]高志强.浅析给排水管道施工中的常见问题及优化策略[J].民营科技，2018（11）：136.

[4]李银.建筑给排水施工中的管道连接技术及施工要点分析[J].智能城市，2018，4（19）：75-76.

论文作者:吴鹏飞

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d6d63ac8d2abfe2b779bbd6.html