# 复杂地质环境下的隧道施工技术探讨论文_罗广

中铁七局集团第三工程有限公司 陕西西安 710000

摘要：在隧道施工过程中，由于施工地质环境的复杂性和不确定性，导致隧道施工经常会出现安全方面的问题。因此，施工组织需要加大对复杂地质环境施工技术的研究和应用力度，以此来实现隧道工程施工的合理性和针对性，通过先进的隧道开挖技术，推动隧道施工技术的发展。本文对复杂地质环境下的隧道施工技术进行了探讨。

关键词：复杂地质环境下；隧道；施工技术

复杂地质条件下的隧道施工，事关交通事业发展和人民生命财产安全。施工过程中必须要结合周围环境和实际的地形地质条件，对施工技术不断的创新和优化，对施工环节和施工全程进行严格监管和控制，确保在复杂地质条件下隧道施工的安全、施工效率和施工质量，提高隧道工程的使用寿命。

1 复杂地质环境下隧道施工原则分析

1.1 提高岩土层的安全稳定性能。为了有效应对复杂的地质环境，隧道施工人员在开展隧道施工工作时，就要将岩土层的安全稳定性能作为首要控制目标。在实际施工时，必须注重对原有区域岩石结构形态以及内在特性的保护，尤其是在选择开挖施工技术时，一定要注重周围岩土层的稳定性，进以根据现场地质条件和变化情况来合理进行开挖施工，这样才能确保隧道工程的施工效率和施工质量，避免各种安全风险事故的发生。

1.2 合理选择开挖方式。复杂地质环境下的隧道施工开挖方式有很多种，要想使其能够满足隧道工程的顺利开展需求，就要根据施工现场情况以及周围环境等，合理选择隧道开挖技术和开挖方式，确保其施工的可行性可以达到最高标准，这样才能在保质保量的基础上，最大化提升复杂地质环境下的隧道施工安全，帮助相关单位获得一定的经济效益和社会效益。

2 复杂地质环境下的隧道施工技术

2.1 岩溶地质环境施工技术

2.1.1 全面勘察地形地势

隧道施工需要遵循因地制宜的原则，因此，在进行熔岩地质环境隧道施工前，需要对隧道施工的整体区域进行取样调查和全面分析，考察隧道所处地区的地形和地势，并且要做到全方位掌握该地区的水文特征，通过科学的预测方式和模拟技术，对当地地质条件进行全面分析。如果施工过程涉及对岩石层的大规模变动，应确保岩石结构的稳定性的安全性，使整体隧道施工工程在可控制的范围内。

2.1.2 应用躲避涌动施工技术

施工所选择的隧道开挖方式直接影响到了隧道工程的稳定程度，因此，施工可以通过躲避涌动的方式，来绕过施工过程中的溶洞，提高隧道施工的可收缩性。另外，在分割溶洞的过程中，施工团队应遵循逐个击破的原则，以此来确保溶洞复杂地质环境的隧道施工质量和稳固程度，进而达到良好的施工效果。

2.2 膨胀性地质环境施工技术

应用复杂地质隧道施工技术，可以控制断面缩小情况和地基下沉情况，还可以调整隧道工程的绝对值和施工速度等。此外，在规划隧道施工方案时，需要保证各个施工环节的紧密衔接，确保隧道施工工序的不间断进行，在隧道开挖项目开始进行后，一定要减少风化和水化等物理变化带给岩石结构的影响。在膨胀性地质环境隧道施工过程中，施工还可应用分步开挖和搭建支撑结构的方式，减少地质条件变化带给施工工程的影响，在设置导坑时，通过适当调整开挖顺序的形式，来提高隧道开挖工序的合理性。

2.3 突泥突水地质条件施工技术

2.3.1 适当调整导坑与正洞的间距，使两者保持10cm 的距离，导坑的开挖形状应当为城门洞的形状，并采用全断面开挖的方式进行普通地段的开挖施工，隧道长度通常设计为3m；并运用喷锚支护技术进行混凝土结构的施工，安装间距为1m 的钢架。

2.3.2 采用全面开挖的施工方式，循环开挖的隧道长度设计为2m；并采用喷锚技术、模型衬砌技术，进行混凝土结构的施工和钢架的合理设置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3.3 在管棚施工操作的过程中，必须加固正洞，增大导坑的面积；并采用台阶开挖的方式进行施工，使台阶之间的间距保持在4m 左右；同时，运用预支护技术、喷锚技术、模型衬砌技术，实现全断面的混凝土注浆施工，并搭建管棚、小型导管支护结构。

2.4 流沙地质条件下的隧道施工技术

通常，流沙地质条件都是呈糊浆状，因此，这就会给隧道施工带来较大的难度，使其相应的支护结构、围岩结构等出现变形、坍塌等不良现象。因此，要想规避这种施工现状，相关施工人员就要在工程开展前期，对现场的水流情况进行妥善处理，以便使其沙层的含水量得到有效的控制。同时，还要掌握以下两方面施工技术应用要点：第一，对流沙地质的塑性指数、粒径分布等情况进行全面的分析，并根据分析结果，制定出科学合理的处理措施；第二，要按照由上至下的顺序来开展隧道开挖施工工作。同时，为了确保开挖质量，不破坏周围环境，施工人员还要遵循先护后挖、边挖边封闭的施工原则，这样既可以减少沙粒的流失，又能确保隧道开挖施工的安全性。

2.5 复杂地质环境下的隧道衬砌施工技术分析

在复杂地质环境下的初期支护施工之后，通常还要采用复合式衬砌的方式进行作业，具体的施工作业流程主要为：首先是施工前期准备工作。要做好裂隙水的引排及注浆封堵、临时支护拆除、防水板铺挂等前期准备工作。其次是二衬施工。在这一施工过程中，主要包括有：钢筋制作与安装、二衬端头止水带的安装固定，二衬混凝土浇筑等。二衬混凝土浇筑完成后要及时安排带模注浆，二衬脱模后，做好混凝土的养护，确保混凝土质量达到设计强度要求。

3 复杂地质环境下隧道施工技术应用注意事项

3.1 做好施工组织计划

施工单位要不断建立完善的施工组织计划，合理安排施工工序，控制好施工管理的每一个环节，对施工过程进行全方位的管理。在制定施工组织计划过程中，编制人员要结合隧道工程的地质水文勘察情况，按照施工合同、施工图纸等进行科学合理的编制和规划，为隧道工程施工打下良好的基础。另外，在编制施工组织计划过程中，要保证组织计划的科学性和指导性，要提升施工现场管理的效率，控制好施工的每一个环节和步骤。

3.2 控制好施工进度

施工单位要严格按照施工组织方案，分解施工阶段，控制好施工要点，制定完善的施工细则，协调各部门的工作。施工单位要根据施工总进度，明确施工的分包目标，避免出现延误工期的情况，保证施工能够顺利完成。对隧道工程而言，涉及多种施工技术，需要不同工种的施工部门，要加强相互之间的合作与衔接，明确施工完成日期，避免出现返工的情况。

3.3 加强对隧道工程施工材料和施工设备的管理

要建立完善的材料运输、进场的审查程序，在正式投入现场之前，管理人员要加强材料的型号、质量等进行的严格检查，保证满足设计标准和施工要求，在储存过程中，对材料进行分类整理，避免遭到损害和受潮。作为施工单位要建立完善的机械设备养护管理计划，定期做好机械设备的检查，让机械设备保持良好的性能，满足实际施工的要求。随着施工技术水平的提高，新材料和新工艺不断应用到实际操作过程当中，施工单位应该结合自身的实际情况，不断加强对施工材料的管理，从而更好地确保了最终的施工质量。

3.4 做好施工安全管理工作

在隧道施工现场，隧道施工需要以“安全第一”作为施工最基本的准则，并在施工之前对施工中可能出现的安全隐患进行全面预测，针对天气、水文地质、温度等影响因素的变化，对施工情况进行预测，同时预设应对措施，将安全事故与质量问题出现的可能性降至最低。其次需要保证施工人员的安全培训与锻炼，强化其安全意识与应急能力，避免错误的施工方法导致安全与质量问题的出现。

总而言之，在隧道施工过程中，针对不同的地形条件，采用合理、有效、科学的施工方法和针对性的技术手段，保证整个隧道工程的施工质量，提高铁路隧道施工的经济、社会效益，促进我国铁路事业的更快、更好的发展。

参考文献：

[1]李苗苗.复杂地质环境下隧道施工技术分析[J].佳木斯职业学院学报.2018（09）

[2]徐志嘉.复杂地质环境下隧道施工技术[J].建筑技术开发.2018（05）

论文作者:罗广

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d6f0b0229e1b453068b3589.html