# 浅析建筑工程施工节能保温技术论文_朱敏明

身份证号码：33010419861001XXXX 浙江杭州 310000

摘要：建筑工程是能源消耗的大户，做好建筑工程的能源节约已成了国家和社会重点关注的问题，也是建筑行业亟待解决的一个现实问题。建筑施工中应用节能技术可以有效的降低施工成本、提升工程施工的技术含量和增强建筑物的适宜居住程度。

关键词：建筑工程；施工节能；保温技术

1 建筑工程施工中应用节能技术的积极意义

1.1 节能技术的应用有利于建筑工程的施工成本的降低

在建筑工程施工中应用节能技术可以最大程度上的利用传统的建筑材料，如钢筋、水泥混凝土等，防止了资源的重复浪费。此外在施工中还尽可能的利用清洁、可再生的能源和新型的建筑施工材料，如风能、太阳能等、加气硷砌块等。一方面提高了传统建筑材料的利用率，另一方面通过新能源和新材料的运用又减少了对传统建筑资源的使用，进而有效的节省了建筑工程的施工成本。

1.2 节能技术的应用有利于提升建筑工程的施工技术

建筑工程是一项综合性和复杂性的工程，其牵涉知识面广，涉及的工程技术种类多样，为此要全面的实现建筑工程施工技术的节能，就必须在施工的每一个阶段、每一个项目、每一道工序中做好技术的创新。充分发挥节能技术的优势，做好施工材料和施工技术的紧密结合，并根据工程的需要对施工技术和施工材料进行改进，进而有效的提升建筑工程的施工科技含量，提升施工单位的市场竞争力。

1.3 节能减排的运用能够提升建筑物的适宜居住程度

建筑物技能技术主要包含四个大的方面，即建筑物屋顶节能技术、建筑物外墙节能技术、地面节能技术、建筑物门窗节能技术。这些技术是建筑工程施工的重要组成部分，在实际施工中运用节能技术不仅可以有效的降低能耗还能提高建筑物的适宜程度，如在建筑中应用镀膜玻璃可以调节冬夏的日光照射，给人以舒适的感觉。

2 外墙保温技术的分类和要求

在建筑工程施工中的外墙保温技术的发展中有三个方面的方向性：一是建筑工程施工中的外墙内保温技术；二是建筑工程施工中的外墙外保温技术；三是建筑工程施工中的外墙内外保温混合技术。第一种技术的要求就是在外墙的内侧进行保温的处理，目前的技术所采用的主要材料有聚合物砂浆复合聚苯保温板、胶粉聚苯颗粒保温料浆，这一技术要求在施工环境的干燥，这样才能保证材料的应用方便，但是这一技术最大的问题就是，他容易在时间的影响下造成保温外墙装饰的问题，例如开裂等等，同时内保温在一定程度上难以实现二次修复的可能，这样就给整个的施工造成后期的影响，因此这一种技术目前的建筑施工单位采用的相对较少。

目前外墙外保温技术主要是实现隔离式的保护，从而对外墙进行一定的保护，这一技术所采用的材料有聚苯颗粒保温料浆外墙保温、EPS 板薄抹灰，这一技术在外墙保温技术的发展中的优势最为明显，首先能够最大限度的保护建筑外墙主体结构的使用年限，同时不对建筑室内的环境造成影响，不影响实际的面积大小，而且在一定程度上能够增加立体感。

第三种内外混合技术简单地讲就是把外墙外保温技术和外墙内保温技术综合运用，当外界环节需要时，采用外墙保温技术，相反，则采用内保温技术。这一种综合性很强的技术，弥补了外墙外保温技术致使建筑材料损坏的缺点，同时也避免了外墙内保温技术保温性能不强的劣势。但是，这种技术也存在一个严重的缺陷，由于材料的混合运用让整个墙体的不同部位很容易发生动态，且巨大的温差使得墙体结构更容易发生变形，出现更大更深的裂缝，进而减少建筑物的使用期限。由于这种技术缩短了建筑物的使用寿命，在现代建筑施工过程中基本不采用这种技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 建筑施工节能技术

3.1 清洁能源技术运用

照明能源消耗在建筑工程的能源消耗中占有很大的比例，特别是一些出于长明灯状态下的房间，对能源的浪费更是惊人。为此，照明节能实现关键在于能够控制不同时间和不同需求下的照明，建立调光照明控制系统可以较好的做到这一点，进而实现节能减排的目的。此外，在照明减排技术中还常常运用太阳能来实现节能，通过现代的科学技术手段把太阳能转换为电能，可以有效的降低能源消耗，缓解能源供给的压力。如运用特定的阳光反射装置，可以做到集遮阳、散热、能源收集三项功用与一身，为工程建筑提供源源不断的能源；光导管技术的运用可以有效的促进光能的传导，在一些阳关直射效果不好的房间里如卫生间、储藏室等有较大的利用空间。

我国的建筑工程多采用集中供暖与分散供暖相结合的供暖方式，在供暖系统中常利用水源热泵机组来实现节能目的，其原理在于充分发挥机组的热量吸收优势，将地下水、生活污水、工业废水产生的热能集中起来，调节室内的温差，进而做到降低冬天采暖的能耗和提高夏天空调制冷的速度。

3.2 墙体节能施工。

墙体节能施工，主要是应用保温砂浆的方法来进行墙体节能施工，其主要方法是利用轻骨料+胶结料，辅助以少量的助剂，按照一定的配合比，形成保温砂浆，然后再进行抹灰施工。轻骨料主要有膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、超轻陶砂、聚苯乙烯粒、浮石、火山灰、粉煤灰等，胶结料一般可采用水泥、石灰、石膏、化学聚合物等。必须保证基层检验合格之后，保温砂浆的施工才能开始，施工开始前，必须保证屋面防水层施工完毕，并且当门窗以及管线等施工如果影响保温砂浆施工时，必须等到门窗以及管线施工完毕后，才能进行保温砂浆的施工。充分注意环境温度的控制，保证环境温度在5℃以上，如果在夏季，必须采取保湿策略进行养护。墙体的节能保温可分为内置式保温和外置式保温。

3.1.1 内置式保温

所谓内置式，即保温层在粘贴或者是加机械锚固时，必须采取相关的防护策略，必须内强表面设置防护层，防护层一般可用平薄板、钢丝网粉刷层、胶粘荆加耐碱玻纤网抹面层等。在施工过程中，必须在温度、平整度方面控制粘贴面，并保证屋面防水层无渗漏，而且上层的施工没有任何带水作业。施工工序一般从上往下进行施工，从阴角开始，踢脚线以及门窗洞的护角必须在粘贴前准备完毕。墙体可预埋木块，木块可穿过保温层，作为固定挂镜线之用。当湿度变化比较大的房间内墙（比如厨房以及卫生间内墙）在保温层的施工中，必须采取防湿以及防渗透措施，便于有效贴面。

3.1.2 外置式保温

所谓外置式，就是将保温板用锚固件固定于基层墙体只撒谎能够，然后在面层内部设置加强网，用于固定保温板。同情情况下保温板采用聚苯乙烯板、玻璃棉板、岩棉板、水泥聚苯板等。当保温层采用聚苯板作时，一般采用耐碱玻纤网聚合物水泥砂浆作面层，岩棉板、水泥聚苯板等用钢丝网防水水泥砂浆作面层。

3.2 门窗以及保温屋面节能施工。

建筑节能施工中，门窗以及屋面节能够施工，在建筑节能主要的关键技术之一。在传统的门窗材料中，木质材料以及塑性材料均比钢性以及铝合金门窗的传热系数要低，通常情况下要低32%，而双层玻璃又比单层的传热系数低44%左右，所以，塑性双玻璃门窗是当前建筑节能门窗的首选。在门窗节能施工中，必须充分检验门窗的抗风系数，测定其空气渗透指标，复核其雨水渗透系数。在门窗安装过程中，必须验算框、角的垂直性，对于变形比较大，而且缝隙以及密封不严的门窗均不能进行施工安装。必要时，可在框与扇、扇与扇的空隙部位设置密封条，这样，有利于防止水和气的渗透。对于推拉性质的窗以及门的轨线处必须增设密封构件，当局部缝隙比较大的时候，可用密封膏进行封闭处理。在粘贴密封条以及施工密封膏的过程中，必须保证缝隙处干净且无水分和污物。

屋面保温，常常在防水带以及屋面板的空隙处设置保温材料，此处的保温材料，必须具备以下性质：密度小、传热系数低、高强度以及吸水率小。在防水带以及屋面板的空隙处设置保温材料，此种方法为正铺法，在正铺法中所采用的保温材料大体可以是充气混凝土板、水泥以及沥青混合高分子聚合物，同时对于一些天然岩石的加工板也可以作为屋面保温材料。既然有正铺法，应该就有反铺法。其实反铺法，是吧保温层设置在防水层的上面，这种设置方式有利于保护防水层，而且在维修方面极其方便。反铺法，在国外的应用虽然比较广泛，也非常具备优势，但是在我国由于造价较高，极少应用于实践。

参考文献：

[1]梁四年.建筑工程施工节能技术的应用研究[J].门窗.2013（08）

[2]吴现，王龙.建筑工程中节能技术应用研究[J].中国新技术新产品.2013（08）

[3]季学海.建筑施工技术中节能改良问题分析[J].科技传播.2012（12）

论文作者:朱敏明

论文发表刊物:《基层建设》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d7f0946ebf4b6b7cf661698.html