# BIM技术在市政道路设计中的应用分析论文_刘畅

贵阳市建筑设计院有限公司

摘要：在进行BIM技术应用时，主要是建设信息化模型，通过模型对工程建设过程中所有的信息数据进行统一的数据和管理。可以应用计算机设备对这些数据信息进行综合性的分析和探讨，对工程建设过程中存在的各项问题进行及时的发现和解决，还可以事先制定科学的预防措施。也可以通过计算机设备内部的处理器对数值进行模拟，从而对工程建设时存在的不足之处进行快速的查找。这项技术在应用的过程中具有较多的优势，已经广泛应用到市政工程的建设中，尤其是市政道路的设计阶段。本文就BIM技术在市政道路设计中的应用进行相关的分析和探讨。

关键词：BIM技术；市政道路设计；应用；分析探讨

在进行BIM技术应用的过程中，因为这项技术具备高效准确、快捷直观的应用特点，将其融合到市政道路的设计阶段，可以完成初步的设计和施工图纸的制作。虽然这项技术在市政道路设计阶段的应用还存在较大的阻力，但是只要加大推广的力度，就可以充分发挥技术的应用作用，促进市政道路设计工作进行更好的发展。所以设计人员在对市政道路工程施工图纸进行制作时，一定要认识到BIM技术应用的重要性。要根据工程的建设要求，选用正确的技术应用形式，才能制作最优的设计方案[1]。

一、BIM技术在市政道路中心线绘制中的具体应用

设计人员在对市政道路施工方案进行设计时，要认识到道路中心线的设计和绘制是非常重要的一项内容，在设计的过程中会受到各种因素的影响。因此在对市政道路中心线进行设计时，设计人员要对各种影响因素进行综合考虑，应该严格按照市政道路设计规划中的线位进行拟合处理，并且遵循市政道路设计规定和要求。要按照各项基本要求，对方案内容中的曲线长度和半径以及缓和曲线长度等要素进行适当的调整和优化。一般来说应用这项技术进行市政道路中心线的设计和绘制，首先要完成中心线的插入。要事先对市政道路中心线进行分析和优化，在确定位置之后，将中心线插入到3D地形图纸中，然后完成中心线的转换。可以在三维地形图纸中对市政道路的中心线进行转换，可以将中心线转换为多段线。在对路线进行创建时，要在路线菜单下进行路线的创建。可以对市政道路中心线进行选择和操作，在这个过程中会弹出一个对话框显示路线的输入。将路线的名称输入到对话框中，然后对路线的标签集和路线的样式进行选择，然后点击确定就可以完成中心线的设计和绘制[2]。

二、BIM技术在市政道路横断面设计中的具体应用

对于市政道路的横断面设计来说，是道路装配图进行创建的过程，要选用适当的部件对道路进行装配，这样就可以对道路的模型进行精确的反应，具体的操作流程是先点击道路的菜单，然后对创建装配命令进行选择，输入装配的具体名称。任意单击鼠标可以插入一个中间带有圆形标志的竖线，这条竖线是装配图纸的标准线，也是市政道路的中心线。可以对道路菜单下的部件工具板、选项板进行选择，利用系统的部件进行装配图纸的制作。在制作的过程中要先对横断面进行装配，然后根据设计的需求装配其他部件。在这个过程中可以任意选择装配的类型，或者对装配部件的参数进行修改。这些操作都可以通过模型的构建实现，而且还可以进行随时的更新[3]。

三、BIM技术在市政道路地形图处理中的具体应用

在对市政道路进行设计时，主要的地形图分两种形式，一种是二维地形图，另一种是三维地形图。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆二维地形图中的实际高程都为零，每个高程旁都会有数字的标注，三维地形图中的标高就是实际的高程。用三维地形图举例，在对其进行处理时，首先可以打开图层的处理器对高程点以外的所有图层进行反选，然后点击冻结，最后创建曲面。在创建曲面的对话框时，可以对曲面的类型、名称和相关的图层进行选择和确定，还可以在曲面树形菜单中选择自定义工具栏，然后对图形的对象进行选择和添加。在弹出对话框时可以点击确定，然后对高程点进行全选，按回车键之后就可以创建曲面，创建完成后可以在查看器中进行任意查看[4]。

四、BIM技术在市政道路纵断面设计中的具体应用

应用BIM技术可以通过操作软件对市政道路的纵断面进行设计，还可以实现功能和模型的联动，充分发挥了技术的优势。在操作的过程中首先要编制原地面线的文件，在文件的原地面线中绘制相应的拉坡线，然后对其进行适当的调整，确保各个参数符合设计的要求。然后将这些拉坡线保存在竖曲线的设计文件中，结合原地面线的文件和数据线的文件，对市政道路纵断面设计图纸进行绘制。在应用软件时可以在三维地形图纸上开展设计。这种操作模式能够直接在曲面上依靠创建纵断面指令来生成指令，而且在对中心线进行修改之后，也会自动修改地面线，可以最大程度的减少设计人员的工作量和时间[5]。

在点击按布局创建纵断面这个按钮之后，就可以实现拉坡线的设计。在绘制纵断面完成之后，可以点击布局的参数命令。然后打开布局的对话框，点击一旁的参数，对其进行适当的调节。在操作的过程中，设计人员一定要对软件的应用形式进行深入的了解，要严格按照各个步骤进行具体的选择，才能绘制最优的图纸，提高设计水平[6]。

结语

综上所述，设计人员在应用BIM技术时，一定要对这项技术的概念和特征进行深入的了解，还要对这项技术在市政道路设计阶段的应用优势进行科学的分析和探讨，更应该对其具体应用形式进行研究。在当前的时代背景下，要想将BIM技术和市政道路设计工作进行完美的融合，就要引进更加先进的技术，更新原有的设计理念。应该通过实践应用促进技术进行更好的发展，才能提高市政道路设计工作的开展质量和效率，为后期工程的建设提供强有力的支持。

参考文献

[1]苏小华,潘家诚,林瑜婷,刘杰,陈旭东.BIM辅助市政道路工程交互设计及协同管理应用[J].科技经济导刊,2019,27(35):15+45.

[2]王方斌,陈忠良.正向设计思路的BIM技术在市政道路工程设计中的应用[J].四川水泥,2019(11):88.

[3]张达峰.BIM技术应用在市政道路设计中的优势及阻力分析[J].工程与建设,2019,33(05):711-712.

[4]庞志显,黄宇辰.基于正向设计思路的BIM技术在市政道路工程设计中的应用[J].建设科技,2019(18):80-83.

[5]相诗尧,赵杰,徐润,陈婷婷.无人机倾斜摄影与BIM技术结合在市政道路设计中的应用[J].公路,2019,64(07):192-195.

[6]吕成利,周忠丰.BIM技术在市政道路设计中的应用与指导价值[J].中国标准化,2019(10):121-122.

论文作者:刘畅

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1daf0cde3f9fb17256fae17a.html