# 油田井下作业落物打捞方法论文_周建奇,

摘要：井下打捞是修井施工作业的一项基本处理措施，包括小修和大修打捞作业。一般井下落物分为管类、杆类、绳类和小件类落物，打捞作业是对不同的井下落物进行修井作业，根据井下落物种类的不同采用相应的打捞工具和打捞工艺措施，将井下落物捞出。

关键字： 井下落物 打捞工具 打捞方法

油水井打捞是修井施工的一项基本作业，包括打捞及大修等技术。根据井内落物分类，将打捞工具分为管类打捞工具、杆类打捞工具、绳缆类打捞工具、小物件类打捞工具、测井仪器打捞工具、内外沟组合工具、穿心打捞等6大类打捞工具。根据不同的井下落物，采用相应的打捞工具和工艺措施，将落物捞出，使油水井正常生产。

一、油管打捞方法

1、井下落物为油管且鱼顶无破损，打捞时优选符合落鱼规格相符的工具，如卡瓦捞筒、滑块捞矛、可退式捞矛进行打捞。

打捞方法：将工具下至距鱼顶3～5米缓慢下方钻具探鱼顶位置，指重表下降至2～3吨上提打捞管柱，指重表明显增加即打捞成功，如指重表无明显变化则上提至鱼顶2～3米起泵大排量冲洗鱼顶缓慢下方旋转钻具，使打捞工具引鞋进人鱼顶加压2～3吨上提打捞管柱即可。

2、如井下落物为油管且鱼顶破损，须选择母锥、公锥或弯曲油管打捞筒，下入锥类打捞工具造扣成功后上提打捞管柱，如指重表显示吨位不在安全操作范围进行倒扣更换鱼顶起出打捞工具。

打捞方法：（1）根据落鱼尺寸选择母锥、公锥规格。（2）检查打捞部位螺纹和接头螺纹是否完好无损，计算鱼顶深度和打捞方入。（3）下钻至鱼顶以上3～5m开泵冲洗。（4）根据下放深度、泵压和悬重的变化判断母锥、公锥是否进入鱼腔。（5）加压1～2吨造扣5～6扣后，指重表悬重若上升，上提管柱造扣8～10扣后，钻柱悬重增加，造扣即可结束，进行提重或倒扣作业。

二、油杆打捞方法

1、井下落物为油杆（未弯曲或鱼顶弯曲不严重），打捞时选取合页捞筒工具、三球打捞器即可打捞。

打捞方法：将打捞工具下入距鱼顶3～5米缓慢下方钻具，防止压弯鱼顶使油杆变形，增大打捞难度，待打捞工具进入鱼顶5～15米后上提油杆单根长度，如指重表增加即打捞成功。

2、如井下油杆弯曲较严重，下反扣钻杆带内钩或外钩下至距鱼顶3～5米，加压1～2吨反转直至扭矩增大方可，上提打捞管柱或进行倒扣更换鱼顶。

使用外钩打捞弯曲油杆

三、绳类打捞方法

1、井下落物为测井电缆等绳类打捞，下如外钩至鱼顶5～10米缓慢下方钻具加压旋转钻具直至扭矩增大方可上提打捞管柱。

2、如测井仪器被卡电缆完好则使用穿心打捞工具进行打捞，下入符合被卡尺寸相符的打捞工具进行打捞解卡。

四、小件落物打捞方法

1、强磁打捞器打捞：如井下有小块金属落物影响打捞作业或油水井正常生产，下入强磁打捞器至鱼顶起出打捞管柱即可。

2、一把抓：井下为非金属下块落物小入一把抓加压至3～5吨旋转管柱3～5圈起出打捞管柱。

2、反循环打捞蓝：主要针对于井下落物较小影响磨钻进尺，下入反循环打捞蓝至鱼顶，起泵反洗使小落物沉入打捞蓝中。

五、穿心打捞方法

穿心打捞工具由Φ118mm高强度无缝管和卡瓦捞筒筒体组成。该工具主要针对以下两种落物进行打捞：（1）测井仪器、射孔电缆被卡使用穿心打捞工具进行打捞；打捞方法：下入与被卡尺寸相符的打捞工具将钢丝绳或电缆穿过打捞工具沿着油管下入被卡位置，进行打捞解卡，使用该工具防止钢丝绳、电缆落井增大打捞难度从而减少打捞费用。（2）因井斜度较大油管与油杆磨损严重导致油管接箍损坏，导致油管落井，使用普通捞筒或捞矛打捞鱼顶易滑脱，一次性无法捞出全部管柱或油杆裸露在套管，增大打捞难度。使用穿心打捞工具可以打捞落井油管第二根油管，能有效减少打捞次数降低修井作业费用。打捞方法：将工具下入至鱼顶上3～5米，缓慢旋转下方钻柱使工具的引鞋引入破损油管后，缓慢下放钻具直至第2根油管节箍进入卡瓦，此时卡瓦在弹簧的作用下被压下，将落鱼捞住，并给以加紧，此时上提钻具，在加紧力的作用下筒体上行，卡瓦筒体内外锥面添合， 产生径向夹紧力，卡住油管节箍，起钻即可捞出。

油管丝扣破损

六、结论总结

油田修井作业离不开小修或大修打捞作业，根据不同井下落物优选合适符合尺寸的打捞工具进行打捞，所有打捞入井工具在下井前须检查各部件丝扣及打捞部位是否完好，防止造成二次事故，采用合理的打捞方法有效降低修井作业费用，从而提高油井生产时效。

七、参考文献：

[1]龙文达.?井下落物打捞工艺技术措施[J].?化工设计通讯,2017,43(12):45.

[2]胡汪禹.?油田井下打捞作业及其工具改进研究[J].?化学工程与装备,2016(03):95-96.

[3]余涛.?井下作业工具的选择和使用技术探讨[J].?化学工程与装备,2018(01):55-57.

作者简介：周建奇，男，工程师，1980年11月，陕西省吴起县，中国石油大学（北京），延长油田股份有限公司吴起采油厂，主要从事井下作业监督、设计编写工作.

论文作者:周建奇,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1daf9b98853da9f3f1a1efab.html