# 施工现场建筑起重机械设备安全管理现状及对策分析论文_凌昭凤

身份证号码：45252619670813XXXX

摘要：随着我国经济的快速发展，城市土地的稀缺，所以就有更多的高层，超高层建筑，因此，建筑起重机械设备的应用率也在不断增加。为保证施工现场作业安全，减少人员伤亡的产生，就有必要做好起重机械设备的安全管理工作，制定完善的安全管理制度，以此促进施工作业的顺利进行。

关键词：施工现场；起重机械设备；安全管理现状

在现场施工作业中，起重机械设备的使用和管理还存在一些问题，如安全管理措施缺失、机械设备质量问题、维修养护作业不到位等，现场施工存在较多风险。基于此，本文就对施工现场建筑起重机械设备安全管理现状进行分析，并针对其中存在的问题提出合理的解决措施，以此维护施工现场作业的安全性。

1施工现场建筑起重机械设备安全管理的意义

施工现场中，起重机械设备的应用会大大降低劳动作业强度，提高施工效率。如今，建筑数量及规模不断扩大，其中建筑起重机械设备在建筑工程中的应用也越来越频繁。不过在机械设备使用中，如果刻意追赶工期，压缩施工成本，就会使得机械设备不得不时刻处于高负荷运转状态，这样会使起重机械设备零部件存在严重磨损或老化等问题，缩短起重机械设备的使用寿命，降低使用的安全性。另外，在长时间高负荷运转中，起重机械设备日常维护工作落实不到位，存在的故障隐患得不到及时清除，也会加重建筑起重机械设备的使用风险性，可能会导致安全事故的发生，威胁施工现场作业人员的生命安全，造成不可挽回的损失。因此，做好施工现场建筑起重机械设备安全管理是非常必要的，这也是施工作业人员需要重点注意的内容事项。

2现场施工建筑起重机械设备常见的安全问题

2.1产品质量问题

建筑施工中使用的各种起重机械设备并未有统一的标准要求，各生产企业出厂的产品质量不能得到保障。如施工中常用的塔式起重机，其供应方式为区域内现有的生产企业生产和外部供应这两种形式。生产企业数量较多，生产技术及作业能力存在较大差异，流入市场中的起重设备不管是在质量上、还是在构造上都会存在相应问题，如焊接质量不合理、存在夹渣问题等，使得起重设备质量得不到保障。

2.2安装及拆卸作业行为不规范

我国对起重机械设备安装的法规要求较少，安装企业及安装人员资质的监管不严格，安装作业中经常会出现不按照规定要求施工的情况，如此就降低了起重机械设备的利用率。具体来说，首先，专业资质审批门槛较低，对企业能力、安装技术人员能力未做到专业审查与考核，人员综合素质能力不高，甚至存在挂靠情况，最终人员在起重机械设备安装中，出现操作不规范等行为，影响了设备的正常使用。

其次，对于一些专业的安装及拆卸企业，通常会将拆卸作业外包给其他公司，并通过合同签订的方式来实现分包管理。但实际工作中，企业只负责将安装作业完成，对于后续拆卸作业不予理会，拆卸过程中出现的部分零部件松动等问题没有得到及时的解决，最后在起重机械设备吊运中，出现因构件松动而引发的吊装物品脱漏问题，并发生人员伤亡。

2.3施工现场设备管理较为混乱

建筑施工中，对现场施工设备管理人员有着较高要求，其不仅要熟悉设备的各项基本参数及使用要求，还要了解设备可能出现的故障问题及解决措施。不过从目前施工现场具体情况来看，专业的设备管理人员缺失，其对设备性能及操作要点掌握不完善，设备定期检修和维护工作的落实不到位，设备零部件存在的问题无法及时发现和解决，这些问题均加大了设备安全隐患，现场施工安全得不到保障。

3现场施工建筑起重机械设备管理对策

3.1科学选用起重机械设备

建筑施工中使用的起重机械设备种类机特征为：①自行杆式起重机。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该起重机分为履带起重机、汽车起重机、轮台起重机这三种，具有操作灵活、回转能力强等特征，适用于厂房结构施工。②塔式起重机。以轨道式、固定式、附着式、内爬式这四种为主，具有占用空间小、作业范围大、平稳性高等优势，在垂直及水平运输作业中的应用较广。③井架。结构简单、拆卸较为方便，多被应用在中小型建筑工程施工中。④升降机。分为齿轮传动和钢丝绳牵引两种，主要作用是进行货物的垂直运送。不同类型的起重设备，性能及适用范围存在明显差异。在实际作业中，应结合工程规模、建筑面积、工程量等内容展开综合分析和选择，以此保证设备利用率，减少成本支出。

3.2做好设备运行管理

做好设备安全检查作业是保障设备正常运行的基础。安全检查的具体内容有：首先，结构检查。重点检查钢丝绳、制动器、防脱钩装置，确保钢丝绳无脱丝、断丝、制动器制动性能完好，无油污及破损问题，且防脱钩装置连接可靠。其次，金属结构检查。起重机械设备外观是由不同金属材料构成的，对其开展检查作业时，主要是查看外观材料是否存在变形或破损问题，连接的螺栓构件是否存在松动，焊接是否安全可靠，如各项指标均符合规定要求，则设备可正常使用。再次，电气检查。查看线缆是否存在破损或漏电情况，查看设备接地情况，对存在问题的区域要及时做好保护措施。最后，液压系统检查。重点检查液压泵，确保设备的正常运转。

3.3定期进行建筑起重机械设备检修和养护

一是要求施工企业制定完善的定期设备维护计划，并落实到具体工作中，对起重设备实行定期的检修和养护，从而优化设备自身性能，减少故障的产生，延长设备使用寿命。企业要根据每台机械的情况，规定设备不同等级的维修保养制度，使设备在进场前具有优良的性能。

二是设备出租单位应做好质量管控工作，保证租出的起重设备具有良好的性能及完备的防护措施。

三是承包企业及监理部门应充分发挥自身职能，对起重设备安装及拆卸流程实行严格管控。安装单位应严格把关，建筑起重机械设备安装完毕后，需按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求，对建筑起重机械设备展开自检、调试和试运转。工作完成后还需提交检验合格证明文件，并交由相关部门完成审查和复验。

四是做好起重设备进场的验收和案件工作，必要时可通过试运行来确定设备性能，减少使用过程中故障发生几率。

五是在出现故障问题后，工作人员要立即采取应急处理措施，停工处理，以免增大现场施工的危险系数。

3.4加强人员培训，提升技能水平

起重机械设备使用中，人员管理是非常重要的。这就要求企业做好人员培训，优化其操作技能。首先，坚持以人为本的原则，科学规划培训内容，提高设备操作水平。同时在培训过程中，渗透设备管理的相关知识，通过多样化培训方式，深化人员的安全意识，提高自身操作水平，全面落实设备管理要点，只有人员的各项要素有所提高，安全生产才会有质的保障。

其次，对于特殊工种应进行定期或不定期的技能考核。特殊工种包括安装拆卸工人、设备司机、信号司索工等。企业需结合岗位要求开展专业培训和教育，定期或不定期的实施考核检验作业，使其明确掌握岗位工作要求，了解设备操作要点，维护设备操作安全。再者，做好技术人员的监督和管理，落实安全管理制度及要求。并借助中介机构和设备安全管理协会的力量，以地区为单位统一建立考核培训基地，完善起重机械设备作业专业人员培训、考核、发证工作机制。或者还可通过信息技术的应用，构建信息化管理平台，将培训内容及时上传平台，便于工作人员自行查找和学习，同时在平台中不定期的进行知识更新，以优化操作人员的专业技能水平。

4结语

总之，为加强建筑施工现场的安全性，保证施工进度和质量，做好起重机械设备的安全管理，规范机械设备操作行为，且建立完善的管理机制，加强故障诊断及防控是非常重要的，相关企业及部门必须加大重视力度，以促进建筑工程的顺利开展。

参考文献：

[1]刘虹辰.施工现场建筑机械设备的安全管理与调配[J].建筑机械.2019(01)

论文作者:凌昭凤

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1db3edcf0b4f28cc163b09e8.html