# 石油管道储运的安全及事故预防研究论文_崔红

中国石化管道储运有限公司新乡输油处 河南新乡 453003

摘要：石油资源是我国重要的一级能源，我国的石油资源量是有限的，我国制定了符合石油行业的可持续发展战略，为了提高石油的应用水平。石油的储运主要采用长输管道的方式，这也就使得石油管道储运的安全变得十分重要。在实际的石油长输管道输运的过程中，受到石油自身性质的影响，一些安全隐患是实际存在的。因此，需要加强对石油管理储运的安全管理工作，提高石油管道储运安全管理质量，规避各类风险因素对石油储运安全的影响，确保石油企业的经济效益和社会价值。

关键词：石油管道储运；安全事故；事故预防

引言

目前国内输油管线大部分为埋地铺设，埋深均在冻土层以下，发生腐蚀、裂缝等事故时，不易被发现：输油管道某处发生事故以后，就必须全线停输，进行抢修。如果停输时间较长，又可能造成凝管事故。输油管线多在野外，在跨越河流、穿越农田时出现穿孔会造成严重环境污染和经济损失，严重时可能导致火灾、爆炸等事故，破坏输油设施正常运行。

一、石油管道储运的安全隐患

石油是我国重要的战略资源，是促进经济进步和社会安定的重要保障，石油的运输主要采用管道储运的方式。但是在实际的管道储运过程中，石油储运管道受到诸多外界因素的影响，如：人为因素、管道的腐蚀老化等因素的影响，这些因素可能会导致石油储运管道出现事故，影响石油管道储运的质量和安全，严重时还会造成重大安全事故的发生，影响石油企业的经济效益。

1.储运管道的腐蚀

储运管道的腐蚀是储运管道运行中常见的安全隐患，储运管道在长时间的应用过程中，储运管道会受到不同程度的侵蚀，管道受到侵蚀后会管道壁会变得更薄，当管壁到达一定程度，石油会发生泄漏，严重时还会造成重大安全事故的发生，影响石油企业的效益。

2.人为因素

石油管道储运在实际的运行过程中，会受到外界人为因素的干扰，影响石油管道储运的质量。工作人员的相关行为会影响石油管道储运的安全，我国许多石油管道储运安全事故有许多是由人为造成的。人为因素主要有：操作失误、领导人员的指挥不合理等。这些因素都会对石油储运管道造成应用。例如：某地区石油管道受到违规作业的影响，导致石油管道出现泄漏的事故，造成安全石油企业的大量石油的流失。

而且违法乱纪的行为也会造成石油管道储运的安全，人为因素中盗油的行为也会造成石油管道储运的安全。例如：在一些社会治安不好的地区，一些不法人员受到利益的驱使，对石油储运管道进行破坏，会造成石油储运管道出现空洞，会造成大量的石油泄漏。会给环境带来污染，甚至还会造成爆炸事故的发生。

3.自然灾害

石油管道储运会受到自然灾害的影响，降低管道运输的能力和效果。地震、水灾等都会对管道的状态产生应用，会造成石油管道的损坏，管道不能稳定运行。 尤其是在一些地震段，会使得石油管道储运系统受到破坏，造成石油泄漏等事故，给石油企业带来的损失，而且石油的泄露事故，还能造成大面积的污染和危害，而且治理较为困难。

4.静电荷

静电荷也是影响管道储运安全的因素之一，石油管道储运时，会出现静电荷，这些静电荷主要是由石油管道中的石油与管道内的组分之间发生碰撞。石油储运管道中如果存在静电荷，而石油储运管道又缺乏良好的接地，会给石油管道储运带来安全隐患，甚至会造成爆炸事故的发生，给石油企业带来重大的经济损失。

5.输油管道设备问题

在输油管理过程中设备管理是输油企业的一项重要工作。在输油站和油库，易发生事故的设备有：阀门、泵和热炉。如阀门误操作或阀门限位开关失灵会导致阀门板卡死、顶裂阀体，从而造成跑油事故；输油泵的点机事故主要是泵抽空，烧坏机械密封；电机或泵的润滑油压过低或供油不足，会烧坏轴瓦。加热炉事故主要有：炉管偏流造成炉管局部过热，将管烧穿，引起大火；燃料气阀门关闭不严，炉膛内有余气，重新点炉是未按规定通风，造成炉膛爆炸；加热炉结构不合理，是炉管局部过热，将炉管烧穿。加热炉发生事故后，若情况判断失误、指挥不力，容易造成爆炸、火灾等恶性事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、石油储运安全及事故预防措施简析

1.强化石油储运管道的防腐工作

可以通过加强石油储运管道的防腐工作，切实将防腐作为工作的核心，规避石油储运管道的腐蚀对石油管道储运的影响。提高石油管道储运的安全系数。针对一些容易遭受腐蚀风险的管道，加大防护工作，确保石油储运管道的质量。如：水下的储运管道会受到水的侵蚀，尤其是海水，会导致石油管道受到腐蚀，导致管道的损坏，出现石油外流的事故，给水资源带来严重的污染。因此，在实际的海洋石油输运管道的选择时，需要合理的对管道的防腐要求进行控制，提高海洋石油输运管道的质量。在强化石油储运管道的防腐工作时，需要结合地区的实际环境，设计符合环境特点的防腐设计和涂层材料，提高石油储运管道的防腐能力

2.降低人为因素的破坏

1）强化对石油管道储运的操作规范，促使作业人员能够严格的按照操作规范进行作业，提高石油管道储运的安全质量。

2）制定严格的规范，避免错误操作的发生，重视作业人员的事故应急处理能力，并建立石油管道储运的事故应急预案，促使作业人员能够迅速反应，实现事故的快速处理，将事故的危害降到最低。

3）加强石油管道储运相关作业的监督工作，由相关监督管理人员切实履行石油管道储运的监督工作。并加强对相关设备的检查工作，确保设备能够始终处于稳定的运行状态。针对出现故障的设备，需要及时的进行维护，降低设备带病运行的发生，提高石油管道储运的安全系数。

4）改善工作环境，增加石油管道储运的相关标识，设置警示牌，促使作业人员能够注意到石油储运管道，避免作业对石油储运管道的伤害。

5）针对石油管道储运出现的盗油事件，需要采取有效的控制措施，提高石油储运管道的管理工作，降低人为损害的对石油管道储运的影响。地方政府需要出台相关政策和制度，严厉的对石油管道储运的盗油事件进行处罚，对重点管道进行全天候的巡视和监控。采取有效的检测技术，及时的对漏油事故进行排除，提高石油管道储运的效果和安全性。

3.提高石油储运管道质量

合理的展开防灾工作自然灾害对石油管道储运造成严重的影响，尤其是地震灾害，会使得地下石油储运管道发生变形扭曲，甚至断裂的现象。因此，需要加强石油管道储运的防防灾、防震工作。

1）地震频发区的线路，采用先进的焊接技术，提高管道之间的连接性能。

2）石油管道储运线路设计时需要尽可能的避免与建筑物、农田、河流相触。针对必须经过的建筑物需要预留一定的距离，提高石油管道储运的安全数。经过滑坡地段时，需要加强管道的固定工作，提高管道的稳定性。

4.合理的进行石油储运管道的接地工作

首先，合理的对石油储运管道接地进行设置，降低静电荷对石油管道储运的干扰，通过合理的接地设置，能够及时的将石油储运管道中的静电荷进行排出，避免石油储运管道中静电荷的大量聚集，避免静电荷带来的安全隐患。其次，需要加强管道内部的抗干扰能力，降低静电荷的产生频率，从而提高石油管道储运的安全系数。

结语

石油是我国重要的战略资源，对我国经济发展具有十分积极的促进作用。针对石油管道储运安全和事故预防措施进行探讨析。明确石油管道储运的安全隐患，采取适宜的应对措施，提高石油管道储运的运输效果，促进石油管道储运的全系数的提升，增加石油的利用效率，提升石油企业的测灾和防灾能力，实现石油企业的经济效益与社会价值。

参考文献

[1]于航,乔杰,马宇,王琳琳,赵杨.石油管道储运安全及事故预防措施分析[J].现代工业经济和信息化.2015(08).

[2]刘清涛,陈运.基于行为安全模型的矿建立井提升事故预防策略研究[J].内蒙古煤炭经济.2015(07).

[3]刘雪冬,赵树宏,田德芹.管道输油安全隐患识别及事故预防对策研究[J].现代商贸工业.2014(05).

[4]宋江峰.石油管道储运安全及事故预防措施探微[J].中国石油石化.2017(06).

[5]刘斌.石油管道储运安全与事故的防范方法[J].中国石油和化工标准与质量.2016(20).

论文作者:崔红

论文发表刊物:《基层建设》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1dbe540823ed07dacf8695ba.html