# 集中供热管网的设计施工及运行调节论文_杨秀娟

枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司 山东枣庄 277000

摘要：集中供热系统在城市发展中发挥着重要的作用，其能够有效地实现对人们的集中供热，减少对空气环境的污染，同时还具有显著的经济效益，是城市建设中的重点内容。而在集中供热系统建设中，集中供热管网的设计施工至关重要，是系统发挥作用的前提保障，并且还需要做好对集中供热管网的运行调节，这样才可以充分发挥集中供热系统功能，实现其系统稳定的运行。本文对集中供热管网的设计施工及运行调节进行探讨。

关键词：集中供热管网；设计施工；运行调节

一、集中供热管网系统概述

在集中供热的管网中，其热媒主要为热水或水蒸气，而对于集中供热管网系统来说，就可借助多个热源且通过管网和热交换站的供热方式，来对城市用户进行供热，这种集中供热主要包括热网、热源和用户等构成。集中供热管网系统在城市发展中具有重要的作用，由于其改变了传统供热方式，有效地实现了高质量的供热、节能、减少环境污染和良好的经济效益。通过集中供热的管网系统，对供热能够实现集中性的控制，从而来提升供热质量，并且此系统能够对管网内加热的温度进行设置，加热过程并不受外部的温度所影响，因此这样就能够有效的保证供热质量。同时按照室外实际温度变化的情况，此系统还能够对加热的介质流速以及温度等实施合理的调节与控制，这样就能够保证其供热的参数满足用户的实际需求。另外，此系统安装有诸多的仪表，他们能够对供热数据进行收集和分析，这样就能够对其供热情况进行掌握，便于进行节能控制。在实现节能控制的同时，有效地降低热损失的发生，对供暖的效率进行了提升，这样就能够避免对环境造成污染。

二、集中供热管网的设计施工

1、集中供热管网的设计

在对集中供热管网的设计中，首先要做好对热负荷的准确计算。通过对热负荷准确进行计算，能够为供热管网的设计提供有效的依据，为热网合理布局奠定基础，根据热负荷能够合理进行供热能力的匹配，这样就能够有效的满足用户需求，还能够降低工程的成本。然后，需要做好对供热参数的恰当选择，在供热管网设计中，主要考虑的参数包括有供回水的温差和比摩阻等，其中温差大就要求循环量较小，而温差小则要求循环量就会大，而摩阻小，则水利的条件好，其压力的损失也会小，从而实现对循环质量的提升，通过根据实际的情况来对温差和比摩阻等参数进行恰当选择，就能够实现对运行能耗的节约。最后，需要做好对敷设方法以及管网布局的规划，对管网材料选择中，一般使用较好保温效果的聚氨酯类保温管，其敷设的方法一般使用直埋法，这种方法具有施工快、便于维护和占地小等优点。

2、集中供热管网的施工要点

2.1开挖工程

在工程开挖前，首先要做好对工程实地的勘察工作，和图纸进行对比，看是否存在差异性，保证图纸方案的合理性。然后，在现场条件满足后，才能够进行工程的开挖，实施开挖要按照按照图纸内管道的布置、施工条件以及施工要求等进行，对开挖的长度进行确定。另外，在开挖中最好将固定墩或者转点的部位当作开挖沟槽的起始点位置，从而来便于对管道坡度进行调整，严格确保管道按照设计条件实施安装。

2.2阀门和套管安装

在进行阀门的安装前，一定要对阀门进行逐一的检查，并且还要对单体实施试压，做好阀门检验的记录填写，在保证其质量合格后，才能够挂牌和安装，对大阀门要解体来对其阀芯和阀瓣等实施研磨，保证使用的性能；同时还需要对阀门存在的杂物进行清除，保证具有良好的安装条件；在进行阀门的安装中，要做好对阀门法兰的找平工作，不能存在偏差，还不能使用偏垫或者多层垫，在对法兰的接口缝隙处理中不能通过对一侧的螺栓强力紧固来消除，且阀门的安装要于关闭的状态下实施。在对套管的安装中，一定要确保套管具有良好的防水性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆完成土建基础的混凝土浇筑后，把套管在小室的墙壁部位进行预放，后对其轴线以及高程进行检查，保证满足要求标准后再实施固定处理，保证支模和拆模不发生移动。同时在套管的安装中，一定要和管道具有同心性，且管道的膨胀伸缩还要具有灵活性。

2.3回填工程

在供热管网回填中，由于管道外护的管材一般使用HDPE的材质，为了防止硬物可能对其管造成刻伤为导致其损坏，在回填中要求土内不存在石块、碎砖以及超过10cm冻土块等杂物；同时在弯头和三通等一些较大变形区域，要严格按照设计的要求标准实施回填，在回填中，要先对管道中间以及两侧部位实施回填，避免管道发生移位，后再通过分层实施回填，完成回填工作后实施夯实处理。

三、集中供热管网的运行调节

1、质调节

质调节是集中供热管网系统运行中的关键调节技术，此技术主要对集中供热管网系统其内部水温以及水量进行调节。水温以及水量对集中供热效果有着直接的影响，借助质调节的方式就能够把系统内水温以及水量进行合理的控制，保证其实现最大化和最优化的供热效果。在质调节控制中，水温控制是重中之重，往往需要把水温在70℃进行控制，此温度一般具有最大化的供热效果，并且还能够对供热的成本进行降低，在满足用户供热需求的同时，还能够实现供热经济效益的提升。

2、量调节

在量调节的控制方法中，适用在集中供热各个环节。在集中供热管网系统的运行中，由于受到外界环境的影响，其供热的效果往往也会发生变化，而通过量调节的方式来对供热各个阶段供热的温度实施调节，就能够提高其供热的效果。在量调节使用中，把采暖期根据室外的温度情况分作初寒、严寒与末寒等区间，按照水潜热和流量存在正比关系，对不同时期中热水流量进行控制，也就是若室外的温度为寒冬区间，就要通过大流量循环泵进行大流量的保持，若室外的温度为初冬与末冬的区间，就要通过小流量循环泵进行小流量的保持。这种调节的方式也存在一定的缺点，往往水利工况存在较差的稳定性和实用性。

3、间歇调节

对于间歇调节来说，其是一种辅助型运行调节法，这种方法在实际的运用中也分不同时期实施调节。初末的寒期，其热源通过单台锅炉间断方式进行运行，也可以是多台锅炉于不同时段进行运行台数的减少，且循环水泵进行连续的运行。严寒期主要使用24h连续性供暖方式，当室外的温度满足设计值要求时，则热源就会连续性供暖，室外的温度逐渐升高，则要对运行的时间逐渐进行减少运行。这种调节方式使用的前提为热源于额定处理条件下进行运行时间的制定，若热源不能满足额定出力条件，则就不能确保对用户供热的质量和效果。

4、分阶段进行流量改变的质调节

这种调节方式和纯质调节比较，因为出现流量的减少，其网络供水的温度就会升高，且回水的温度也会降低，其供、回水的温差就会增大。而从散热器地放热量实际热平衡方面分析，其散热器具有平均的温度会保持一样，则供暖系统其供水温度发生升高以及回水温度发生降低具有的数值一样，因此此调节方法对质调节和量调节优势进行了综合，能够实现省电和防止热力工况发生失调等效果。

结束语

综上所述，在集中供热管网的建设中，想要保证其系统能够有效地发挥作用，合理设计是前提，规范施工是保证，运行调节是必要手段，因此，这就需要做好对集中供热管网全方面和全过程的建设管理，这也是实现其可持续性发展的必要途径。

参考文献：

[1]渠敬涛.供热管网的设计及施工管理[J].山西建筑，2016（4）：123~124.

[2]王宁.集中供热管网的设计施工及运行调节[J].建材与装饰，2016（12）：67.

论文作者:杨秀娟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1dc203ad928d0abf050d3eff.html