# 简析园林绿化施工与养护管理技术论文_郑守华

身份证号码：13293019811106XXXX 天津市 300450

摘要：城市风景园林建设对于一个城市的精神风貌和环境宜居性有着很好的诠释，是城市建设的重要方面，我国很多城市都力所能及加大城市园林建设，就是要通过这种方式，提高城市的总体含金量，为提升城市的吸引力，拓展城市发展空间，奠定坚实的基础。而科学合理正规的现场施工管理，对于整个工程建设的推动作用是显而易见的，同时也应该得到除施工建设单位之外相关各方的充分关注。通过各方共同努力，整合资源，推动城市建设上升到更高的水平。

关键词：风景园林绿化工程；现场施工；管理措施

园林绿化施工是指园林植物的种植、移植、养护等工作内容，其中植物养护是对植被生长产生重要影响的环节。园林绿化养护工作属于一项长期性工作，相关工作人员需要根据园林植物生长情况和植被覆盖情况及时进行灌溉、修整、病虫害防治等等，只有保证管理工作的专业化开展，才能有效提升园林绿化施工的后期整体效果和养护水平。

1 研究园林绿化工程施工管理与养护技术的现实意义

园林绿化工程，作为能够提升城市规划整体美观性的基础设施工程，是推动城市环境美化进程的重要环节。当前阶段，园林绿化工程建设的整体效果，由园林绿化施工管理与后期养护水平决定。然而，实际开展园林绿化施工管理与运用养护技术过程，受到了施工过程涉及建设内容复杂以及诸多其他因素限制，降低了工程建设的预期效果，这就在一定程度上阻碍了城市规划建设效果和可持续发展进程。为改善这一问题现状，相关建设者应分析现有园林绿化工程施工管理与养护技术运用成效，以找出优化控制关键点，进而不断改进管理与技术手段。园林绿化工程的建设就能为人们提供接近大自然的场所，更为积极地投入到可持续发展建设工作中去。

2 园林绿化施工的技术要点

2.1 苗木选择

在种苗过程中，首先工作人员需要对工程所需苗木的规格标准及质量要求进行明确，保证所投入种植的苗木不会出现病虫害侵袭、药害或是老化等问题。在此过程中，所选苗木外形要美观，并且要保证树冠的主枝完整。苗木自身还应该具备发育正常并且根系完整，切口平滑，有较多的侧根和须根，不劈不裂，保留护心土，只有这样才能提高苗木的成活率，降低施工成本。

2.2 施工工艺流程

园林绿化施工主要流程分为以下环节：1）对施工现场要进行必要的整理。尤其是要对地面上的碎石、杂草和生活垃圾等进行清除。2）要认真细致平整场地，保持建植面平整，在这一环节中需要对周边的石块进行清除，土壤最后的标高需要按照施工图纸的要求进行设定。同时，土壤顺着路面的标高要小于路面。在此环节中，坡度也应该针对灌水排水的标准进行明确，保证浮动范围的合理性。在苗木栽种过程中，要根据不同苗木的生长规律选择不同的栽植季节及栽植时间。工作人员需要对苗木的受损根系进行处理，保证栽种过程中的苗木和地面处于垂直线性，埋土工作一般需要分两次进行，避免在工作中对根系或是树枝产生破坏和影响。对于灌木或是地被等苗木，工作人员也需要按照相关的规划图纸要求进行栽植，在埋土过程中严格遵守“三埋两踩一提苗”的工作原则。

2.3 提升苗木成活率

树木移植的最合理时期就是冬季休眠期到第二年春季萌芽期。常绿树种在雨季也可以进行培育，但是需要在进入头伏之后的阴雨天进行。在施工过程中，会经常因为工期的限制，导致非正常栽植季节进行苗木栽植的各种问题。为保证树木成活率得到稳定提升，在实际工作中也要加强对各种措施的有效应用，比如在对落叶树进行反季节栽种的过程中起苗前3-5d要浇足水，用锋利工具进行挖掘，挖掘时间连续紧凑，主根未断时及时打好腰箍，以免铲切主根时土球掉土松裂。根系切口要平滑不得劈裂，土球四周外表根系可涂波尔多液消毒除菌，土球规范，不裂不散并且封底。，栽植后对叶面的洒水频率要高于平时种植的频率。在对枝叶进行修剪的过程中，需要按照品种的差异性进行修剪。无论是对树木的修剪还是移植，都应该选择阴天或是遮光条件良好的情况下进行，避免阳光直射对树木成活率造成负面影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4提高施工相关人员的管理水平

园林绿化工程施工过程，任一环节出现问题，都会影响工程建设整体质量。然而，施工相关人员的技术水平也直接影响到工程质量。要想更好地履行职责，需严格控制园林绿化工程建设人员的素质与业务能力。对现有的施工人员，应通过定期业务培训来不断提升其综合素质。此外，从公司角度来看，必须组件一支技术水平过硬且责任心强的施工人员队伍，以最大限度地避免或减少园林绿化工程施工过程中遇到的棘手问题。

3 园林绿化养护管理技术要点

3.1 土壤施肥和灌溉

在完成园林绿化施工后，为进一步实现树木成活率的提升，工作人员还需要针对树木生长特征对其进行正确的养护处理。如利用施肥的方式为植物根系提供充足养分。但是在这一环节中要认识到植物的差异性特征，应合理应用肥料。在对土壤施肥后，还需要对土壤根部进行水分的灌溉，确保施肥后植被可以有效实现对养分的吸收，促进养分吸收。

3.2 注重对病虫害的处置

病虫害也是一项常见的问题。在对植物进行栽培的过程中，对苗木影响最为严重的就是病虫害。所以在实际工作中更应该加强对病虫害的防控与管理，积极学习好并掌握对相关的病虫害的预防及防治工作，从而借助合理的应对措施进行处置。通常情况下，生物措施要比化学和物理的优势作用更为显著，不仅对环境的污染更小，同时成本也较低，可以发挥长时间作用，所以在今后病虫害防治中更应该加强对生物措施的应用。

3.3 土壤养护技术

由于园林绿化工程植被的生长速度与成长效率与土壤肥沃程序密切相关，因此，需采取对应的养护技术。其一，为保证土壤水分，应定期对工程植被进行浇水，特别是气候条件炎热的夏天避免中午浇水。而在冬季，养护浇水应避开夜晚时间，根据园林绿化工程所处的施工环境与植被生长环境进行养护处理。其二，植被移栽操作完成后，应及时浇水，使其根系能够与回填土壤充分接触，为植被根系生长提供良好条件。值得注意的是，如移栽植被在春天，应时刻掌握土壤湿度变化情况，以对植被进行浇水处理。通常情况下，应将植被浇水设置在每3~5d1次。其三，土壤施肥养护处理，将土壤施肥频率固定在每年1次以上。

3.4 整形养护处理技术

园林绿化工程施工建设的美观性目标，是通过整形、修剪以及除草等工作实现的。具体来说，就是清除植被中的烂枝、病枝以及虫枝，以降低植被患病几率。此工作过程，还要将提升植被视觉美观性作为养护目的。除草工作，则是为提升土壤透气性提供条件，使植被能够在良好的环境下生长。

3.5 防寒养护技术

当园林绿化工程的植被移栽至寒冷地区，需做好植被防寒养护工作。具体来说，为避免植被冻害问题出现，应通过喷白涂白、根部培土、覆土以及包草等方式，降低气候条件的影响。做好防寒养护技术，园林绿化工程的植被在寒冷天气仍能茁壮生长，进而在春夏来临后为人们呈现更好的视觉享受。

结束语

随着我国经济和社会的快速发展，人们对于城市建设有了更高标准的要求，已经从过去的实用主义向着更加生态健康和环保的趋势发展。为此，各个城市根据自身的地理位置和环境情况，持续加大了风景园林的建设，使得城市功能更加宜人，城市风貌有了显著改善。风景园林建设已经成为城市进行全面发展首先要考虑的内容和方面，是城市精神文明的最直接写照。在城市风景园林绿化工程实施过程中，加强现场管理施工，这是基本的要求，也是相关工作得以有效开展的关键环节，对其深入研究有非常重要的现实意义。

参考文献：

[1]陈军.风景园林绿化工程的现场施工与管理研究[J].农业与技术，2018，38（24）：219.

[2]刘沛.风景园林绿化工程的现场施工与管理探究[J].建材与装饰，2018（52）：48-49.

[3]徐梦新.BIM技术在风景园林工程项目中的应用研究[D].西北农林科技大学，2018.

[4]蔡爱珍.风景园林施工管理过程中需要注意的事项探讨[J].居舍，2018（16）：103.

论文作者:郑守华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1dc5183bdce053cc778ccddb.html