# 探析建筑消防工程施工中的若干问题论文_张明

江苏南京 210000

摘 要：本文分析了在建筑消防工程施工中应注意的几个质量问题，并提出了解决此类问题的对策。

关键词：建筑物；建筑工程；消防设施；质量

1消防的内涵

“消防”是指预防和扑火火灾。“消防”一词最早是二十世纪从口本引进的。消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针，按照政府统一领导，部门依法监管，单位全面负责，公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。国务院领导全国的消防工作，地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

2建筑消防工程施工中存在的问题

要确保在建工程施工期间的消防安全，关键是要加强在建工程各参与单位的管理工作，提高消防安全意识，加强简易火火器材配备，提高火灾预防常识和火灾扑救能力。但是，当前建筑工地存在的消防安全问题仍然很多。

2. 1消防安全责任意识相对淡薄

建筑工地的防火安全工作主要由施工单位负责。但是在实际工作中，许多施工单位把注意力都放在了施工进度和施工质量上，对消防安全不够重视，消防安全责任制没有得到落实，而且缺乏各项消防安全管理制度，有的施工单位将消防设施施工工作多层转包或转包给多个施工队伍去做，造成工地消防安全管理脱节，致使无法贯彻落实好已制订的消防安全措施。

2. 2给水管道连接不可靠

在消防工程施工中，消防给水系统管网安装质量的好坏对整个系统功能的发抨及使用寿命有着直接的影响，但是由于工程量大，加之部分施工单位一味地节约成本，导致消防给水系统的管网最容易出现质量问题，典型的就是连接不可靠。按照我国的《自动喷水火火系统施工及验收规范》规定，管网安装应当采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;但是我们在工程检查中发现，有不少工程并没有按照规范进行，而是采用焊接方式连接镀锌钢管，这不仅破坏了镀锌层，导致钢管抗腐蚀能力下降，降低使用寿命，而且也使得安装质量达不到要求，尤其是焊接处的耐压往往达不到规定要求。

2. 3偷工减料，用塑料给水管道代替消防给水管道

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》，消防给水管道应当采用镀锌钢管，并且采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接，这能够有效防止生锈、漏水和受热变形使得管内水流速度及水压发生不可预知的变化。但是在现实中，有些施工企业并没有按照规范进行操作，用塑料给水管道用于消防给水管道，一方面塑料给水管道耐压性及耐腐蚀性较差，使用寿命非常有限，另一方面更为重要的是，一旦发生火灾，高温会使得塑料给水管道发生严重变形乃至损毁，这会使得消防给水管道起不到输送消防用水的作用，会贻误战机，导致火灾扩大。

2.4给水管道支、吊架安装不可靠

为了防止给水管网受到外界机械冲撞或自身水力冲击导致管网损坏或脱落，通常需要给给水管道安装一定数量的支架及吊架。对此，《自动喷水火火系统施工及验收规范》对支吊架之间的间距、形式、材质、焊接质量等方面内容进行了详细的规定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但在实际工程中，许多施工单位并没有严格执行国家相关规范，导致出现了诸多问题，如支吊架数量不足，焊接不可靠，固定不牢固等问题，导致支吊架不能发抨其稳固水管的作用，甚至于有的支吊架脱落，本身成为了水管的累赘，所有这些会大大降低水管的使用寿命，造成安全隐患。

2. 5室内、外消火栓安装及压力不符合要求

消火栓是建筑消防系统中一个重要组成部分，其启闭是否灵活，密封是否良好，耐压性能是否正常对于其能够起到消防作用有着直接的影响。对此，《中华人民共和国国家标准一一消火栓箱》以及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》有着比较明确的规定。但在实际施工中，部分施工单位偷工减料，对于暗敷于砖墙内的消火栓箱洞口上方没有设置过梁，使消火栓箱直接承受了墙体的压力，导致箱体变形，箱门开启不灵活，甚至打不开，影响了消防设施的使用。而在二次装修过程中，一些装饰物遮掩了消火栓，箱门的颜色与箱门四周的装饰物没有形成明显区别，不利于消火栓的使用。

3对策建议

3.1严把设计源头关

一是强化对建筑设计单位资质要求。为了加强对从事消防设施专项工程设计单位的管理，国家特设立《消防设施专项工程设计证书》，设计单位应取得相应资质的设计证书，同时要严格执行国家《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水火火系统设计规范》等有关规定。二是严格实行消防专篇，自市制度。消防专篇应有建筑、结构、电气、暖通、给排水等方面的消防设计内容，专篇应在初步设计中体现完善，并应由设计院完成自检自市工作。三是确定设计人员终身负责制。

3.2严把市核关

一是落实防火安全责任制。市核工作，应落实“谁市核，谁负责”的制度。二是实施建筑消防设计必市制。相关部门应出台细则要求建设单位必须将建筑消防设计文件报送公安机关消防机构市核。三是实行施工图市查签字制度。对建筑消防施工图纸，须具备相应资质的消防工程师签字方可生效，消防部门才给子受理市核。四是提高消防建市人员专业技术水平和法律意识。

3.3严抓施工管理

一是实行施工人员资质证。建筑消防工程施工，建议可实行资质单位消防水、电施工员及施工管理员上岗制度，这样消防监督部门在施工检查中，可以有的放矢检查施工人员的上岗证，严格落实责任制，从而也就确保了建筑自动消防工程设计的施工质量，增加了建筑施工的安全性能。二是实行消防工程施工监理制。建立消防工程施工监理制，既可在施工过程中监督施工质量又可以了解施工中的一些实际问题，特别是对一些隐蔽工程质量的把关极有益处。三是加强建筑施工检查。现代综合性高楼，装修投资惊人，可燃物质数量巨大，加强施工过程中的消防监督。加强消防机构内建市、验收、检测、监督管理间的协调工作，根据建筑工程的进度，适时开展建筑工程的监督与管理。

4总结

随着我国经济的吃速发展，建筑越来越多。建筑消防系统的质量变得尤为重要，因此，消防工程成为建筑施工中的一个重要组成部分。在消防施工过程中，由于很多因素的影响，经常会遇到建筑消防工程施工中不够完善的现象，这就要求消防工程施工单位的技术人员必须从技术先进、经济合理的角度出发，对存在的问题进行相应的处理，一方面要保证工程的顺利进行，另一方面保障竣工后消防系统的正常运行。确保建筑消防施工的质量与进度，本文探讨总结了建筑消防施工中存在的若干问题，并针对存在的主要问题提出相应的对策建议。对存在着一些不足，有待于进一步研究探讨并加以解决。设计文件报送公安机关消防机构市核。三是实行施工图

参考文献

[1] 樊杏飞.论建筑工程施工工序的质量控制[J].大众科技，2006（05）.

[2] 翁小龙.浅谈建筑工程施工监理实务[J].科技创新导报，2009（15）.

[3] 潘文俊.浅谈施工阶段的工程质量监理重点[J].中国科技信息，2005（16）.

[4] 余荣威.浅谈建筑工程施工阶段的质量监理问题[J].科技资讯，2008（13）.

论文作者:张明

论文发表刊物:《基层建设》2015年14期

论文发表时间:2015/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e413e50589867d10a6c777f.html