# 关于城建工程施工中注浆技术的研究论文_贡日斌

身份证号码：41060319870712XXXX 河南安阳 455000

摘要：现如今，随着科学技术的不断发展，作为城建工程施工的一项新技术，注浆技术在现阶段工程加固处理中得到了极大的发展空间。注浆技术作为城建工程施工中的重要技术之一，其施工技术水平的高低将对建筑物整体质量起到关键性的作用。介绍了复合注浆技术的施工特点、施工顺序、工艺参数及施工方法，结合工程实例，提出了地基加固复合注浆技术在城建工程项目中的应用方案，指出该技术经济有效且加固性能安全，适合于城建工程施工应用。

关键词：城建工程；注浆技术；质量控制

引言

在城建工程中应用注浆施工技术能够为建筑提供有一定的保障，同时也提供了高效的技术支撑，改善了城建工程中的施工条件，并最大限度的避免建筑土木工程中出现的诸多隐患，从而保证了城建工程的整体质量安全。

1复合注浆技术的相关内容阐述

在城建工程施工的地基加固环节，复合注浆技术特点突出、优势明显，本文主要介绍了它在施工技术所展现的各种特点、施工顺序、工艺参数以及施工方法。

1.1复合注浆的施工技术特点

复合注浆技术能够结合高压旋喷注浆与静压注浆两种方法，实现时序结合的综合注浆过程，是目前城建工程施工中最为重要的新型注浆技术。它在城建建筑施工中会首先采用高压旋喷注浆成桩柱体，再配合静压注浆来增强旋喷效果，最后扩散加固浆液、防止固结收缩，相比于传统注浆技术对注浆盲区的消除更加彻底。所以可以将该复合注浆技术应用于地基加固过程当中，充分发挥两种注浆方法对地基加固的优势特色，克服相互缺陷，基本达到了最大使用地层范围和加固效果，对于城市中任何区域及任何地质的城建项目都可实现灵活适用，确保了施工过程的安全性与成功率。

1.2复合注浆的施工技术流程顺序

在城建工程施工项目中，既有建筑物改造与桩基加固最为常见，本文主要介绍这两种城建工程项目的复合注浆施工技术流程顺序。1）既有建筑改造的复合注浆施工顺序：注浆钻孔施工→建立孔口注浆装置→高压旋喷注浆→静压注浆→封孔。对既有建筑物的复合注浆可以根据实际施工状况进行合理调整，其中高压旋喷注浆与静压注浆两项技术顺序可以调换。例如在处理裂隙岩层或卵粒石地层过程中可能存在较为严重的浆液流失。此时就要先进行静压双液注浆，通过该方法将注浆浆液快速凝固，达到漏浆通道被有效堵塞目的，即在确保不漏浆后再开始高压旋喷注浆，如此操作能够保证复合注浆达到最好效果。2）桩基加固的复合注浆施工顺序：钻孔注浆（对桩身原有缺陷或桩底持力层进行加固）→建立孔口注浆装置→高压旋喷注浆实施清水冲洗扩孔→高压旋喷注浆→静压注浆→封孔。针对桩基加固的复合注浆施工能够快速修复桩基缺陷，其注浆顺序也要根据实际城建施工项目状况来实施灵活调整。与既有建筑物同理，也可以在浆液流失严重时率先采用静压注浆然后再开始高压旋喷注浆。有时还可以采用静压注浆注入粘土浆，然后再配合高压旋喷方式注入水泥浆液，这样能获得更好的复合注浆桩基加固效果。

1.3复合注浆的施工工艺参数

城建工程项目采用复合注浆技术其主要材料包括水泥浆主剂（425号早强型硅酸盐水泥、525号普通硅酸盐水泥）和外加剂（水玻璃速凝剂、氯化钙、三乙醇胺早强剂）两种。在注浆施工工艺参数方面，首先要确定施喷注浆压力，一般采用单管高压旋喷法配合清水喷射，保证清水喷射压力在20MPa～30MPa。另外也可采用二重管高压旋喷法，保证空气压力在0．7MPa水平，整体注浆压力则控制在25MPa～30MPa；复合注浆的喷射提升速度要保持在10cm/min～20cm/min，在面对既有建筑的地基高压旋喷注浆要保证在20cm/min，而对存在桩基缺陷的地基加固补强方面注浆则要满足10cm/min～15cm/min；静压注浆压力要确定在0．3MPa～2．0MPa。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4复合注浆的施工方法

复合注浆的基本流程为成孔、注浆和封孔。首先复合注浆成孔包含两方面内容：注浆钻孔与孔口注浆装置设置。在城建工程施工中，既有建筑物地基加固要利用地质钻机钻穿原基础承台，再设计成孔注浆深度，然后根据实际状况来选择高压旋喷注浆或静压注浆。如果是强风化岩层或注浆持力层就可以采用高压旋喷直接成孔注浆，如果是中风化岩层则要采用静压成孔注浆。城建工程中要求钻孔开孔孔径保持在110mm左右，终孔直径则要控制在90mm～92mm，其钻孔垂直度始终保持在1%以内，钻孔后要采用套管护壁，确保钻孔不会出现垮孔堵塞问题。在成孔施工完毕后，就要正式开始注浆。如上文所述，注浆主要包括高压旋喷和静压注浆两种方式，按照时序结合方式展开。

2建筑工程注浆技术施工前的准备

2.1要做好施工材料准备

注浆施工的主要材料是水泥，它的安稳性比较好，在凝结后能够构成安稳的胶结体，为了让水泥砂浆的作用更强，则需求预备氯化钙等，改动水泥砂浆的功能。

2.2需要适合的施工机械

要对施工机械进行全面查看，保证机械在施工期间可以顺利进行，此外，工程施工人员还要对机械做好维护工作，提高机械的运用期限。

3注浆技术在工程施工期间的具体运用

3.1注浆技术在墙体施工中的运用

在工程施工时期，建筑物的墙体受到建筑物楼板温度的影响，在热胀冷缩的情况下使得墙体部位容易呈现裂缝，假如墙体的裂缝走向不一样，很容易影响墙体的质量。在使用注浆施工技能时，在不一样的位置挑选不一样的处理方式，假如在墙体和门窗附近施行注浆施工技能，要选用水泥资料的砂浆，并将门框作为注浆施工的对象，而门窗框应作为注浆的重点来施行，注浆施工结束后，还要对施工的工程进行关闭，保证注浆施工的作用。假如建筑工程呈现墙体渗漏景象，需求找出渗漏部位，挑选的注浆压力在0.5~0.8Mpa，同样挑选水泥资料，作用比较显著。一起，还要查看修建资料，使用注浆技能也能够改进空心砖的密度，然后进步墙体防雨水浸透力。

3.2在混凝土结构部位实施注浆技术

在不一样的位置施工处理方式不一样，在混凝土结构施行注浆施工技能时，要将孔距控制在300~400mm，而孔径在0.8~1.2mm，在施行注浆施工技能时，要将周围的裂缝进行环氧胶涂改密封，避免注浆从缝隙中流出。紧接着对裂开的缝隙进行湿缝处理，将缝隙的宽度保持在2~3cm，在处理操作时期要避免缝隙口不断扩大现象。在注浆工程结束后，还要对槽口和孔隙口进行整理，然后在干缝中注入环氧树脂类资料，使其在14h内有效固化，提高注浆工程施工的效果。

3.3在厨房、卫生间的注浆施工

由于厨房和卫生间最简单呈现的问题是渗水漏水，一起也因砖缝灰砂的毛细效果渗透使得卫生间墙面冒汗、发潮景象比较严重。在此情况下，在施行注浆技术时，挑选堵截渗水通道的方法，将砖缝水沿中的毛细孔进行控制，能够选用环氧砂浆进行嵌槽，并灌入水泥砂浆，直至填充溢停止。

结束语

综上所述，随着科学技术水平的不断提升，这些年，我国城建工程规划也在逐年扩展，并且大大提升了其施工技术水平，现阶段城建工程施工愈加复杂化，如何确保城建工程施工的安全性及质量已经成为施工企业值得关注的问题。根据相关实践显示，注浆技术在城建工程中大量应用，可有效提升城建工程的质量，并推动施工企业的快速发展。

参考文献：

[1]王德震．关于城建工程施工中注浆技术的研究［J］．建筑工程技术与设计，2016（27）：447．

[2]李小强．复合注浆技术在城建软基施工中的应用［J］．居业，2016（1）：129-130．

[3]刘红卫．地基加固的复合注浆技术及应用研究［D］．重庆：重庆大学，2003：40-55

论文作者:贡日斌

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2017/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e4e99ce055d6abadd85e5b9.html