# 高压电器选择在变电所电气设计中的重要性论文_柳震

摘要：变电所的电气设计工作是电力领域发展中不可缺少的部分，要想有效的提高电气设计质量与效果，相关设计团队就要提高对高压电器选择的重视程度。近几年，越来越多的电气设计团队提高了对高压电器选择的研究。一方面是高压电器的种类多样，在选择过程中不能仅靠单一的模式进行考量，要根据不同高压电器的性能进行合理选择。另一方面是高压电器的选择对变电所电气设计的质量有着重要的影响，一旦选择了不符合要求的高压电器，那么就会在很大程度上降低电气系统的平稳运行。本文主要分析了高压电器选择在变电所电气设计中的重要性并分析了高压电器的选择要点，以供参考。

关键词：高压电器选择；变电所；电气设计；重要性

1高压电器选择在变电所电气设计中的重要性

随着经济的快速发展，预计在未来电力需求将会稳步上升。高压电器是发电、供电、用电企业中，保证电网安全、可靠运行和人们生产和生活用电的关键设备。高压电器的运行、维护及检修都直接影响着供用电的可靠性和供电质量以及用电设备的安全，与社会生产和人民生活息息相关，为维护、检修高压电器，必须使电源隔离。因此，研究电力系统的开关设备，显得极其重要。现代开关设备的发展趋向是以高性能、高参数和免维修为目标，结构上向小型、封闭、组合成套发展。对已经投运的高压开关设备则是积极开展在线监测与诊断，已逐步实施由计划维修到状态维修的转变。变压器是变电站的主要电气设备之一，它的主要作用是变化电压。电压进过升压变压器升压后在传输之中可以减少线路损耗，提高了电能的利用效率和经济效益，达到远距离送点的目的。而降压变压器则是将高电压降低为用户所需要使用的各级电压，以满足用户的需要。在变电工作中，变压器的选择与变电所电气设计紧密相连，是通过对变压器容量，台数的选择和控制来影响主线的结构和形式。因此，在变压器的选择和设计中需要除了基础资料之外还要对高压电器进行选择和分析，使其能够与系统紧密相连，达到负荷性质等综合要求。在进行电气设备选择时，应当以实际情况为基础，在保证安全可靠的前提下积极的采用新技术，同时要注意节省投资和选择合适电气设备的要求。

2高压电器的选择要点分析

高压电器的种类多种多样，不同种类的高压电器拥有不同的功能和使用特点，其中又包含很多细节的部分。所以相关工作人员在选择高压电器的过程中，一定要对高压电器的种类有所了解，这样才能提高变电所电气的设计效果。

2.1高压断路器方面

在变电所中，高压断路器作为高压开关设备中的重要电气，其具有一定的特殊性与复杂性特点。在满足其使用条件的情况下，高压断路器既可以截断其运行过程中产生的负荷电流，还能够在某单位时间内承接电路电流。如果电力系统在运行过程中发生故障，在继电保护装置对其保护的情况下，高压断路器可以自动跳闸，将其故障进行隔断，保证电力系统运行的安全性与可靠性。总之，在电力系统运行过程中，高压断路器能够对电流进行全面控制，并且还可以对电力进行全面保护，避免出现各种故障。所以变电所电气设计团队在选择高压断路器的过程中，要注意以下几点：第一，相关工作人员需要对高压断路器的通断功能进行考察，一定要选择电路通断功能较好的断路器，以保证电气系统的安全运行。第二，工作人员需要对高压断路器的主接线变更能力进行考量，如果在电流断开的过程中，主接线没有改变运行方式，那么会严重威胁电力系统的安

全，所以需要确保高压断路器的这一性能。

2.2高压隔离开关方面

在选择高压隔离开关的时候，相关工作人员需要注意三方面的选择，第一是高压隔离开关型式的选择，第二是高压隔离开关参数的选择，第三是高压隔离开关粉盒小电流能力的选择。第一，型式的选择。在现代化社会发展中，隔离开关设备的型式相对比较多，并且每一种型式的安装地点都有一定的差异，根据隔离开关设备的安装结构与安装地点的不同，可以将其分为户内式隔离开关以及户外式隔离开关两种。根据隔离开关的绝缘支柱数来看，我们可以将其分为单柱式隔离开关设备、双柱式隔离开关设备以及三柱式隔离开关设备。第二，参数选择。隔离开关额定参数可按照罗列技术条件选择，并按使用环境条件校验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第三，分合小电流能力选择。隔离开关应具有一定分、合小电流和电容电流的能力，且按以下几项校验分合小电流能力：分合电压互感器和避雷器；分合母线和母线设备上的电容电流；分合变压器中性点接地线和电力网无故障时的消弧线圈；断路器处于合闸状态时，分合旁路隔离开关；分合励磁电流不超过2A的空载变压器。

2.3高压熔断器方面

高压熔断器用于供电线器、电压互感器、电力变压器及电力电容器等电气设备的短路保护和连续过载保护，有的也具有过负荷保护功能。高压熔断器具有结构简单、造价底廉、容易维护、使用方便的特点。在目前的高压电器施工过程中一般都选择额定电压大于或者等于电网额定电压的输电电压，同时对于熔断器一般多采用填充石英砂的限流段容器，这种熔断器在目前也仅仅被使用在高压输电系统中。正是因为这样才能够在电力系统工作中有效的避免了各类过电流产生的线路故障与电气损坏。熔断器的额定电流选择，这主要是为了保证在供电系统中段熔断器不致被损坏，同时在电力系统中输送电流和电压大于额定电压的情况下，熔断器电流将进行自我诊断与限制，从而保护电力互感器。

2.4互感器的选择

互感器是变换电压、电流的电气设备。它在工作中主要包括电压互感器和电流互感器两种，同时这两种设备的运行中可以说是一次系统和二次系统之间的连接桥梁，是向两侧提供电压和电流信号的依据，同时你也是为相关设备的运行情况进行诊断与检查的关键。因此在互感器的选择中需要注意以下两个方面：第一，将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准的低电压和小电流。第二，将二次设备和高压部分隔离，而且互感器二次侧均接地，从而保证了设备和人生安全。

2.5高压负荷开关方面

高压负荷开关是介于高压隔离开关与高压断路器之的一种高压电器，其在应用的过程中具有着灭弧装置简单，操作处理容易的优势，因此在一定的负荷电流通过的时候能够及时的对其中存在的问题进行出路，但却不能够直接断开短路电流。在电力供电系统中，负荷开关断开后，与其相应的隔断开关也将出现明显的断开间隙，从而进行隔离电源，保证电力检查安全的功能。高压负荷开关可按所列的技术条件选择，并按使用环境条件校验。

3结语

目前，变电所电气设计工作在开展的过程中，相关设计团队不仅能够根据实际情况对高压电器进行合理的选择，还能对高压电器的运作特点和选择技巧等进行有效的掌握。在变电所电气设计过程中，高压电器的选择至关重要，我们必须要根据电力系统运行的实际情况来进行选择，从而减小其运行中的线路损耗，保证电力系统的稳定运行。

参考文献

[1]祖丽莉.高压电器选择在变电所电气设计中的重要性[J].环球市场，2017(24).

[2]辛欣.探讨高压电器选择在变电所电气设计中的重要性[J].商品与质量，2016(34).

[3]沈晶.降压变电站电气设计探讨[J].中国科技纵横,2018,(24).

[4]张雪.高压电器选择在变电所电气设计中的重要性[J].科学与财富，2018，(7).

作者介绍：

柳震（1977.01.18），性别:男；籍贯:天津；民族:汉族；学历:本科；职称:中级：职务:电气工程师：研究方向；单位:北京沃利工程技术有限公司。

论文作者:柳震

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e53e54a213fe208a3434027.html