# 建筑幕墙设计要点探讨论文_黄细梅

珠海兴业绿色建筑科技有限公司 519085

摘要：在建筑工程中，建筑幕墙作为一种建筑外围护结构与装饰性结构，得到了广泛的应用，其设计理念也越来越节能、环保、健康。而对新发展形势的挑战，要想充分发挥建筑幕墙的作用，就一定要加强其设计工作的重视，增强其设计技术与能力，充分了解建筑幕墙的应用作用，进而促进建筑幕墙设计工作的可持续发展。本文主要就建筑幕墙设计要点进行探析，仅供大家参考。

关键词：建筑幕墙；设计；探讨

引言

现今，国内设计单位往往没有对建筑幕墙设计设立相关部门进行严格管理，而且当进行建筑幕墙设计管理时，存在建筑幕墙二次深化设计与建筑设计互相分离的问题，如此，各个环节中有相应的工作主体，也就产生了不同的利益主体，这样就可能造成只强调自身利益而忽视其他利益主体利益的问题，这样也会造成资源的浪费，此外，这样也会造成管理工作的不合理，在对设计建筑幕墙进行管理时，上述每一个问题对其造成的影响都非常大，甚至会无法控制整个幕墙设计。对于建筑幕墙设计管理，也是对建筑工程的全过程设计进行控制管理的重要环节。现在，国内进行的建筑幕墙设计管理往往不能够得到良好的实施。所以，目前国内建筑幕墙设计人员的一项主要任务就是科学的进行建筑幕墙设计工作。木文系统的分析了建筑幕墙设计管理存在的问题，并分析探讨了一些相应的措施与管理方法。

1.建筑幕墙设计常见问题分析

幕墙设计方案的制定主要是给幕墙制作、安装和监理人员看的，而实际上设计人员如果不在设计方案的图纸中作出清晰的注释，这些人员很难真的看懂幕墙设计方案。所以设计人员一定要确保幕墙设计时图纸本身的完整以及清晰和详细，这样才能避免不必要的麻烦。幕墙设计图纸经常会出现施工说明不详细、施工注意事项未明确、缺少节点毛坯图以及没有预埋件锚固点的准确计算值等问题。另外，由于没有合理设计避雷、防火以及排水等设施，没有做好预埋件的安排工作等，便很难对幕墙三维形状进行调整，这样设计的作用便没有体现出来。还有一些幕墙工程其设计进度往往落后于幕墙整体工程的施工进度，有些甚至没有一个良好的幕墙设计环境，施工人员只凭空想象，导致忽略设置预埋件，致使幕墙的主体结构出现问题，影响幕墙质量。总体来看，幕墙设计经常出现的问题可以归结于以下几个方面。

1.1预埋件部位

一些建筑工程主体没有设计预埋件，因而施工期间只好借助膨胀螺栓以及化学螺栓进行补救；而有些尽管有预埋件，但是预埋件规格以及钢件焊接和锚固长度很难满足施工规范的要求。

1.2立柱和横梁部位

立柱力学计算的模型难以满足实际工程所需，加上立柱与横梁型材截面的特性参数没有计算准确或者出现了套用错误，甚至还有一些型材截面形状根本不能达到受力的要求；有些立柱甚至被设计成受压杆件，虽有校核杆件的强度但是没有校核杆件的刚度；也有一些没有按照最不利的分格和最大的跨度进行验算的。

1.3幕墙和主体连接的部位

支座和板件焊缝的强度没有达到施工规范要求，加上连接位置只安装了1个螺栓，便使得角码受到的弯矩过大进而难以加固好。

1.4板块固定的位置

隐框幕墙的板块下面没有设置托条，压板间距又太大，而且压板本身的强度达不到施工规范的要求。

1.5防火以及防雷部位

采用的防火棉厚度难以满足施工规范要求，而防火隔板比较薄，加上防火节点不够严密，便导致立柱伸缩位置的防雷节点没有处理好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2建筑幕墙设计要点控制

2.1幕墙整体设计要点

幕墙常用在建筑外围的结构修筑中，从幕墙的主要功能进行分析，它在建筑物中扮演着重要的角色，即既要承受自身的重量，又要承担起地震以及风荷载所带来的作用力，然而幕墙本身不用承担建筑物主体因地震以及风荷载产生的荷载力。从幕墙功能的角度出发，它在设计上应该满足以下几点要求：建筑工程的幕墙必须具备足够的刚性，并且可以承受住自身重力和幕墙上面物体的重力；幕墙结构必须具备一定稳定性，而且相对建筑主体来说它应该具有一定量的位移，另外，施工人员还应该充分考虑幕墙防水功能设施是否齐全，特别是在一些玻璃采光顶的建筑幕墙工程中，要加强其密封性并且要确保材料性能合格，假如密封性以及材料性能不能满足施工规范要求，施工人员应该及时将材料更换掉。在玻璃采光顶幕墙工程中，有必要针对幕墙防水功能进行实验，以免顶部出现漏水事件。

2.2幕墙结构的设计要点

幕墙结构和建筑主体之间要按照施工规范的要求预留合适的位移量，以免建筑主体会受水平位移所致促使幕墙构件被损坏掉；为了幕墙立柱以及横梁施工的便利，施工人员需要在幕墙结构和建筑主体之间预留合适的空间。因为幕墙自身如果处于水平面上便会具备一定的变形能力，就可以确保幕墙立柱有足够的上下移动的空间，施工过程中很难避免误差的产生，这时幕墙上下柱之间应该留有合适的空间，一般空间距离不得低于15mm。

2.3幕墙防雷设计的要点

一般建筑幕墙上都需要安装一些防雷设施，其目的是为了减少雷击建筑时带来的人身伤害和财产损失，因而在建筑幕墙施工时制定科学合理的幕墙防雷方案非常重要。另外，设计一个合理安全的防雷系统也是当前幕墙设计时面临的重要问题。在建筑幕墙防雷系统设计过程中，首先要考虑到建筑物自身所具有的防雷设备，然后要把幕墙立柱与横梁以及建筑本身防雷系统充分连接在一起，以便建筑幕墙与建筑防雷系统就可以建成一个完整的防雷网。一旦建筑幕墙遭遇雷击时，就可以借助建筑物的防雷地线把雷电带来的能量输入到地下，这样就可以很好地防止雷击给建筑幕墙造成不必要的损害。另外设计人员在设计建筑幕墙时，常会将幕墙顶部位置的女儿墙盖板当作接闪器，通常女儿墙顶部盖板采用的施工材料是大于3mm的铝单板，所以当幕墙遇到雷击就可以借助女儿墙盖板把雷电能量从建筑地线导入到地下。

2.4幕墙设计应注意的事项

建筑幕墙所有部件并非不可更换的，相应的它们都可以更换，因而实际设计过程中一定要考虑幕墙部件使用的年限，通常便于更换的部件其设计寿命年限多数是25年，不过一些更换不便的预埋件类的部件设计年限是50年。有些建筑物所采用的幕墙跨度比较大，设计时就要充分考虑幕墙主体本身的使用年限。现阶段玻璃被广泛地使用到建筑物幕墙施工中，然而并非所有幕墙玻璃材质都一样，因而幕墙设计期间要结合玻璃幕墙的作用，根据不同部位所需选择合适的玻璃应用到建筑幕墙施工中。在整个建筑幕墙发展期间，尽可能地设计出节能效率高的幕墙是目前诸多幕墙设计单位应该充分考虑的问题，另外幕墙设计时，还应考虑四季之中幕墙本身的保温效果以及隔热效果，以便人们可以正常生活。

3.总结语

综上所述，幕墙工程的质量控制应选择具有资质较高、水平较强的设计和施工专业公司承接，并严格对幕墙工程的设计审核，设计人员更要重视幕墙的相关计算及构造设计规范，确保幕墙工程的结构安全和重要使用功能。此外，幕墙制造是跨行业的综合性技术，所以无论是设计还是选用材料、制作和安装等方面，对幕墙生产过程要进行严格质量控制，这样才能有力地保证幕墙工程的质量和安全。

参考文献：

[1]余明忠 建筑幕墙工程的设计及施工质量控制[J]科技与发展，2011（l5）

[2]邵光辉 单元式幕墙的细部设计与施工的探讨[J]建筑，2013（10）

[3]周全节 能理念在现代幕墙设计中的应用探析[J]建筑金属结构，2013（10）

[4]兰国权，刘昆，全忠.我国建筑幕墙工程中存在的问题及对策[J]山西建筑，2011（07）.

论文作者:黄细梅

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e573bcbabe74d19dcf09914.html