# 无线网络在医院的测试与应用论文_张华荣 徐东风 顾建东

张华荣 徐东风 顾建东

（苏州市吴江区第一人民医院信息科 江苏苏州 215200）

摘要：随着医疗信息化的高速推进，无线应用成为医院发展与研究的方向，诸如较为常用的无线输液、无线查房及无线护理等应用，甚至较为热门的物联网、手术射频应用，都离不开无线网络的建设。选择一家性能出众、信号稳定、带宽大且延迟小的品牌尤为重要。

关键词：无线网络，802.11g，802.11n，信息化

【中图分类号】 R2 【文献标号】 A 【文章编号】 2095-7165（2015）13-0420-01

随着医疗信息化的高速推进，医疗业务开始从传统的有线向无线转移，无线应用成为医院发展与研究的方向，诸如较为常用的无线输液、无线查房及无线护理等应用，甚至较为热门的物联网、手术射频应用，都离不开无线网络的建设。现在我就我院在建设无线网络方向的经验谈一点体会。

1.目的 我院在2009 年已经自建了基于IEEE 802.11g 频段的无线馈线网络，覆盖17 个病区、急诊输液区、供应室及手术宝，后来又利用电信VLAN 线路完成10 个病区的覆盖。依托此网络相继开展了无线输液系统、无线供应系统及无线医嘱系统的运用。2012 年，医院被纳入江苏省三级医院管理体系，对临床与护理提出了更高的要求，电子临床路径、无线护理等项目被院部确立优先发展的重点。就此我院更换了结构化电子病历系统，并开始进行无线查房业务，在临床开展查房业务过程中发现，随着业务量的上升及查询数据量的增大，既有无线网络并不能完全适应与满足查房的要求。于是院部决定在2015 年对原有无线进行升级改造或重新建设。

2.测试 经过考察与研究，我们确定7 家厂商进行分层测试，每家厂商一个病区。厂商的建设方式为：AP 模式厂商2 家，馈线模式1 家，AP+馈线模式2 家。所有网络都至少基于802.11n 标准（其中部分国内直接建设基于802.11ac 的网络）进行架设,同时支持2.4G 及5.8G 两个频段。

完成架设后，我们对参测病区进行信号测试，主要分3 个部分开展：①测试电子病历系统运行情况；②对病区无线查房进行现场跟踪，并发放一定数量的满意度调查表；③请专业无线人士进行两个频段下信号强度、固定点丢包、固定点平均延迟、移动丢包、移动平均延迟测试及吞吐量7 个指标进行测试。（部分测试见下图）

测试结果表明：①病区对改造好网络普遍较为满意，但部分病区表示查房过程中仍有延迟或等待的现象。②从稳定性来看，馈线模式优于AP 模式。③从连接速度来看，AP 模式好于馈线模式。③如果设备支持5.8G 频率，则使用效果好于2.4g 频段。④基于测试设备及查房终端等原因，无法准确测试出802.11ac 速度及性能。

3.分析 由于有众多厂商积极参与，本次测试较为全面的对主流市场的无线产品进行比较与考察，取得了较为全面的数据，对后续的采购与选型发挥了很大的作用。同时由于多方的原因，测试是存在缺憾或不足的。首先，7 家厂商集中在一起测试，由于时间短，规划不到位，厂商间产品信号叠加严重，导致信号干扰严重，这在2.4g频段中极为突出，具体表现就是在稳定性方面上可以明显发现馈线模式优于AP 模式；在两个频段的测试中，采用5.8G 频段连接性能明显好于2.4G 网络，这是因为5.8G 频段几乎外来干扰，但此网络在移动过程有信号不稳定的现象存在；在加装支持802.11AC 网卡的终端上，系统的连接与稳定性相当突出，但我院大多数终端标配不支持802.11AC 标准，同时专业公司的无线监测设备也不支持802.11AC，导致测试数据的不全面，是本次测试的重大遗憾。

4.应用 通过测试，我们大致了解了各厂商设备的性能，在充分考虑速度、稳定性、价格及服务的前提下，基于可容错、可升级、服务优先的前提下选择了其中一家进行后续工作开展。通过合理规划与分布测试，将整个大楼面有机的分配相应的SSID，在实际的使用中，完全避免了测试过程中的丢包与延迟现象，连接速度与稳定性都得到了有效的保证，通过此无线网络，我们正在开展无线输液软件的升级与无线护理试点的开展。

我们认为，现代化医院标志性建设标准之一就是无线业务的开展，选择一家性能出众、信号稳定、带宽大且延迟小的品牌尤为重要，我院就是在改建过程中，充分了解各厂商的性能与厂商间相互的对比。最终建设符合临床需求的网络，取得了良好的效果。

参考文献：

[1] 韩 枫，蓝田，康巨瀛，杨静，孟 钰 无线移动护理系统在我院的运用［J］.中国药物与临床，2013，13（1）：133－134

[2] 刘喻 提升医院管理水平的数字化无线医护管理系统［J］.中华医院管理杂志，2009，25（12）：856－858

[3] 郭磊 ，吴春旭． BEA TUXEDO 在移动计费系统中的应用［J］.计算机系统应用．2006，(4)：91—92．

论文作者:张华荣 徐东风 顾建东

论文发表刊物:《医师在线》2015年7月第13期供稿

论文发表时间:2015/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e6080945bc9e328f9412b11.html