# 水利工程施工中混凝土裂缝控制技术分析论文_冯卫强

广西中鑫建设有限公司 广西壮族自治区玉林市 537000

摘要：对于水利工程建设来说，混凝土裂缝问题是一个普遍存在的问题。这一问题的出现往往会对水利建筑物造成很大的影响，使其抗渗性能无法满足使用的需要，这对水利建筑物的使用非常不利。此外，混凝土裂缝问题还将导致钢筋锈蚀，进而导致混凝土碳化。除了对水利建筑物的承载力产生不利影响外，还将大大降低工程的整体质量。因此，为了确保实际施工质量，一定要在水利工程的施工过程中，通过科学、合理的混凝土裂缝控制技术，来做好裂缝控制工作。加强对其的研究，深入分析混凝土裂缝的产生原因，从而根据问题所在，具有重要意义。

关键词：水利工程施工；混凝土裂缝；控制技术；分析

导言

在水利工程建设中，混凝土材料是非常重要的，其他原材料的使用是保证水利工程最终质量的关键。必须保证混凝土材料的质量。如果混凝土在施工或使用中出现裂缝，将严重影响水利工程的正常运行。在修复工程中，要有效控制混凝土裂缝，最大限度地降低混凝土裂缝的发生概率，避免混凝土裂缝的发生，从而大幅度提高修复工程的整体质量。

1水利工程混凝土施工技术的特点

混凝土以其优良的质量、稳定的性能和低廉的成本被广泛应用于各种修复工程中。控制混凝土施工工艺质量，做好混凝土的浇筑和养护工作，对提高养护工程质量，降低施工成本具有十分重要的意义。一般来说，修缮工程中使用的混凝土与建筑工程不同。修补混凝土强度高，必须具有耐腐蚀、抗风、抗渗性能。

水资源建设取决于降水、气温等因素和季节因素,所以有时可能导致混凝土工程没有办法开展。水利工程与其他工程相比较而言施工时间长,整个工程会用到大量的混凝土材料,所以将相关管理工作以及施工技术充分做到位非常重要。水利工程的混凝土施工和其他工程相比非常负载,通常情况要依照现场情况选择合适的混凝土材料。在施工过程中要对温度进行严格控制,以防出现裂缝问题。

2水利工程施工中混凝土产生裂缝的原因

2.1收缩混凝土裂缝出现的原因

在混凝土凝固时，其体积一般都会有一定的缩小，这就会导致出现相应的收缩变形现象。在此情况下，当粘结力较大时，特别是配筋率较高的结构，容易产生收缩裂缝。在钢筋的作用下，附近的混凝土会受到很大的约束，这将导致混凝土在收缩过程中受到钢筋的限制，从而产生拉应力。在这种影响下，很容易引起混凝土收缩中的构件开裂现象。

2.2 因温度变化而导致的裂缝

混凝土固化时，对环境条件有一定的要求，特别是对温度的要求往往非常敏感，因此要求更高。混凝土浇筑完成后，如果混凝土养护不当，控制好混凝土附近的温度环境，往往会出现混凝土裂缝。在凝固状态中，假若混凝土的内、外部存在非常明显的温差变化，在热胀冷缩的影响下，混凝土应力将随之出现变化。例如，在温差变化的影响下，混凝土构建应力不断提升，在应力超过其所能够承受的范围后，就将引发混凝土温度裂缝。

2.3塑性混凝土裂缝出现的原因

混凝土浇筑后，如果混凝土处于高温、振动等不稳定环境中，或在混凝土终凝前有失水，容易引起混凝土收缩变形，进而影响最终体积，不能满足预期要求。在这种情况下，会出现塑性裂纹。一般来说，塑性裂纹中间较宽，两边较薄。

3水利工程施工中混凝土裂缝控制技术

3.1 施工材料控制

在水利工程施工过程中，施工材料会影响混凝土结构的性能，导致混凝土产生裂缝。针对这种情况，施工管理单位要做好材料控制，严格参照施工计划中的材料标准和规范进行施工，确保水泥型号、实际骨料级配的要求，材料采购时粒径等要求与施工标准一致，以保证混凝土内部结构性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，选取水泥材料的途中，作为施工单位要确保水泥材料的性能的同时，兼顾选取水化热偏低的水泥进行施工。

3.2混凝土配比控制

施工单位在选定施工材料后，应制定符合施工要求的混凝土最佳配合比，并借助施工材料对其进行反复试验，及时测定混凝土的预期建筑强度和坍落度，从而得到改善混凝土结构性能的最佳配合比。但需要引起关注的是，水利工程使用的混凝土大多是借助工厂搅拌混合后向施工现场进行运输的，作为施工单位要及时控制和管理混凝土运输质量，确保到达现场及时验收，方可进行施工。

3.3 施工温度控制

水泥水化热是混凝土施工过程中温度变化的主要原因。施工企业参与施工时的性能要求，应尽量减少水泥的使用频率。如需使用，应选用水化热低的水泥进行施工，以减少混凝土搅拌过程中散发的热量。混凝土搅拌前，应将碎石用冷水冲洗，以减少热量的产生。单位应选择有效的施工时间和浇筑方法。大多浇筑时间在早7∶00-10∶00，下午3∶00-6∶00，杜绝高温作业提升混凝土结构内部温差。实施浇筑时，使用分层浇筑施工，加强混凝土散热能力。若水利工程施工选取大体积混凝土，施工单位要安装冷却水管，减少混凝土内外温差和内部应力，杜绝产生裂缝。

3.4 开展养护工作

混凝土施工质量的基础是要做好养护工作，这也是防止裂缝的主要措施。首先，混凝土构件应适当保温，并采取防晒措施，防止因温差大而产生裂缝。施工人员需参照施工要求和标准进行施工。应使用草席和塑料进行维护。为防止人为干预和破坏混凝土，必须派专人进行管理。

3.5 混凝土收缩裂缝控制技术

如果出现了混凝土收缩裂缝，针对裂缝所出现的裂缝，可以选择相关的材料来对所出现的裂缝展开修补，例如利用环氧树脂、水泥砂浆等材料，来对其进行有效的修补。但就实际来看，该控制技术的应用存在限制，只能够修补表面上的混凝土裂缝，为了彻底控制混凝土收缩裂缝，就要以混凝土的制作为出发点，首先，要对混凝土的性能进行优化，根据实际情况，来对水灰比进行一定的降低，还可以对水泥的用量适当减少。其次，要充分考虑混凝土配筋率，准确设置配筋率，使配筋更加合理，有效避免裂缝。最后，要做好混凝土的养护工作。这项工作应该引起足够的重视。对于混凝土保温覆盖时间，可根据实际需要适当增加，并尽可能涂刷养护剂，最大限度避免混凝土收缩缝问题。

3.6混凝土塑性裂缝控制技术

在水利工程施工中，应控制混凝土的塑性裂缝，并根据实际情况从源头上配制混凝土。在混凝土配制过程中，必须选择合适的骨料配合比，设计科学有效的配合比，特别是混凝土的水灰配合比。在配置过程中，要认真调查、深入调查、了解实际情况，根据实际需要选择最佳的减水剂，确保混凝土的塑性达到施工标准。想要有效实施混凝土浇筑工作，需要使用有效的管理办法实施振捣，以此为基础，不发生过度振捣的状况，借助科学有效的办法，降低混凝土发生泌水状况，杜绝模板沉陷。若出现塑性裂缝，要妥善处理，确保在混凝土终凝前完成抹面压光工作，保证裂缝有效闭合，降低压缩问题。

结束语

综上所述，混凝土裂缝的种类和产生原因很多，因此要求施工单位在整个施工过程中应用裂缝控制技术。通过本文的分析可以看出，施工单位需要控制好施工材料、混凝土配比、施工温度和施工工艺，创造良好的混凝土施工环境，从根本上避免混凝土裂缝的发生。

参考文献

[1]王永华.混凝土裂缝控制理论下的水利工程施工技术[J].水利技术监督,2018(5):132-134.

[2]蒋网所.水工大体积混凝土结构温度裂缝控制技术分析[J].现代物业(中旬刊),2018(6):218.

[3]张士兵.水利工程施工中控制混凝土裂缝的技术分析[J].科技与创新,2019(14):62-63.

[4]许欣欣.水利工程施工中的混凝土裂缝分析及控制实例[J].建筑技术开发,2018,45(20):82-83.

论文作者:冯卫强

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e6091a5e54855664476d766.html