# 建筑工程中的框架剪力墙结构工程施工技术探讨论文_牟科学

摘要：随着时代不断进步与城市化建设脚步的加快，建筑行业得以更高的发展，越来越多新技术被广泛应用，框架剪力墙结构能够有效缓解建筑材料侧向受力问题，能有效保证建筑多样化设计实现，保证建筑结构的稳定性。本文首先对框架剪力墙结构主要内容进行分析，然后详细分析建筑工程中框架剪力墙结构施工技术运用，望采纳。

关键词：建筑工程；框架剪力墙结构；施工技术

引言

如今，建筑高度越来越高，体量也越来越大，为此，为保证建筑结构抗震性能，经常会用到框架剪力墙结构，这种结构的应用对提高建筑整体抗震性能有着十分重要的作用。而想要保证其质量，还需根据工程的实际情况，制定合理可行的施工技术。

1框架剪力墙结构建筑的特点

框架剪力墙结构主要是指在高层建筑中由钢筋与混凝土共同组成的结构。它具有较强的稳定性且承载力较大，故而在建筑工程中具有较为广泛的应用空间。而在此基础上，框架剪力墙结构建筑施工技术也引起了业内人士的高度关注。为了全面提升框架剪力墙结构的适应性，需要相关人员对其进行深入研究，从而让其发挥出它真正的效用，为建筑工程建设质量提供重要保障。一般情况下，框架剪力墙结构建筑具有显著的特点：（1）框架剪力墙在其受力方面具有一定的优势，由于建筑工程梁柱框架内部处于悬空状态，所以极易发生变形扭曲现象，为了体现出良好的受力特征，需保证梁柱框架与地面处于垂直关系，以此促使梁柱框架受力均匀；（2）抗震效果明显，要想确保框架剪力墙结构呈现出较强的抗震效果，就应当结合国家抗震等级相关规范合理设计框架与剪力墙之间的配置比例，从而满足实际施工所需抗震需求；（3）框架剪力墙在刚度方面也具有一定的特征，当框架剪力墙结构受力情况发生变化时也会带动刚度变化，当基底弯矩在20%到80%范围内则为最佳刚度状态，所以需要根据实际所受变化的影响调整刚度，并以此对抗震效果重新进行设计，这样才能保证框架剪力墙结构建筑能在建筑工程中体现出重要的实践价值。

2框架剪力墙结构在工程施工中的要点

2.1放线测量技术

在现阶段发展中框架剪力墙结构有了广泛的使用，并成为了工程中能够有效传递负荷的一种重要结构形式。通过使用框架剪力墙结构不仅可以保证建筑工程的安全性与稳定性，同时也可以避免出现露梁露筋等问题，提升了建筑工程的质量。因此在建筑工程中就要从展现框架剪力墙结构优势出发，分析出可能存在的问题，结合工程具体情况，制定出有针对性措施，确保框架剪力墙结构的合理性。在正式开展框架剪力墙结构施工以前，就要先做好放线测量工作，同时还要结合测量中的实际情况，做好与设计图纸的研究，在遵循施工标准与要求的同时引入先进设备设施，全面做好测量工作，避免在剪力墙结构中出现测量误差。如在开展施工作业时涉及到了经纬仪、全站仪等工具，通过建立轴线控制网，以此来确保放线测量工作的有效开展。在具体工作中还要做好标注工作，通过全面检查来保证放线测量结果的准确性。只有做好一系列准备工作，才能确保放线测量的准确性，才能满足工程建设要求。

2.2模板工程施工技术

模板工程施工技术的应用水平对于混凝土浇筑质量具有直接的影响。所以在框架剪力墙结构施工过程中也应当合理注重模板工程施工水平。具体方法如下：一是要在实际施工前设计一个科学的施工方案，并根据施工现场状况模板确定具体安装位置及其方法。同时需要按照框架剪力墙结构的相关要求来设置模板尺寸，从而保证模板贴合实际施工规范；二要制定合理的支护计划，并对模板工程中与模板设计相关的各项参数进行确定。另外，还需借助不同的管线位置提高模板安装水平，这样也能增加工程完整性，防止出现安全隐患；三要在模板工程施工期间选择适当的围墙长度，一般外侧围墙所需模板会明显比内侧围墙短。同时需在外侧围墙模板及墙体间采用海绵垫，以免模板在施工中受到破坏。在模板工程中需要格外注意的是防止模板位移，进而保障模板稳定性；四要在模板工程吊装环节按照具体要求进行吊装，并注意吊装作业的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3钢筋工程施工技术

建筑工程施工过程中，尤其是框架剪力墙结构中，对钢筋的使用十分广泛。钢筋的质量，规格，数量等都对框架剪力墙结构钢筋工程施工技术运用造成较大影响，有时候容易发生节点繁密问题，必须采取有效措施，提升钢筋工程施工稳定与安全。具体来说，第一，在箍筋框固定作业中，通过引入定型模具，能够避免钢筋在施工中发生移动。完成固定箍筋框的工作后，需要按照相关标准进行审核，由专业技术人员进行检查，保证钢筋在施工中不会出现位移;第二，钢筋焊接作业中，对于直径较大的钢筋需要使用电渣压力焊作业，而直径较小的钢筋采用绑扎方式连接，注意钢筋之间距离控制，尽可能避开箍筋密集区域，提升钢筋工程施工质量。

2.4合理浇筑

在对混凝土进行浇筑时，要想达到良好的预防裂缝效果，就应当注重浇筑顺序，这样才能保证混凝土结构趋于稳定。在实际施工过程中，一旦强度等级不一致则需要对混凝土进行固定，具体是对柱子顶部覆盖的混凝土加以固定，并在其底部利用夹板完成浇筑工作，以此保证框架剪力墙结构中混凝土工程的施工质量符合具体施工要求。首先在浇筑时需选择合适的浇筑方法，并将浇筑层厚度控制于50cm之下、温度低于25℃；其次，利用泵送浇筑时需在每道浇筑带位置设置三道振捣棒；再者在进行砼浇筑时，需注重砼振捣实；最后进行抽排工作，排出泌水与浮浆然后再摊铺保温材料。

2.5保温隔热的内墙面施工

（1）内墙面施工材料的选取，具有美观性和一定的抗震性能。内隔墙作为框架剪力墙结构在工程收尾阶段的施工，受到前期施工质量的影响较大，在进行内隔墙的施工过程中，应该对建筑物的状态进行时刻关注，只有保证基础建筑的质量，才能进行内隔墙的施工。（2）内部隔墙的施工。在保证质量的基础上，确保良好的保温隔热的技能。

2.6剪力墙施工后期的养护工作

在剪力墙完成了初步的浇筑施工之后，为了保障灌浆液与钢筋框架可以进行高效的连接与凝固，必须对框架剪力墙的后续维护工作进行一定的管理控制。因为多数出现质量问题的剪力墙结构，都是由于在剪力墙后期维护工作开展时，没有对其进行有效的管理控制，进而导致了剪力墙没有达到预期的设计标准，不仅增加了施工成本，同时还延误了建筑工程的施工周期，通过严格地执行剪力墙的设计规范，可以保障剪力墙的施工安全。

结语

通过上述分析可知，在城市化建设过程中，建筑行业不断发展，建筑工程项目不断增多，建筑结构形式也不断创新。但是传统的框架结构不能适应日益增多的建筑结构形式，建筑整体结构稳定性受到威胁。而框架剪力墙结构的出现，有效的缓解了来自于水平和侧向的应力，保证了建筑结构整体稳定性。具体施工中，必须从测量放线作业开始，严格控制各个施工项目的质量，做好现场施工管理工作，切实保证框架剪力墙建筑施工技术运用效果，为建筑行业持续发展奠定基础。

参考文献

[1]郑战雷,向勇.建筑工程中的框架剪力墙结构建筑施工技术分析.住宅与房地产,2019(16).

[2]董峻峰.建筑工程中的框架剪力墙结构工程施工技术分析要点构架.门窗,2019(27).

[3]崔红宇.项雪璞.试论新形势下建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术.科学技术创新，2019（36）.

[4]车海波.浅谈新形势下建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术.科学技术创新，2019（34）.

论文作者:牟科学

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e64f922f7a6d9e574b90beb.html