# 试论水利工程施工中边坡开挖支护技术论文_刘海斌

摘要：由于现代水利工程建设质量要求逐步提升，人们需要从更高层次开展水利工程边坡开挖和支护施工操作，对水利工程实际情况进行把握，制定合理的边坡开挖施工阶段规划，对先进的支护技术进行有效应用，并将各种因素考虑其中。

关键词：水利工程；施工；边坡开挖；支护技术

1导言

施工单位在进行边坡开挖支护作业前，需要综合考虑施工地区的多项因素，明确施工流程，制订科学合理的施工方案。同时，施工单位应加强对施工人员的培养，确保施工目标的一致性，加强对施工现场的管理，从而保障边坡开挖支护施工的质量，为我国水利水电事业的建设提供强有力的支持。

2影响水利水电工程边坡开挖支护技术的因素

2.1地质因素

从目前的实际情况来看，我国的施工单位在进行水利水电工程建设过程中，地质环境对项目的建设质量有着极大的影响。很多施工环境中的水土变化会直接影响施工条件，使得边坡支护技术达不到理想的作业要求。因此施工单位的技术人员要对施工现场进行全方位的勘测，明确施工环境的地质特点和水文特点，要结合相应的技术应用规范来保障工程建设的实际质量。一旦发现地质环境中可能存在影响施工质量的因素，需要继续做好防范措施，保证项目施工的科学性。

2.2 变形施工机械的影响

由于水利水电工程对我国国民的生活有着极大的影响，为了充分提升项目的使用寿命，需要采用更加完善的施工设备和施工工艺进行项目的建设。从目前我国实际的项目建设水平来看，很多施工单位在建设的过程中，由于变形施工机械的影响，导致项目建设质量不理想。一些设备使用时间过长，会出现一定程度的变形和磨损，导致施工工艺难以保证预期的施工要求。

2.3 前期爆破工作的影响

通常情况下，在进行水利水电工程建设的过程中，施工单位需要对施工环境进行爆破作业。爆破作业的质量直接影响后期的项目建设工作，很多施工单位采用的爆破技术通常是钻爆法，尽管这种爆破方法能够保证爆破的精准程度和安全性，但是会影响到施工环境中的岩土承载力，一旦施工单位忽视了对爆破的强度控制，会使得在后续的项目施工中出现地基不稳的状况，给项目的施工额外带来了不必要的麻烦，严重影响施工单位的施工效率和施工质量。

3水利工程施工中边坡开挖支护技术

3.1浅层支护技术

浅层支护技术通常可以应用在以下三方面 ：第一，应用于水利工程施工中。为保证水利工程施工的的整体质量，有效提升浅层支护技术的使用价值，此时可以应用排水孔支护技术，制定灵活性高的施工方案来应对地质工程质量较差的问题。在水利工程施工中，应该根据排水时间减少水压，以此为基础来设计排水孔，通过使用排水孔支护技术并结合液压钻孔技术来精准测量，及时清理钻好的孔并且安装过滤管。第二，应用于岩石深层坑基与边坡施工中。在设计确定施工方案时应用锚杆支护技术，同时使用锚孔处理施工材料以及金属材料，并且选择悬挂和组合的方式进行边坡支护，促使锚杆支护技术得到高效应用。第三，在挂网喷混凝土施工中同样可以应用。相关设计人员需要根据喷射的厚度来设定喷水养护方案，这样有利于确保施工平面的平整性，并且为挂网处理后混凝土同地面之间的粘合状态提供保障。

3.2深层支护技术

为了有效提升深层支护技术的整体质量，可以从以下四方面入手 ：第一，做好方案准备工作，确定小型钻孔机固定锚索方案，并且测量钻孔倾斜状态，此时必须运用定位系统，有助于实现设计方案误差的有效降低与完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，使用高压注浆泵在边坡中灌注混凝土，需要注意必须在混凝土达到适当强度时，进行张拉处理，这样能够使深层支护的灌注支护技术得到有效应用。第三，为确保张拉力度的合理性，要求施工人员在应用专业性、对称性循环技术的基础上将张拉力度控制在合理程度。第四，想要不断提升深层支护方案设计的有效性，还必须在设定深层支护设计方案时结合水利工程的自然环境以及地质特点等实际情况。由此可见，作为常见的支护形式之一的深层支护技术在使用过程中必须格外注意。

3.3岩质边坡的开挖技术

为保障岩质边坡开挖工作可以稳定推进，施工单位必须利用专业测量仪器来检测岩石的硬度，并在此基础上设定合理的爆破方案并加以实施。之所以需要检测岩石硬度，是因为与土质边坡不同的是岩质边坡的质地坚硬，通常都是由岩石材料边层构成的。此时，想要实现施工的稳定，必须有效避免大面积爆破给边坡稳定性带来的冲击，因此，简化开挖工作的程序，综合考虑岩石所在区域的高度和角度等问题，选择效果最佳的分层处理的方式，将需要开挖的岩质边坡区域设置不同的爆破点，并且以此按顺序爆破，可有效降低爆破带来的冲击。

3.4安全辅助钢筋网

安全辅助钢筋网能够有效提升施工稳定性以及技术的安全性，能够充分发挥支护技术的作用，有效巩固施工边坡并且为施工破碎区提供更有效的保障。在具体工程项目施工中，开挖地段通常都会存在破碎区，此时想要保障边坡稳定，就要求施工单位必须做好破碎区的深入考察，然后进行适当的脚手架放置工作以及钢筋网安装的相应工作。当然，为了保证钢筋网防护的效果充分实现，必须使钢筋网绑扎面积不断提高，促使钢筋网紧密贴合岩石表面，再加上锚杆头与钢筋网的焊接来实现防护目的，这样就可以有效提升施工的稳定性与安全性了。

3.5土方开挖技术管控

（1）土方基坑开挖并不简单，通常需要把基坑周边的各种基础设施及地下设施等进行分析，准确掌握管道的走向及标高，完善开挖方案，从而避免开挖后意外破坏燃气管及电力管道等各种管线。（2）在施工过程中应该考虑季节影响，尽量避免雨季施工，当遇到下雨时，为了避免雨水冲刷必须及时选取塑料布等材料对坡面进行覆盖。当然，土石方应该由上至下分层逐级开挖，通过适当的炸药量辅助开展，同时为确保岩面完整也需设置减震缓冲沟。（3）为了减少安全隐患，降低失稳的现象，需要合理设计出土坡道，保证边坡支护体系受力均匀，必须严格限制边坡顶行走土方车辆以及挖掘机通行。

3.6加强排水

在水利工程项目的建设过程中，影响边坡稳定的重要因素之一就是土质的含水量，所以在工程开展之前，施工单位都会派专业人员对边坡地带进行水分观测，如若遇到雨季，还需要做出应对雨季的施工方案，因为一旦边坡的含水量超出预期标准会导致其出现滑坡，所以施工方必须要提前做好应对措施，发现问题及时的做出处理，此类方式在维护稳定性上还是非常有效的，所以说，施工单位在施工过程中要充分重视其对边坡水分的观测工作，并且提前制定出排水方案，以此确保边坡的稳定性。

4结语

综上所述，水利工程中的边坡开挖与支护施工需要因地制宜。不同地质地基的水利工程边坡开挖支护技术存在差异性，施工企业要结合施工现场的需要选择有利于稳定地基结构、防止滑坡的边坡开挖与支护技术。施工过程中必须要以人员的安全为前提，做好施工安全预警和人员疏散方案，加强边坡的结构的稳定，安全有序的实施边坡开挖与支护，为工程后续施工打好基础。

参考文献

[1]王平.水利工程施工中边坡开挖支护技术研究[J].城市建设理论研究(电子版),2018(25):158.

[2]陈爱,王鹏.水利工程边坡开挖支护的施工技术分析[J].居舍,2018(25):55.

论文作者:刘海斌

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e6d71fd788358de2fba608e.html