# 配电线路运行故障原因及其查找措施探究论文_黄伟恒

（广东电网有限责任公司中山供电局 528400）

摘要：随着社会经济的发展，人们的日常生活和工作需要用到电的地方也越来越多，输配电线路是电力系统运行的一个重要组成部分，本文主要对输配电线路运行中的故障类型及原因进行了分析，并对其故障的查找方法进行了讨论。

关键词：输配电线路；故障原因；查找方法

我国社会经济的快速发展，也带动了我国电力行业的快速发展，同时对线路设备的运行管理也提出了更高的要求，特别是配电运行中出现的线路故障问题，是当前我国电力行业最为关心的问题。配电线路能否正常的运行，不仅关系着输出电能的效率和质量，而且对人们的日常生产和生活也造成了直接的影响，因此对配电线路运行故障和查找故障方法的研究，对快速复电具有非常重大的现实意义。

1.10kV配电线路运行过程中常见故障

1.1变压器故障

在配电线路中，变压器占据重要地位，其主要作用在于对配电线路中的电压进行调节。通常，夏季是用电的高峰期，用电量会出现明显增加的趋势，导致变压器负载增加，极易出现超负荷情况，变压器绕组线圈通过过量的电流，一旦电流超出变压器绕组线圈最大允许值，极易烧毁变压器，对配电线路安全性及稳定性产生严重影响。此外，夏季用电高峰期时间段，变压器会相应产生三相负荷的不平衡电流，导致变压器出现不同相位间的电流出现较大差异，从而产生零序电流，导致在短时间内变压器内部温度升高，引发变压器各类故障。

1.2线路接地故障

接地故障是10kV配电线路运行时的常见故障之一，导致线路出现接地故障的因素比较多，比如配电线路因外力冲击断裂从而搭落到地面上或搭在与地面等电位的金属导体上。一旦配电线路发生接地故障，其变电站的母站电流也会出现过大情况，如果不能及时进行停电隔离故障，则会对供电设备造成严重损害，烧毁电压互感器，导致大面积停电事故的出现。与此同时，配电线路出现接地故障，线路如果搭落在路面上，会导致周围出现较大电压，对周围人员产生跨步电压，对出行人员安全造成严重危害。

1.3短路故障

短路故障是很常见的，它的产生是在电力系统运行的时候，并且有着不同的原因，它有时会单独出现，有时还会引起其他电力方面的事故，正是因为这样，它更是常见的，更是危险比较大的电力事故。引起此故障的原因有很多种，但最主要的原因就是不同电位导体在进行互接的时候出现了短接现象和绝缘体被击穿所形成的现象。事实上，各种不同的导体，它们不会发生导电的现象，如果绝缘效果一消失，就会出现短路。另外，人为因素产生短路故障也是常见的，如施工过程中的操作人员在架设电力线路的时候或者在检修的时候，并没有按照作业指导书进行操作，造成了电源线没有绝缘体的包裹而出现了裸露现象，使得两个线路对接，也就造成了线路短路。

1.4过流跳闸故障

在整个配电线路的运行过程中，如果长期发生相间短路的情况，就会导致变电站与故障点之间出现较大负荷电流，使得继电保护装置自启动，此时配电线路就会出现跳闸及相应的断电故障，即过流跳闸。在实际应用过程中，导致配电线路出现过流跳闸故障的因素有多种，比如导线直径没有合理选择，负荷电流的流速较快时，线路出现明显发热情况，进而导致线路出现打火现象，使得线路发生短路，最终发生过流跳闸故障；工矿企业中大型的用电设备较多，这些设备在启动过程中一般会产生较大的冲击电流，使得线路出现跳闸问题；未对线路过流保护定值予以合理设置，一旦线路负荷突然增加，极易出现电力线路出现跳闸故障。

2.输配电线路运行故障的原因分析

输配电线路出现故障的原因有很多，综合起来主要有线路本身的原因，人为因素以及线路所处环境的原因三个方面。

从输配电线路本身来看：在进行输配电线路安装时，若选用质量较差的电气设备和电线，让装配材料的性能和尺寸与输配电的要求不相符，就会导致线路设备容易在使用时老化速度快而严重，进而造成接地故障和短路故障等。从输配电线路本身问题的根源来看，其故障主要原因在于电线生产厂家的生产质量不达标，生产工艺和技术过于陈旧粗糙，电线的给个尺寸不合标准，选用的制造材料低劣，让电线的质量档次无法达到相关标准，成为输配电线路在运行过程中的安全隐患。

从人为因素来看：线路管理维修工作者的操作失误也是造成输配电线路出现故障的重要原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆线路管理维护人员在对输配电线路进行维护工作时，经常出现一些设备线路误接，连接方式错误等情况，人容易造成电路短路故障。例如短接试验后，未将线路还原，会导致短路故障；线路设备的参数设置出现错误会导致线路超负荷故障。

从线路所处环境来看：输配电线路大都露天处于自然环境中，其所处环境较为恶劣，经常出现雷雨天气，雷击对输配电线路产生过电压，破坏电力设备，使输配线路出现跳闸情况。在冰雪天气还会出现线路直接被积雪砸断的情况，直接阻断电力的供应。大雨天气也会出现一些山体滑坡，河涌边基础被大水冲刷现象，对附近的输电线路造成无法挽回的影响。台风天气会出现断杆、倒杆、倾杆，架空线被树木砸断，架空线上有漂挂物，金具损坏等对电力线路产生严重的影响。在工业区，周围空气环境较差，电力线路绝缘子极容易产生污闪，破坏线路绝缘。在天气极热或极冷的地区，对输配电线路电力设备质量有较高的要求，周围环境恶劣，会加快线路老化的速度，影响电力运输系统电力输送的安全性和稳定性。

3.配电线路故障的查找措施

3.1查找短路故障

如果线路初选电流速断保护动作，则说明配电线路故障点通常为线路两相或者三相直接短路造成的，其原因有多种，主要分为变压器烧坏、超高车辆刮断导线以及车辆撞断电杆等因素。一般来说，其故障点位于距离变电站开关较近位置或者主干线上，如果在对故障进行巡视之后没有发现故障情况或者已经消除故障情况，则可以请求当值调度员对故障的线路进行试送，成功送电说明是瞬时性故障。而如果线路初选过电流保护动作，则配电线路故障一般是由线路末端短路、末端分支线路短路或者非金属性短路引起。在实际应用过程中，过电流保护的保护范围通常是被保护线路的全部。然而因过电流保护装置还设置相应的延时继电器，其与速断保护装置进行配合使用的过程中，动作跳闸通常是配电线路的后段出现问题。

3.2充分利用故障指示器查找

当前，故障指示器是能够实现迅速进行故障段判断的有效工具。当线路出现接地故障或者短路故障时，故障线路从变电站出口至到故障点的全部故障指示器都会出现闪光或者翻牌指示，而故障点之后的故障指示器则不动作。据此，电力运维工作人员只需要从变电站出发，沿着故障线路进行查找最后一个动作故障指示器与首个未动作故障指示器的区间，就是故障发生区间，从而实现对故障点的快速查找并隔离。

3.3采用二分法快速查找故障

对于供电半径较长的线路采用二分法快速查找故障。对该线路进行全线分析，选择线路相对中间的线路分段开关作为二分点。当变电站发生故障跳闸时，立即前往并断开二分点开关，要求变电站试送电。如果变电站跳闸，则故障点在二分点开关以前线路，否则，故障点在二分点开关以后的线路。若故障线路仍然很长，则对故障线路再次使用二分法缩短故障范围，快速查找故障。

3.4接地故障的查找方法

永久性接地故障查找和短路故障查找相似，可依据上文短路故障查找方法进行检查；瞬时性接地故障的查找方法大都是由自然环境导致的线路碰撞等造成，在发生故障后，电路故障点的绝缘会马上恢复原样，很难确定故障点，只能采取十分负载的全新排查。

3.5输配电线路超负荷检修

首先需要合理的选用材料、规格质量符合电力输配要求的电线，并分析其电流最大荷载值，以便于控制电流和电线发热量。同时，线路装配、检修人员需要严格按照国家相关规定进行电线装配、检修工作。

结论

配电线路在电力系统是举足轻重的，要及时的对配电线路进行维护保养，只有掌握故障的原因，探究快速查找故障方法，才能把各种各样的配电线路故障问题进行安全和快速的解决，才能保障电力系统的稳定运行，才能够为广大用户提供安全、稳定、可靠的用电服务，保障我们生产和生活的正常进行。

参考文献：

[1]杨旭东，谢建华.配电网常见故障及其处理方法[J].安徽水利水电职业技术学院学报，2010.

[2]林凌峰.10kV配网线路故障及危害处理[J].城市建设理论研究（电子版），2011.

[3]陈佩琦.10kV配网线路故障起因及防范措施[J].科技创新导报，2012.

[4]戴哲仁.电力系统中的变电运行故障问题及处理方法探析[J].中国科技信息，2012.

论文作者:黄伟恒

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e717d74d1f1020a30b3a23d.html