# 建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究王欢论文_王欢

摘要：社会的高速发展，推动了我国城市化进程的不断加快，促进了建筑工程的规模也在不断扩大。与此同时，建筑高度的增加，不仅提高了工程整体的作业量，而且也提高了各项结构的施工要求。深基坑作为基础工程的重要环节之一，施工效果将直接影响后续施工活动的进行。对深基坑支护技术的应用要点进行梳理，对加快建筑工程施工进度有着积极的意义。

关键词：深基坑支护施工；建筑工程；关键技术

引言

在城市化进程速度不断加快的背景下，建筑工程的规模也在不断扩大。与此同时，建筑高度的增加，不仅提高了工程整体的作业量，而且也提高了各项结构的施工要求。深基坑作为基础工程的重要环节之一，施工效果将直接影响后续施工活动的进行。对深基坑支护技术的应用要点进行梳理，对加快建筑工程施工进度有着积极的意义。

1深基坑支护施工的概念

深基坑支护施工指的就是在地下空间，对建筑工程进行地基施工，进而保障建筑工程整体的质量。因此在实际开展建筑工程施工的过程中，需要合理的分析各方面影响因素，确保深基坑支护技术能够发挥一定的作用。首先在开展深基坑支护工作的过程中，应该首先保障其强度与稳定性，严谨在施工的过程中出现变形的情况，其次，应该合理的分析施工现场，全方面调查地质条件以及周边环境因素，避免在实际施工的过程中受外界因素的影响。最后深基坑支护施工，在实际开展的过程中，需要尽快完成，避免占用太多的时间影响整体建筑工程。

2在建筑工程中深基坑支护施工技术的主要特点

2.1深基坑支护技术具有多变性的特点

在进行深基施工时，不可避免的会对周边地区的地质环境产生影响，该技术在应用时具有多变性，如果施工操作不当，可能就会引发严重的安全事故。基于这样的原因，在实际施工中，就需要结合实际工程情况及外界环境因素制定不同的施工方案，保证各项工作的顺利实施。施工期间要注意灵活的调整支护方案，加强施工监督，确保所有工程质量在验收前达到规定的验收标准。同时，随着施工技术的不断创新和发展，深基坑支护技术的种类也越来越多。在实际施工中，还需要根据具体的施工环境和工程类型，灵活选择支护技术的类型。

2.2具有较高的施工难度

在建筑工程实际施工的过程中，深基坑的质量，与整体工程有着密不可分的关系，因此，只有保障深基坑施工的可靠性与安全性，才能够保障整体建筑工程的质量。然而，由于深基坑支护施工具有较高的难度，尤其是靠近水域的施工，需要合理的分析各类影响因素，确保在实际施工的过程中不会影响深基坑支护施工的质量，与此同时，还需要运用大量的材料与机械，对整体施工的空间有一定的要求，导致深基坑支护施工的难度，大幅度提升。

3全面分析深基坑支护施工技术

3.1应做好施工前准备工作

在开展建筑工程深基坑支护施工时，施工人员为了保障整体施工质量，需要做好相应的准备工作，严格的检查支护施工现场存在各个因素，应对支护施工现场进行科学测量。所以，在开展建筑工程中深基坑支护施工前，要做好充分的施工前准备工作内容。具体包括了：首先，施工管理人员需要全面分析施工现场，做好收集和深基坑支护施工有关资料；其次，检查深基坑支护施工现场的实际情况，严格的检测施工管道以及管线，细化施工现场的勘察报告具体内容。同时，需要施工人员严格的对照施工管理方案。详细的检查深基坑支护现场与施工设计是都出现不相符情况，应与和设计人员做好沟通协调工作，有效的保障深基坑支护整体施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2排桩支护和地下连接桩支护技术

排桩支护应用灵活性强，因此使用范围也比较广泛，而且该支护技术的一大突出性优点就在于其可以在土质比较软的地方实施支护，还可以通过对支护桩注浆防水方式完成支护。当然该技术在应用时，需要安装一定数量的孔桩保证支护效果，一般基坑的深度越深，施工过程中所需要的支撑也就越多。而地下连接桩的支护优势虽然与排桩支护类似，但是该支护方式所需要的资金比较大，施工期间各项工作繁琐，需要投入大量的人力和物力，因此其使用并不是十分的频繁。

3.3土钉技术

土钉支护施工在实际应用的过程中，主要是利用土钉与土体之间的作用力，进而对边坡以及土体的强度进行加固，保障其稳定性。在实际开展施工的过程中，需要合理的分析土钉的强度以及土钉的抗拉力，确保其能够完全符合建筑工程的施工标准，避免在实际应用的过程中，由于压力或外界强度过大而出现变形的情况。与此同时，在施工前期相关施工人员应该合理的分析土钉的长度，以及明确需要钻孔的深度，降低误差出现的概率。除此之外，在对支护部分进行灌注的过程中，需要分析水泥浆的质量与水灰的对比，确保其质量达到建筑工程的标准，为后续建筑工程施工提供一定的便捷，同时能够全方面保障建筑工程的整体质量。

3.4做好施工设备管理

在深基坑施工过程中，通常会采用人工掘进与机械设备掘进的方式进行施工。机械设备都有自然使用寿命，同时，受到外部环境因素影响，也会缩短结构的自然使用寿命。对此，为了确保后续环节施工的稳定性，施工企业需要制订详细的设备采购计划，做好机械设备参数的统计工作，在正式使用前，技术人员还需要做好调试工作，确保机械设备处于最佳的工作状态。并且在机械设备完成阶段性施工后，施工企业还需要做好机械设备的维护工作，及时更换磨损严重的零件，延长机械设备的使用寿命。

3.5土层锚杆施工

土层锚杆施工工作主要是在围护结构建设完毕之后进行。其中，主要应用循环式钻机、冲击钻以及螺旋钻机，进行成孔工作。螺旋钻由于对于环境方面有着较高要求，所以应用率相对偏低。完成成孔工作后进行拉杆安装，安装前应对其采取除锈措施，及时涂抹清除剂，将其外部锈斑全部消除干净。最后一步是灌浆施工，材料主要以硅酸盐水泥为主。多数项目的地下水都为弱酸性，因此采用的水泥必须具备较强的防酸能力。水灰比控制在0.4最佳。为了防止干缩，还需要加入一定量的碳酸钙。

3.6微型管桩

微型管桩是复合桩的一种具体形式。微型管桩施工前，应对桩位及基坑边线进行精确放线，之后使钻机就位。成孔作业过程中须及时复核成孔的垂直度，相近桩体禁止同时施工。成孔工程产生的泥浆收集到泥浆池中，并采用泥浆泵进行循环水清孔，待桩孔成型后，孔内放入预制好的钢管，钢管放置准确后，及时注浆。注浆为常压注浆，将注浆管插至孔底、由孔底进行注浆，待新鲜水泥浆液从孔口溢出后停止注浆，相邻桩浆体强度达设计的70%后方可进行下道工序施工。

结语

综上所述，为了有效的保障建筑工程项目施工质量，需要充分重视深基坑支护施工环节，确保施工质量。当前建筑行业朝着高层化、大型化方面发展，因此对深基坑支护施工技术，提出了更高的要求标准。为了提高建筑工程项目施工质量，需要全面分析深基坑技术，并根据实际情况制定完善的解决措施，从而有效的提高建筑工程施工质量，推动建筑行业快速发展。

参考文献

[1]刘先芹.探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材与装饰，2019（30）：206-207.

[2]孙志群，肖先炳.刍议深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].中国高新技术企业，2016（31）：94-95.

[3]曹宇.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理研究[J].建材与装饰,2019(29):181-182.

[4]贾昊凯.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨[J].南方农机,2018,49(7):224-224.

论文作者:王欢

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e7e5986fafea680fefef74f.html