# 变电运维管理中危险点的识别与控制李杰论文_李杰

摘要：为了促进电力行业发展，针对变电运维管理展开论述。首先介绍危险点预警装置，明确目前运维管理趋势，其次分析运维管理中的危险点，并且提出4点控制措施，从而得出结论，变电运维管理工作在电力企业中占据重要地位，必须要明确危险点，使用有效的控制举措以及设备，才能够及时发现问题，保证电力系统的有效运行。

关键词：变电运维管理;危险点;电力系统;智能识别

1 变电运维管理工作现状

以前，中国能源工业的检测方法是开发和维修电气设备进行测试和维护。这种做法基本上属于事故发生后的做法。随着人们对电能质量和电源要求也越来越高，电气维护开始引入计划维护和计划维护的定期组合，逐步提高电气系统的性能，确保效率。由于自动化技术在电力系统中的出现和应用，旧式的维护和维修不能满足现在社会市场的发展需求，维护安全性较低，在操作时必须关闭维护过程，不能完全检测到电源中出现的隐患，给用电质量带来非常严重的负面后果。

2 变电运维管理中所存在的危险点

2.1变压器操作的危险点

变压器的操作是变电运行操作中最常见的、典型的操作之一，它的内容包括向变压器充电、带负荷、切断空载变压器等。通常情况下，操作变压器时，在切合空载变压器的过程中，存在操作过电压情况的出现，从而影响或危及变压器的绝缘，以及变压器的空载电压升高而导致变压器绝缘遭受损坏的危险和隐患。所以，运维工作人员在对变压器进行操作的时候，要注重规范操作。

2.2母线操作中的危险点

母线是变电运行设备的汇合场所，其特点是连接元件多、操作工作量大。在变电运维操作中，母线的送电、停电以及母线上的设备在两条母线之间的倒换过程中会产生潜在的危险点。主要有带负荷拉刀闸；对继电保护或自动装置切换不正确而引起的误动；向空载母线充电时，电感式电压互感器与开关断口电容之间所形成的串联谐振等。如果没有严格按照相关操作规范执行，就会容易造成危险事故。对于这样的危险点，要及时采取技术防御措施，以避免造成严重后果。

2.3直流回路所存在的危险点

变电运维管理中，直流回路操作是变电运行操作人员常见的操作项目。若直流回路操作方法不正确，会产生寄生回路，致使保护及自动装置误动作，导致严重的后果。所以，运维工作人员在进行直流电流操作的过程中，就要严格按照正确操作规定执行，装保险应先装负极，后装正极，需要停用直流电源时，应采取先停用保护出口连接片，再停用直流回路操作规范，以保证操作程序正确，提高设备的运行效率，同时还在工作中维护好自身的安全。

2.4不可抗拒的危险

变电运维管理中，面对不可抗拒的自然危险，就要充分认识，评估可能由此导致的严重后果，并采取预防措施。比如，气候变化、温度环境、雷电影响等等，都是重要的影响因素，而且是不可避免的。冬季气候寒冷，导线收缩，设备的油面会明显降低；当进入夏季，导线会变得很松，设备油面就会明显升高。当雷电天气，受到电磁冲击波的影响，变电设备就会在运行的过程中产生故障。如果大风强对流天气，引线很有可能被各种随风飞来的杂物所缠绕而引发事故。为了降低这些不可抗拒的危险所造成的损失，就需要对当地的气候环境做好评估，以采取必要的预防措施。

3 对于危险点的控制

3.1落实一体化管理工作

为有效的确保电网安全生产和正常的生产秩序，保证全过程业务整合和人员种族的职工队伍的稳定和现有生产业务的正常开展，需要提前做好变电运维一体化推进过程中安全管控的措施全面落实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆按照工作推进实施方案的要求，改变原有传统的工作模式，对检修人员进行专业的、系统的技能培训和现场操作，并逐步融合变电运维、检修人员实现各运维工作站统一负责实施设备巡视、倒闸操作、带电检测、维护性检修等业务，并为此提升变电运维的工作效率，实现运维检修一体化。

3.2 加大设备的日常巡护力度

由于电力供电服务是一项长期性的活动，必须满足安全性、可靠性以及稳定性的要求，而这些要求又是需要有变电设备来完成的，变电设备是对危险点进行防控的关键。对于变电运维管理工作人员来说，就要在日常的检修维护工作中，做到全面详细，不放过任何一个细节，要做到防患于未然，要采取主动的形式来提高变电运维设备的性能发挥，不能被动的进行防护解决，这样不仅会导致企业经济利益受到巨大损失，而且对于社会稳定也十分不利。

3.3对于设备的定期维护和管理

电力运行系统中，设备是关键性组成部分，离开了设备系统也就不复存在，它是整个供电系统安全稳定运行的必要设施。对变电运维设备进行定期的检修和维护，可以在很大程度上规避潜在的安全隐患产生，保证设备性能的正常发挥[2]。通过实际的变电运维管理工作来看，维护的最佳周期要以半年一小检，一年一大检为主，同时还要在日常管理中根据设备的性能、属性、功能等的不同进行分类化的管理，依据设备的周期运行成本、运行情况、功能效率等制定相应的维修维护方案，方案作出后还要对其可执行性和可靠性进行精确分析和核算。

3.4 积极做好经验总结工作

变电运维管理属于复杂性、长期性的岗位工作，需在日常操作管理中，综合以往经验与教训，积极开展相关总结工作，方可将其危险或事故控制于根本。如事故发生后，管理人员能够及时寻找事故成因，快速制定处理措施与防范对策。待后续事故处理结束后，管理人员利用对事故成因与处理方法的记录，以经验/教训的汲取为前提，将电力安全事故防患于未然。另外，变电运维操作还应遵守“举一反三”的处理原则，以管理人员安全意识与责任意识的强化为导向，定期开展安全事故宣传工作，结合模拟演练手段，重点加强管理人员对变电运维管理工作的深层剖析。倘若在此环节发生管理人员陋习问题，则应立即指出并责令改正，用以对其实践能力、专业能力的提升夯实基础。

3.5培养高素质管理人员

任何工作的开展均无法离开人的参与，而变电运维管理工作也同样如此，即管理人员在变电运维管理环节的价值应予以高度关注。对此，若要落实变电运维管理工作的意义，则应以管理人员的再教育、再培训为前提，以此促进其综合素质的提升。笔者通过对本市电力企业变电运维管理人员的分析，可知其职业素质处于良莠不齐的局面，导致管理工作效率、质量受到严重威胁。对此，电力企业管理层应依据自身发展现状，对变电运维岗位人员施以岗位培训与教育组织活动，待通过对管理人员的精选，定期实施岗位考评，并针对合格者頒发岗位资格证书，否则不可从事变电运维操作管理。与此同时，变电运维部门还可利用交流会议的定期召开，以不同管理人员间的会议沟通与探讨，使其能够更好解决岗位矛盾，推进管理人员综合素质的提升。

4 结束语

变电运维工作即是一项非常重要的电力系统运行管理工作，又是一项具有很大危险性的特殊工作。只有加强运维工作的危险防范管理，运用逆向思维对变电运维管理中的危险点进行条理清晰的分析，并规划出有效可行的预控策略，做好设备检修和维护工作，提高运维人员的技术能力和安全意识，才能有效防止各类事故的发生，保证电力系统安全稳定的运行。

参考文献：

[1]李京玲.变电运维管理中的危险点及预控措施探析[J].发明与创新（大科技）.2018（08）.

[2]傅铭，叶峰，沈晓峰，徐友刚.变电运维管理中危险点及预控措施分析[J].黑龙江科技信息.2017

论文作者:李杰

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1e8dd4adb6abd40d02e09efb.html